Команды CMP – op1,op2 – сравнение.

В соответствии с результатом устанавливаются следющие флаги:

| op1 op2 | Числа со знаком | Числа без знака |
| --- | --- | --- |
| > >= = <= < | ZF=0, SF=OF SF=OF ZF=1 ZF=1, SF<>OF SF<>OF | CF=0, ZF=0 CF=0 ZF=1 CF=1, ZF=1 CF=1 |

Состояние всех флажков определяется получаемой разностью op1-op2 и их можно проверить командами условного перехода.

Команды условного перехода.

Позволяют проверить любое отношение (после ком. CMP) между знаковыми (больше-меньше) и беззнаковыми (ниже-выше) числами, а также состояние всех арифметических флажков, кроме AF.

Все команды условного перехода производят передачу управления только в пределах текущего сегмента кода. (CS- не изменяется) В процессорах 8086-80286 8-битное смещение обеспечивает диапазон перехода от -128 до 127 байт от команды, находящейся за командой перехода, в 386б 486 допускается также полное 16- или 32 битовое смещение, что обеспечивает переход в любую точку текущего сегмента кода.

Jxx<метка>

xx – мнемоники условия перехода:

L, G, E, N – знаковые;

A, B – беззнаковые;

C, O,Z, P,S – флаги

Команды циклов

Формат

| КОП | D8 |
| --- | --- |

Смещение в дополнительном коде от 128 до 127

| Мнемоника | Альтернативная мнемоника | Проверяемое условие |
| --- | --- | --- |
| LOOP LOOPZ LOOPNZ JCXZ | LOOPE LOOPNE | (cx)≠0 (cx)≠0 и ZF=1 (cx)≠0 и ZF=0 (cx)=0 |

JCXZ –  не изменяется (CX)

If (cx=0) GOTO M;

Остальные:

(cx)=(cx)-1 и проверка на 0

If (--cx) GOTO D8[IP];

Пример:  В массиве AR1(100) определить кол-во элементов = 0.

-asm  mov cx, 100

Mov bx, AR1 – LEA bx, AR1

Mov ax, 0

Mov di, cx

M1:  cmp [bx][di], 0 -> cmp AR1[dx], 0

JNE M2

Add ax, 1

M2:  add di, 2

LOOP M1

Mov REZ, ax

…

- Определить количество элементов >c и общее кол-во элементов в массиве AR2, если конец массива определяется 0.

- В массиве AR3(50) определить суммы элементов с четными и нечетными номерами и разность между ними.

- В цепочке STR длиной  L символьная информация. Определить начало текста (или символ ‘#’,’A’) (предложение заканчивается ‘.’).

41H-5AH, A-Z

Mov cx, L

Mov SI, -1

Mov al, ‘#’

M1: inc SI

Cmp al, str[SI]

LOOPNE  M1

Использование относительных смещений неприменимо ни к косвенным переходам, ни к межсегментным переходам по следующим причинам:

- Косвенные переходы не определяют назначение, а показывают, где его найти.

- Межсегментные переходы задают назначение в другом сегменте кода. Если секция кода, содержащего JMP с межсегментным переходом, перемещается в памяти, то не обязательно точка перехода в другом сегменте будет изменяться.