Команда CMP  op1,op2    ; – сравнение.

В соответствии с результатом устанавливаются следющие флаги:

| op1 op2 | Числа со знаком | Числа без знака |
| --- | --- | --- |
| > >= = <= < | ZF=0 и SF=OF SF=OF ZF=1 ZF=1 и SF<>OF SF<>OF (SF OF = 1) | CF=0 и ZF=0 CF=0 ZF=1 CF=1 и ZF=1 CF=1 |

Состояние всех флажков определяется получаемой разностью op1-op2 и их можно проверить командами условного перехода

.

Команды преобразования операнда.

Для правильной работы команды деления необходимо подготовить старшие разряды делимого (AH,DX,EDX,EAX), заполнив их знаковым разрядом (AL,AX,EAX).

CBD – преобразовать байт в слово знак AL расширяется в AH

CWD   - слово в DWORD, знак AX в DX

CWDE - слово в DWORD, знак AX в EAX старшие 16 бит

CDQ – DWORD в QWORD, знак EAX в EDX