Команды манипуляции флажками

Как уже говорилось, многие команды устанавливают или сбрасывают флажки в соответствии с полученным результатом. Однако, иногда необходимо прямо управлять флажками. Для этого имеются следующие команды:

| Мнемоника | Описание | Название |
| --- | --- | --- |
| CLC | СF ( 0 | Сбросить перенос |
| CMC | CF ( инверсия CF | Инвертировать CF |
| STC | CF ( 1 | Установить перенос |
| CLD | DF ( 0 | Сбросить направление (для цепочечных команд) |
| STD | DF ( 1 | Установить направление |
| CLI | IF ( 0 | Сбросить прерывание |
| STI | IF ( 1 | Установить прерывание |
| LAHF | AH ( младший байт FLAGS | Загрузить AH из флажков |
| SAHF | AH ( младший байт FLAGS | Запомнить AH во флажки |