Команды управления циклом.

Используют регистр СХ (ЕСХ) в качестве счетчика циклов.

| Мнемоника, формат | Альтернативная мнемоника | Изменение СХ, проверяемое условие для перехода, |
| --- | --- | --- |
| LOOP метка |  | СХ = СХ - 1; IF (( СХ ) != 0) GOTO метка: |
| LOOPZ метка | LOOPE метка | СХ = СХ - 1; IF (( СХ ) != 0 & ZF= = 1) GOTO метка: |
| LOOPNZ метка | LOOPNE метка | СХ = СХ - 1; IF (( СХ ) != 0 & ZF = = 0) GOTO метка: |
| JCXZ метка |  | IF ((CX= = 0) GOTO метка |