Логические команды

Преобразовывают операнды ( байт, слово, двойное слово) поразрядно. Это означает, что команда NOT инвертирует каждый бит операнда, а в остальных командах логическая операция выполняется над каждой парой соответствующих битов операндов.

| Мнемоника | Описание | Название |
| --- | --- | --- |
| NOT op1 | op1 = инверсия op1 | Инвертировать операнд |
| OR op1, op2 | op1 = op1 v op2 | ИЛИ |
| AND op1, op2 | op1 = op1 & op2 | И |
| XOR op1, op2 | op1 = op1 +mod2 op2 | Исключающее ИЛИ |
| TEST op1, op2 | op1 & op2 ( FLAGS | Проверить |

Команда NOT не воздействует на флажки, остальные команды сбрасывают CF и  OF,  оставляют AF неопределённым и устанавливают SF, ZF и AF по обычным правилам.