Команды передачи управления

(переходы и циклы)

Специальные команды, которые модифицируют указатели программной памяти – регистры CS: EIP/IP, называются командами передачи управления (или командами управления программами). Сегментная организация памяти определяет два вида команд передачи управления:

- Внутренние – при этом изменяется только регистр EIP/IP, т.е. адрес перехода задает смещение (байт, слово, двойное слово) внутри сегмента кода. Ее называют близкой, т.е. имеющей min NEAR.

- Межсегментные – модифицируют CS и EIP/IP. Адрес перехода задается полным (20, 32, 48 битным) указателем CS: EIP/IP/ Называется дальней, т.е. имеет тип FAR.

В программе на ассемблере адрес перехода задается просто меткой той команды, которой передается управление, Assm. В соответствии с типом NEAR или FAR формируют нужную команду.

Команда безусловного перехода

Jmp jh. – метка/reg

Существует 5 видов команды Jmp:

- Внутрисегментный

  - JMP SHORT M1 – короткий переход, смещение 1 байт

.		         - 128-127

.		         - IP=IP+смещение М1

.		         goto (CS:IP)

M1 mov ax, bx

  - JMP NEAR M2 – ближний прямой внутрисегментный переход

.

.		         - IP=IP+смещение М2 16/32

.

M2: mov ax, bx

  - JMP reg/mem    -  косвенный внутрисегментный переход. Адрес перехода

в reg/mem 16/32

(reg/mem)       IP/EIP;

JMP dx 	   -  A DW M2

mov dx,A

jmp dx

M2: mov ax,bx

- Межсегментные

  - jmp FAR PTR M4	CS        адрес нового сегмента

IP/EIP – смещение. Прямой межсегментный переход

(дальний)

  - jmp DWORD PTR OP	CS         OP+2

IP          OP

jmp C2	C2 DD M5; C2:offset M5

C2+2: seg M5

Команды условного перехода

| Мнем | Альтерн. мнем. | Проверяемое условие | Название: Перейти, если |
| --- | --- | --- | --- |
| JZ | JE | ZF=1 | = 0 или равно |
| JNZ | JNE | ZF=0 | не 0 или не равно |
| JS | - | SF=1 | - (знак установлен) |
| JNS | - | SF=0 | + (знак сброшен) |
| JO | - | OF=1 | переполнение |
| JNO | - | OF-0 | нет переполнения |
| JP | JPE | PF=1 | паритет установлен (четный пар) |
| JNP | JPO | PF=0 | паритет сброшен (нечетный пар) |
| JB | JNAE, JC | CF=1 | ниже (не выше или = ) |
| JNB | JAE, JNC | CF=0 | не ниже (выше или = ) |
| JBE | JNA | CFZF=1 | ниже или равно (не выше) |
| JNBE | JA | CFZF=0 | не ниже или = (выше) |
| JL | JNGE | SFOF=1 | меньше |
| JNL | JGE | SFOF=0 | не меньше () |
| JLE | JNG | (SFOF)ZF=1 | не больше () |
| JNLE | JG | (SF=OF)ZF=0 SF=OF | больше () |

Если условие удовлетворяет IP       IP+D8  с расшир. знака, иначе следующие по порядку команды (IP не Сум).

Никакие флажки не модифицируются.

Операнд д.б. меткой в пределах – 128 – 127 байт от команды, находящейся за командой перехода.

Адреса переходов:

Внутренний прямой

Внутренний косвенный

below – ниже

above – выше

less – меньше

Если числа считать беззнаковыми, то ОР1  ОР2, но если считать их знаковыми, то     ОР2 ОР1. следовательно отношение , зависит от того, считаются числа беззнаковыми или знаковыми. По этому введены новые термины для беззнаковых: выше, ниже, т.е. 0FF выше 00.

Обзор системы команд

Все команды можно разделить на:

- Команды передачи (пересылки) данных

- Арифметические команды

- Команды поразрядной обработки (логические, сдвиговые)

- Команды передачи управления

- Команды обработки цепочек

- Передачи адресных объектов

- Команды ввода-вывода

- Поддержки языков ВУ

- Команды управления процессором

Команды передачи данных

mov  op1, op2	 {op2}    {op1}

в операнд REG	8,16,32 б.  MEM   8,16,32 б

или           MEM	8,16,32 б   REG	8,16,32 б

непосредственный операнд

mov ax,bx		mov bx,ADR {si}

mov mem,cx

mov cx,10

Пересылка MEM  MEM запрещена. Кроме команды MOVS и т.п.

Разрядность операндов должна совпадать, иначе компилятор зафиксирует ошибку. (Нельзя mov bx,al).

В случае непосредственного операнда, он расширяется до величины операнда – нулями приемника – (если больше – ошибка).

Числа, размером слово и больше хранятся в ОП ПК в перевернутом виде, а в регистрах – в нормальном. MOV – учитывает это и при пересылке между ОП и Reg и наоборот учитывает это:

A DW 1234h; то

mov AL,A – нельзя, можно

mov AL,BYTE PTR A; в AL      34

mov ax,A;          в AX

| 12 | 34 |
| --- | --- |

AH     AL

Напомним: приведение типа:

BYTE

WORD	PRT

DWORD

Если A  DD 12345678h

то mov al, BYTE PTR A; в AL         78h

Примечание:

- Только с помощью команды MOV (от 386) (и стековых команд) можно загружать и сохранять сегментные регистры.

- Нельзя загружать в сегментные регистры константы, только через промежуточные регистры (например через AX). Использование в команде аккумулятора уменьшает длину команды на 1 байт. Если приемником является регистр SS, то прерывания запрещаются до окончания следующей команды (обычно MOV (E) SP,ор2).

Команда обмена

XCHG ор1, ор2

Производится обмен содержимого по адресу ор1 и ор2.

mov ax,19

mov bx,5

nchg ax,bx;	ax=5

bx=10

ор1	ор2

regreg/mem

memmem – недопустимо

Команда табличного преобразования

Часто встречаются задачи перекодировки кодов длиной не более 8 бит. (Н: из кода EBCDIC в код ASCII). Для таких задач удобно использовать команду передачи из таблицы.

XLAT  ор

В этом случае ор – фиксированный операнд, ассоциируемый с именем таблицы (может использоваться для замены сегмента).

Команда копирует байт из таблицы адресуемой DS:BX (16 бит) или DS:EBX+ исходное содержимое AL как беззнаковое смещение для таблицы в регистр AL. Усли таблица адресуемая (Е)BX уже находится в сегменте DS, то можно использовать безоперандную форму команды.

XLATB

H:	lea bx, tabl

Mov al, kod {di}

XLAT tabl (или XLATB)

| источник | FLAGS |  |
| --- | --- | --- |
| ADD | O D L T S Z A P C | Сложение целых чисел |
| ADC | + + + + + + | Сложение с переводом (add integers wlht Carry) |
| SUB | + + + + + + | Вычитание целых чисел |
| SBB | + + + + + + | Вычитание с заемом |
| MUL | + ? ? ? ? + | AL*8 б AX или AX* 16 б DX:AX Умножение целых чисел без знака. Если старшая половина регистра 0, устанавливает флаги OF и CF, отрицательный знак результата расширяется в AH(DX). 3 формы: как и в команде MUL двух операндовая: 1 операция в любом РОН imul ex,12 cx*12 CX трех операндовая: imul dx,ax,100 ax*100 dx imul bx,{si},90 В этих случаях, если результат больше чем может поместиться в регистр приемник, устанавливаются флаги OF и CF |
| IMUL | + ? ? ? ? + |  |

|  | O D L T S Z A P C |  |
| --- | --- | --- |
| DIV | ? ? ? ? ? ? | Если делитель равен 0 или результат частное не помещается в назначенный регистр - возбуждается прерывание 0. |
| IDIV | ? ? ? ? ? ? | Знаковое деление целых чисел |
| DEC | ? ? ? ? ? ? | Уменьшение на 1 |
| INC | ? ? ? ? ? ? | Флаг CF не устанавливается Увеличивается на 1 операнд r/m. CF- не устанавливается |
| NEG | ? ? ? ? ? ? | ор = 0 – ор . если операнд имеет максимальное отрицательное значение (-128 для 8 бит или – 32+68 для 16 бит). Его значение не изменяется, но флаги OF и CF – устанавливаются |
| CMP | ? ? ? ? ? ? | Сравнение. Используется команда SUB, но результат никуда не записывается, а только устанавливаются флаги. Используется для команд условного перехода или команд установки. |

Примеры:

Команды преобразования операнда.

Для правильной работы команды деления необходимо подготовить старшие разряды делимого (AH,DX,EDX,EAX), заполнив их установки разрядом (AL,AX,EAX).

CBD – преобразовать байт в слово знак AL расширяется в AH

CWD - слово в DWORD, знак AX в DX

CWDE - слово в DWORD, знак AX в EAX старшие 16 бит

CDQ – DWORD в QWORD, знак EAX в EDX

Разделить байт на байт

H:

mov al , BYTE PTR A

cbw

mov bl,b

idiv bl

d:	y=x1*x2-42

mov ax,x1

imul x2

mov cx,ax

mov bx,dx

sub cx,42

sbb bx,0

mov cx,y

mov bx,y{2}