Команды управления циклом.

Используют регистр СХ (ЕСХ) в качестве счетчика циклов.

| Мнемоника, формат | Альтернативная мнемоника | Проверяемое условие для перехода, изменение СХ |
| --- | --- | --- |
| LOOP метка |  | СХ = СХ - 1; IF (( СХ ) != 0) GOTO метка: |
| LOOPZ метка | LOOPE метка | СХ = СХ - 1; IF (( СХ ) != 0 & ZF= = 1) GOTO метка: |
| LOOPNZ метка | LOOPNE метка | СХ = СХ - 1; IF (( СХ ) != 0 & ZF = = 0) GOTO метка: |
| JCXZ метка |  | IF ((CX= = 0) GOTO метка |

Пример 1. Определить сумму элементов массива АR1[100].

Пример2. Табличные преобразования.  Перекодировать текст 256 байт из строки st1 в строку st2 в код Грея.

D1 segment para public 'data' st1   db 256(?)

st2   db 256(?)

GRAY db 256(?) ; Таблица кода Грея D1 ends

C1 segment para public 'code' assume cs:C1,ss:C1, ds:D1,es:D1

pr1:  . . . . .

. .	. . .

mov	ax, D1

mov	ds,ax

mov	es,ax

. .	. . .      ; Ввод строки st1

mov	cx,256

mov	si, offset st1

mov	di, offset st2

lea	bx, GRAY

jcxz CON1

MET1:  lods st1	;    lodsb

xlat GRAY

stos st2	;    stosb

loop MET1

. . . . .

CON1:  . . . . .

C1 ends end pr1

Адресные передачи.Команды передачи адресных объектов.

Реализуются командами:

LEA reg, mem	; Загрузить эффективный адрес (смещение)

Например:   lea bx, AR1

lea ax, [bx][si]

lea eax, [ax][ax*4]  ;   ax = ax + 4*ax = 5*ax

Команды загрузки сегментных регистров.

Lxx reg, mem ; Загрузка полного набора указателей из памяти в соответствующий сегментный регистр reg, заданный первым операндом.

xx - GS, SS, DS, ES, FS	CS загружать нельзя!

Например:	LSS SI, MEM1    ; MEM1:   segadr, offsetadr