Лабораторная работа №10

«Эффект Пельтье в металлах»

Цель работы: теоретическое и экспериментальное изучение контактного явления на границе 2-х металлов, возникающего при прохождении постоянного тока через контактный слой.

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В КОНТАКТАХ

При соприкосновении двух проводников электроны вследствие теплового движения переходят из одного проводника в другой. Если соприкасающиеся проводники различны или если их температура в разных точках неодинакова, то оба потока диффузии электронов неодинаковы и один из проводников заряжается положительно, а другой — отрицательно. Поэтому внутри проводников и во внешнем пространстве между проводниками появляется электрическое поле. В состоянии равновесия внутри проводников устанавливается такое поле, которое как раз компенсирует разность потоков диффузии. Существованием этих электрических полей обусловлен ряд электрических явлений в контактах, которые рассматриваются в настоящей главе.

Контактная разность потенциалов

Рассмотрим два различных проводника 1 и 2, находящихся в электрическом контакте (рис. 1). Температуру проводников будем считать сначала одинаковой. Согласно сказанному выше на обоих проводниках появляются электрические заряды, а между свободными их концами возникает электрическое поле.

Рис. 1

Разность потенциалов между любыми двумя точками а и б (рис. 1), находящимися вне проводников, но расположенными в непосредственной близости от их поверхностей, называется внешней контактной разностью потенциалов или просто контактной разностью потенциалов. В дальнейшем мы будем ее обозначать через U12 = U1 – U2 где U1 — потенциал вблизи проводника 1 (в точке а), а U2 — вблизи проводника 2 (в точке б). Так как в отсутствие тока поверхность каждого проводника является эквипотенциальной, то эта разность потенциалов, конечно, не зависит от положения точек а и б, пока одна из них находится у поверхности проводника 1, а другая — у поверхности проводника 2.

Обратимся теперь к электрическому полю внутри контактирующих проводников. Если температура в каждой точке проводника одинакова, то по закону Ома плотность тока j внутри однородного проводника есть j —Е. Так как наша цепь разомкнута (j = 0), то и электрическое поле в любой точке в толще каждого проводника равно нулю, а потенциал внутри него постоянен. Отсюда следует, что электрическое поле внутри проводников может существовать только в тонких пограничных слоях на границах проводник 1-проводник 2 и проводник 1 (или 2) - вакуум. Потенциал же на этих границах должен испытывать скачкообразное изменение. Разность потенциалов U12 i = 1 — 2, где 1 — потенциал внутри проводника 1, а 2 — внутри проводника 2, мы будем называть внутренней контактной разностью потенциалов   или   контактным скачком потенциала.

Рассмотрим теперь цепь, состоящую не из двух, а из нескольких металлов 1, 2, 3, 4 (рис. 2). Если бы мы ее разрезали по аа, то между свободными концами металлов 1 и 2 была бы контактная разность U12 = U1 – U2

Рис. 2

Аналогично между разрезами аа и бб была бы разность потенциалов U23 = U2 – U3, а у последней пары металлов U34 = U3 – U4.

Так как в плоскостях аа, бб и т.д. соприкасаются одинаковые металлы, то дополнительные разности потенциалов здесь не возникают; поэтому контактная разность всей цепи равна

U12 + U23 + U34 = (U1 – U2) + (U2 – U3) + (U3 – U4) = U1 – U4 = U14, т.е. она такая же, как в отсутствие промежуточных металлов 2 и 3. Контактная разность определяется только крайними металлами цепи.

Для измерения контактной разности потенциалов употребляют компенсационные схемы. Одна из них показана на рис. 3. Две небольшие пластинки из исследуемых веществ располагают параллельно друг другу, одну из пластинок закрепляют неподвижно, а другую с помощью простого механического устройства заставляют колебаться в направлении нормали с небольшой амплитудой (доли миллиметра) и частотой в несколько десятков герц. Если контактная разность равна U, а расстояние между пластинами есть d, то напряженность поля между пластинами равна U/d, а, следовательно, на каждой единице внутренней поверхности пластин имеется заряд 0U/d. При периодическом изменении d заряд пластин тоже изменяется периодически. Поэтому во внешней цепи появляется переменный ток, а на нагрузочном сопротивлении r развивается переменное напряжение. Последнее можно усилить усилителем У и зарегистрировать осциллографом О.

Рис. 3

Если теперь приложить к пластинам внешнюю разность потенциалов от батареи Б, обратную по знаку контактной разности, и изменять ее с помощью делителя напряжения, то можно добиться, чтобы ток во внешней цепи обратился в нуль. В этом случае приложенное внешнее напряжение, очевидно, как раз равно контактной разности, которая определяется непосредственно по показанию вольтметра V.

Контактная разность потенциалов непосредственно связана с термоэлектронными работами выхода Ф1 и Ф2 контактирующих тел, а именно еU12 = Ф2 - Ф1.

Это соотношение справедливо как для металлов, так и для полупроводников. Поэтому, если работа выхода одного из проводников уже известна (например, из опытов с термоэлектронной эмиссией), то, измеряя U12, можно найти работу выхода другого проводника. Этот способ широко используют для определения работы выхода веществ с низкой температурой плавления, для которых непосредственные измерения термоэлектронной эмиссии невозможны.

Контактная разность потенциалов, так же как работа выхода электронов, сильно изменяется даже при ничтожных загрязнениях поверхностей, их окислении и т.п. Поэтому для получения верных значений контактной разности исследуемые вещества необходимо тщательно очищать и измерения вести в вакууме.

Происхождение контактной разности потенциалов и связь ее с работами выхода становятся ясными при рассмотрении энергетических диаграмм обоих проводников. Особенно прост случай двух металлов, находящихся при температуре абсолютного нуля. Их энергетические диаграммы до соприкосновения изображены на рис. 4 а. На нем w0, как и раньше, есть энергия покоящегося электрона в вакууме.

Рис. 4

Так как оба металла не заряжены, то электрического поля между ними нет и w0 постоянно; Ес1 и Еc2 — энергии дна зоны проводимости; 1 = W0 — Ес1  и 2 = w0 — Ес2  — глубина потенциальных ям, она получила название электронного сродства данного вещества; F1 и F2 — уровни Ферми в каждом из металлов. Все энергии здесь можно отсчитывать от любого постоянного, но одинакового для обоих металлов уровня. Разность F — Ес =  называется химическим потенциалом электронов. В металлах при Т = 0 он равен максимальной кинетической энергии электронов. На рис. 4 показаны также термоэлектронные работы выхода обоих металлов:  Ф1 = W0 – F1 = 1  - 1,    Ф2 = W0 – F2 = 2  - 2

После соприкосновения металлов потенциальный барьер, создававшийся вакуумным промежутком, исчезает, и распределение энергий должно было бы иметь вид, показанный на рис.  4 б. Однако при этом электронные газы в обоих металлах не будут находиться в равновесии друг с другом, так как электроны из металла 2 начнут «переливаться» в металл 1; последний будет заряжаться отрицательно, а металл 2 — положительно. Поэтому в металле 1 потенциальная энергия электронов, т.е. дно зоны проводимости, будет повышаться, а в металле 2 — понижаться. Так как величины   и   характеризуют вещества и не зависят от того, заряжено ли тело или не заряжено, то и уровни энергии F и w0  для металла 2 будут понижаться относительно их значений для металла 1. Электрический ток прекратится тогда, когда уровни Ферми f1  и f2  в обоих металлах окажутся равными друг другу (рис. 4 в). Это заключение, имеющее простой наглядный смысл для двух металлов при Т = 0, справедливо и в общем случае любой температуры как для металлов, так и для полупроводников. При равновесии проводников, способных обмениваться электронами, и находящихся при одинаковой температуре, уровни Ферми в этих проводниках одинаковы.

При установившемся электронном равновесии края обеих потенциальных ям уже не находятся на одинаковом уровне, а значит, потенциальная энергия электрона -eU1 у поверхности металла 1 (точка а) не равна –eU2 у поверхности металла 2 (точка б) (рис. 4 в). Их разность есть

-eU1 - (-eU2) = (1  - 1) - (2  - 2) = Ф1 – Ф2.

Так как (U1 — U2) есть контактная разность потенциалов U12, то отсюда получается формула (198.1).

Из рис. 4 в видно также, что в равновесии днища потенциальных ям Ec1 и Еc2 находятся на разных уровнях. Это показывает, что при переходе через контактный слой внутри металлов потенциальная энергия электрона -e  тоже изменяется. Контактный скачок потенциала U12 i выражается так: eU12 i = e(1 - 2) = 1 - 2.

Он определяется разностью химических потенциалов электронов в контактирующих телах.

## Термоэлектричество

Мы видели, что на границе соприкосновения двух различных проводников имеются контактные скачки потенциала Ui, которые существуют и при разомкнутой цепи. Это значит, что в приконтактном слое возникает электродвижущая сила. Сторонние силы появляются в данном случае в результате давления электронного газа, которое различно в разных проводниках. Однако если температура всей цепи одинакова, то результирующая ЭДС равна нулю.

Рассмотрим в качестве примера цепь, показанную на рис. 5 и состоящую из двух разных проводников 1 и 2. Будем считать для простоты, что соединительные провода, ведущие к вольтметру, сделаны также из проводника 1, так что скачки потенциала в контактах А и D не возникают. Тогда распределение потенциала в цепи будет иметь вид, показанный на рис. 6 а.

Рис. 5

Скачки  потенциала в контактах В и С равны по модулю, но противоположны по знаку, и поэтому вольтметр, присоединенный к концам цепи А и Д не покажет напряжения. Это справедливо для любого числа проводников: электродвижущая сила цепи, составленной из какого угодно числа электронных проводников (проводников 1-го рода), находящихся при одинаковой температуре, равна нулю.

Однако если температура контактов неодинакова, то полная ЭДС цепи уже не равна нулю, и при замыкании цепи в ней появляется ток. Это явление получило название термоэлектричества, а возникающая ЭДС называется термоэлектродвижущей силой (термо-ЭДС).

Рис. 6

Чтобы пояснить причины возникновения термо-ЭДС вернемся опять к простой цепи из двух проводников (см. рис. 5) и положим, что температура t1 контакта В больше температуры Т контакта С. Будем также считать для простоты, что температура разомкнутых концов цепи А и D одинакова и тоже равна Т. Так как тепловые скорости электронов вблизи контакта В больше, чем вблизи контакта С, то в проводнике 2 возникнет поток диффузии электронов, направленный от В к С. В случае полупроводников, в которых концентрация электронов увеличивается при повышении температуры, появится еще и дополнительный поток диффузии того же направления, вызванный различием концентраций электронов в горячем и холодном концах проводника. Поэтому в проводнике 2 (на его поверхности) возникнут электрические заряды и внутри проводника образуется электрическое поле такой величины, чтобы в установившемся состоянии вызываемый этим полем ток дрейфа компенсировал ток диффузии. Следовательно, при наличии в проводнике градиента температуры в нем возникает и градиент электрического потенциала. Сказанное полностью относится и к проводнику 1. Однако термо-ЭДС обусловлена не только возникновением диффузии в объеме, но еще и контактными скачками потенциала U12 i и U21 i . Так как они зависят от температуры, то сумма их уже не равна нулю. Распределение потенциала в цепи при неравенстве температур контактов показано на рис. 6 б. Напряжение V, регистрируемое вольтметром и равное термо-ЭДС, складывается из падения напряжения в объеме проводников и скачков потенциала в контактах.

Термоэлектричество было открыто Зеебеком еще в двадцатых годах прошлого века. Для его наблюдения достаточно присоединить к милливольтметру два куска медной проволоки и замкнуть их куском проволоки из другого материала, например железа. Пока температура обоих спаев одинакова, милливольтметр не обнаруживает никакой ЭДС. Но при нагревании одного из спаев в цепи появляется термо-ЭДС и стрелка милливольтметра отклоняется. Если нагретый спай охладить и затем нагреть другой спай, то знак термо-ЭДС изменяется и стрелка милливольтметра отклоняется в другую сторону.

Термо-ЭДС цепи, составленной из двух различных проводников 1 и 2, при малой разности температур AT между обоими спаями выражается формулой

∆ = (1 - 2)∆T,

где 1 зависит от природы проводника 1, а 2 — от природы проводника 2. Эти величины зависят также от температуры, и поэтому ∆Т в приведенной формуле должно быть мало. Формула (1) показывает, что термо-ЭДС цепи есть разность термо-ЭДС каждого из плеч цепи, и что в каждом из проводников возникает термо-ЭДС ∆I = i ∆T (i = 1,2). Величина

 = d /dt   		 (2)

называется дифференциальной термо-ЭДС данного вещества. Она равна термо-ЭДС, развивающейся в данном проводнике при разности температур между его концами в 1 К.

При немалой разности температур обоих спаев термо-ЭДС равна

(3)

где T1— температура холодного спая, а T2 — горячего. Если в данном температурном интервале (Т2 — T1) величины 1  и 2   изменяются слабо, то вместо формулы (3) получаем

 = (1 - 2) (Т2 — T1).

Здесь 1 и 2 — средние значения дифференциальных термо-ЭДС в данном температурном интервале.

Чтобы определить не только величину, но и направление термоэлектрического тока, дифференциальной термо-ЭДС приписывают определенный знак. Величина а считается положительной, если возникающий в проводнике термоток течет от горячего конца к холодному. Или, другими словами, в замкнутой цепи термоток течет в горячем спае от проводника с меньшим   (алгебраически) к проводнику с большим .

Абсолютные значения а получаются из приведенных в таблице прибавлением Pt = - 4,4 мкВ/К 1. Так, для сурьмы имеем: Sb = +47,0 - 4,4 = 42,6  43 мкВ/К.

Рассмотрим, например, термопару железо-константан. Дифференциальная термо-ЭДС этой цепи равна +16,0 — (—34,4) =  +50,4 мкВ/К. При разности температур спаев Т2 — Т1 = 100 К термо-ЭДС этой пары будет +50,4  100 мкВ = 5,04 мВ. Ток в горячем спае будет течь от константана (-34,4) к железу (+16,0).

Термо-ЭДС у металлов мала. Однако для полупроводников она намного больше и сильно зависит от содержащихся в них примесей. Для некоторых полупроводниковых соединений дифференциальная термо-ЭДС может достигать значений 1000 мкВ/К и даже больше. Поэтому в цепи, составленной из полупроводника и металла, термо-ЭДС цепи очень слабо зависит от рода металла и определяется практически только полупроводником.

# Эффект Пельтье

Опыт показывает, что кроме тепла Джоуля-Ленца, выделяемого током в объеме проводника, наблюдаются тепловые явления в контакте двух различных проводников, даже если эти проводники первоначально находятся при одинаковой температуре. В контакте, через который проходит ток, происходит, в зависимости от направления тока, выделение или поглощение тепла, и контакт либо нагревается, либо охлаждается. Это явление получило название эффекта Пелътъе.

Для демонстрации эффекта Пельтье может служить опыт, изображенный на рис. 7. Здесь 1 и 2 — два стержня из различных проводников, соединенные между собой. Стержни герметически укреплены при помощи замазки внутри стеклянного баллона, снабженного горизонтальной трубкой Т, в которой находится капля воды В. Стеклянный баллон может соединяться с атмосферой или отъединяться от нее при помощи крана К и служит в качестве газового термометра. При нагревании спая давление внутри баллона увеличивается и капля перемещается вправо; при охлаждении спая капля движется в обратном направлении. Для опыта удобно выбрать стержни из сурьмы (Sb) и висмута (Bi). При направлении тока от Sb к Bi спай нагревается.

Рис. 7

Тепло Пельтье QП выделенное или поглощенное в спае, пропорционально полному заряду д, прошедшему через спай, или произведению силы тока i на время t: QП=Пq = Пit.

Коэффициент П зависит от рода соприкасающихся проводников и от их температуры и называется коэффициентом Пелътъе.

В дальнейшем мы будем считать тепло QП положительным, если оно выделяется в спае. Чтобы учесть в формуле (200.1) направление тока, мы будем обозначать там, где это потребуется, коэффициент Пельтье через П12, если ток течет от проводника 1 к проводнику 2, и через П21, если ток имеет противоположное направление. Так как в обоих случаях количество тепла Пельтье одинаково, но только изменяется его знак, то П12 = — П21.

Отметим, что между явлением Пельтье и выделением тепла Джоуля-Ленца имеются существенные различия. Тепло Джоуля-Ленца пропорционально квадрату силы тока и не зависит от направления тока. Тепло же Пельтье пропорционально первой степени силы тока и меняет знак при перемене направления тока. Далее, тепло Джоуля-Ленца зависит от сопротивления проводника, тогда как тепло Пельтье от него не зависит.

Если измерить QП в джоулях, a q —- в кулонах, то коэффициент Пельтье П будет выражен в джоулях на кулон или в вольтах. Опыт показывает, что для большинства различных пар металлов коэффициент Пельтье имеет величину порядка 10 -2  — 10 -3 В. Для полупроводников коэффициент Пельтье, так же как и термо-ЭДС, на несколько порядков больше.

В обычных условиях тепло Пельтье мало по сравнению с теплом Джоуля-Ленца. Поэтому, чтобы последнее не затушевывало тепло Пельтье, нужно по возможности уменьшить тепло Джоуля-Ленца, а для этого следует применять достаточно толстые проводники, обладающие малым сопротивлением.

Происхождение тепла Пельтье объясняется следующим образом. Каждый электрон при своем движении переносит не только свой заряд, но и присущую ему энергию. Поэтому при наличии электрического тока в проводнике возникает определенный поток энергии. Он существует и в том случае, когда температура во всех точках проводника одинакова и переноса энергии вследствие теплопроводности нет. Направление потока энергии совпадает с направлением движения электронов, т.е. противоположно направлению плотности тока j.

При одной и той же плотности тока потоки энергии в разных проводниках различны. Поэтому энергия, приходящая к контактной плоскости в проводнике 1, не равна энергии, уходящей от контактной плоскости в проводнике 2. Разность этих энергий и есть тепло Пельтье.

Эффект Томсона

Исследуя термоэлектрические явления, В. Томсон пришел к заключению, что даже в однородном проводнике, если этот проводник нагрет неравномерно, при наличии тока происходит выделение или поглощение тепла, которое либо добавляется к теплу Джоуля-Ленца, либо вычитается из него. Это явление, получившее название эффекта Томсона, строго говоря, не относится непосредственно к контактным явлениям. Однако его происхождение тесно связано с причинами возникновения явлений в контактах.

Для наблюдения эффекта Томсона может служить опыт: два одинаковых стержня 1 и 2 из одного и того же материала включены в цепь тока, а концы стержней поддерживаются при различной  температуре (например, 100 и 0°С). В стержнях возникает градиент температуры dT/dx и появляются потоки тепла. В одном из стержней направления тока и градиента

температуры     одинаковы, в другом - противоположны. В опыте измеряют разность температур для двух точек а и б, выбираемых таким образом, чтобы в отсутствие тока температура в них была одинакова. Для измерения разности температур в точки а и б помещают спаи термопары. При наличии тока температуры точек а и б делаются различными; это указывает на то, что в одном из стержней дополнительно к теплу Джоуля-Ленца выделяется некоторое количество тепла (тепло Томсона), а в другом стержне - поглощается.

Знак эффекта Томсона различен для различных проводников. Так, например, в висмуте и цинке наблюдается выделение тепла, если направление потока тепла и направление тока совпадают. Но в железе, платине, сурьме при тех же условиях происходит поглощение тепла. При изменении направления тока (или направления потока тепла) у всех проводников наблюдается изменение знака эффекта, т.е. вместо выделения тепла происходит его поглощение и наоборот.

Эффект Томсона объясняется изменением свойств проводника при его нагревании. Первоначально однородный проводник при неравномерном нагревании становится неоднородным, и поэтому явление Томсона представляет собой, в сущности, своеобразное явление Пельтье с той только разницей, что в данном случае неоднородность вызвана не различием химического состава проводника, а различием температур.

Применения термоэлектричества

Термоэлектричество широко используют для измерения температур. Для этого служат термоэлементы (термопары). Она содержит две проволоки из различных металлов 1 и 2, концы которых сварены (спай I). Обе проволоки заключены в фарфоровую трубку Т для предохранения спая от химических воздействий. Второй спай (II) поддерживается при неизменной температуре. Концы цепи а и б присоединяют к милливольтметру или (при очень точных измерениях) к потенциометру для измерения термо-ЭДС компенсационным методом. Термопары обладают тем преимуществом, что позволяют измерять как очень высокие, так и очень низкие температуры, что невозможно сделать с помощью обычных жидкостных термометров.

Для увеличения ЭДС термоэлементы соединяют последовательно в термобатареи, как показано на рис. 8. При этом все четные спаи поддерживают при одной температуре, а все нечетные — при другой. ЭДС такой батареи равна сумме ЭДС отдельных элементов.

Миниатюрные термобатареи, составленные из тончайших полосок двух различных металлов, с успехом применяют для измерения интенсивности света (как видимого, так и невидимого). Подобные термоэлектрические приемники излучения в соединении с чувствительным гальванометром   обладают   огромной   чувствительностью. Они обнаруживают, например, невидимое тепловое излучение человеческой руки, удаленной на расстояние многих метров; такое излучение  вызывает  разность  температур спаев порядка всего лишь миллионной доли градуса.

Термобатареи представляют интерес и как маломощные генераторы электрического тока. По сравнению с теплосиловыми установками они исключительно просты и не содержат никаких вращающихся частей. Для устройства термогенераторов в настоящее время применяют исключительно полупроводники, так как термо-ЭДС у полупроводников гораздо больше, чем у металлов.

Рис. 8

Кроме того, теплопроводность у полупроводников меньше, чем у металлов, и поэтому бесполезный переход тепла от горячих спаев к холодным уменьшается.

Эффект Пельтье в контактах полупроводников успешно используют для устройства термоэлектрических холодильников.

Порядок выполнения работы.

1. Установить следующее положение переключателей: "металл-полупроводник" (сбоку, слева) в положение "металл"; "IA-15A" в положение среднее, "направление тока" - направо; переключатель "металл" в положение "∆T". На приборе В7-23 должна быть нажата кнопка "0.1" , остальные отпущены. На источнике питания B5-44 установить 29.9 В и ток 400 мА.

2. Включить приборы в сеть и дать им прогреться 3-5 минут. Заготовить таблицу для записи измерений и проводить измерения строго по таблице без перерывов во времени.

3. Измерения проводить следующим образом:

Включить переключатель "1А-15а" в положение"IA" (он остается в этом положении до конца работы), а переключатель "металл" в положение "нагрев", переключатель "направление тока" - направо. Через амперметр пойдет ток, в этот момент пустить секундомер. Три минуты пропускать ток, величину тока записать ( прибор включен на 0.5 А - вся шкала 0.5 А). Через три минуты переключатель "металл" поставить в положение "∆Т" и затем через 0.5 мин. записать показания вольтметра В7-23. Снимать показания с В1-23 вплоть до 12-ой минуты.

4. На 12-й минуте, запись показания В7-23 снова включить ток, т.е. переключатель "металл" поставить из положения "∆Т" в положение "нагрев", а переключатель "направление тока" - налево (это можно сдать заранее). Пропускать ток в течение трех минут. На 15-ой минуте переключить с "нагрева" на "∆T" (измерение температуры) и через 0.5 мин. записать показания В7-23. Продолжать каждую минуту регистрировать показания В7-23 до 20-й минуты.

5. Затем намерения повторяются до 56-й минуты непрерывно.

Таблицы измерений.

| t, мин | 0-3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкВ, термо э.д.с | направл. тока направо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 12-15 | 15.5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направл. тока налево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 24-27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направл. тока напарво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 36-39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направл. тока налево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 48-51 | 51.5 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направл. тока напарво |  |  |  |  |  |  |

Металлический термоэлемент.

Масса медного цилиндра:		m=(0.575 ± 0.005)∙103 кг.

Теплоемкость меди:			C=(0.094 ± 0.002) ккал/кг∙град.

Класс точности амперметра:	0.5

Чувствительность гальванометра:	40 мкВ/град.