# Учебно-исследовательская работа И1

# "Исследование генераторов случайных величин"

### ЦЕЛЬ  РАБОТЫ

Цель работы - исследование генераторов случайных величин, используемых в системе имитационного моделирования GPSS при построении имитационных моделей. Исследования проводятся для генераторов случайных величин со следующими законами распределений:

равномерный;

экспоненциальный;

Эрланга k-го порядка.

В процессе исследований необходимо оценить качество генераторов случайных величин и выбрать из заданных генераторов наилучший. При этом необходимо:

оценить минимальный объем выборки случайных величин, начиная с которого статистические свойства генератора соответствуют требуемым;

оценить соответствие характеристик генераторов (математического ожидания, среднеквадратического отклонения, коэффициента вариации) заданным законам распределения;

оценить соответствие полученных гистограмм распределения случайных величин заданным законам распределения (только для равномерного и экспоненциального);

обосновать и выбрать из заданных генераторов наилучший.

Результаты проводимых исследований рекомендуется представлять в форме таблиц, приведенных ниже.

### ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ

1. Исследование генераторов случайных величин с равномерным и экспоненциальным распределениями

1) Загрузить систему имитационного моделирования GPSS World

2) Загрузить из библиотеки GPSS-моделей (папка I1\ZAKON) файл rexp.gps

3) Ознакомиться с моделью формирования случайных величин, распределенных по равномерному и экспоненциальному законам, и разобраться с назначением всех блоков модели

4) Провести исследование заданных генераторов случайных величин и заполнить табл. 1 и 2, для чего необходимо:

а) отредактировать оператор описания таблиц TABLE, установив в соответствии с заданным вариантом значение генератора RNJ, где J - номер генератора;

б) проверить результаты редактирования, просмотрев текст программы на экране;

в) выполнить трансляцию модели;

г) с использованием пунктов меню «WINDOW»/«SIMULATION WINDOW»/ «TABLE WINDOW» перейти в окно таблиц для наблюдения за изменением гистограмм равномерно и экспоненциально распределенных случайных чисел;

д) запустить программу командой «START», указав в качестве операнда А значение 10, что соответствует 10 вырабатываемым случайным величинам;

е) списать в табл. 1 и 2 значения математического ожидания (Mean) и среднеквадратического отклонения (S.D.) из окна таблиц для равномерного и экспоненциального распределения соответствующих гистограмм;

ж) открыть окно отчета «REPORT» и просмотреть результаты моделирования;

з) сохранить на диске отчет или выписать в табл. 1 и 2 число случайных величин, попавших в заданные интервалы;

к) продолжить моделирование и повторить пункты д)-з), последовательно задавая в команде «START» число вырабатываемых случайных величин: 90, 900, 4000, 5000, 10000, что будет соответствовать общему количеству выработанных случайных величин: 10+90=100; 100+900=1000; 1000+4000=5000; 5000+5000=10000; 10000+10000=20000;

л) сохранить на диске журнал моделирования JOURNAL;

м) перейти к пункту а) для исследования следующего датчика случайных величин в соответствии с заданным вариантом;

н) выполнять пункты а)-л) до тех пор, пока не будут исследованы все заданные датчики;

о) выйти из системы имитационного моделирования GPSS World.

2. Исследование генераторов случайных величин с распределением Эрланга, сформированных методом композиций

1) Загрузить систему имитационного моделирования GPSS World

2) Загрузить из библиотеки GPSS-моделей (папка I1\ZAKON) файл erlang.gps

3) Ознакомиться с моделью формирования случайных величин, распределенных по закону Эрланга, и разобраться с назначением всех блоков модели

4) По аналогии с исследованиями генераторов случайных величин с равномерными и экспоненциальными распределениями провести исследование генераторов случайных величин с распределением Эрланга в соответствии с заданием и заполнить табл. 3.

### СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Таблицы с результатами для двух генераторов случайных величин.

- Гистограммы распределений с изображением на них теоретически рассчитанных значений вероятностей попаданий в заданные интервалы.

- Сравнение этих значений с полученными частотами попадания в эти же интервалы.

- Теоретически рассчитанные значения числовых характеристик: математические ожидания, среднеквадратические отклонения, коэффициенты вариации для всех исследуемых генераторов и законов распределений случайных величин.

- Сравнение рассчитанных и полученных при моделировании значений характеристик по величине относительных отклонений, рассчитываемых по формуле: (m-p)/p, где m – полученное при моделировании значение характеристики, p - расчетное значение.

- Выводы по работе, в которых необходимо выявить:

размер выборки (число) случайных величин, начиная с которого параметры сохраняют приемлемую стабильность;

какой из исследуемых генераторов обеспечивает лучшую последовательность случайных величин.

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ТАБЛИЦ ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

Таблица 1

Характеристики генераторов случайных величин с равномерным распределением

| Хар-ки и интервалы | RN __155__ | RN __945__ |
| --- | --- | --- |
|  | 10 | 100 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 | 10 | 100 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| Мат.ож.= =500 | 450 | 510.66 | 504.773 | 502.675 | 497.991 | 502.566 | 449.1 | 512.92 | 516.474 | 502.998 | 498.963 | 499.385 |
| С.к.о.= =288.67 | 261.713 | 278.377 | 284.234 | 284.637 | 287.980 | 286.843 | 323.767 | 302.431 | 297.220 | 290.822 | 289.271 | 289.684 |
| К-т вар.= = 0.577350 | 0.58158 | 0.54513 | 0.56309 | 0.56631 | 0.57828 | 0.57075 | 0.720 | 0.589 | 0.575 | 0.578 | 0.579 | 0.580 |
| 0-100 | 2 | 8 | 92 | 472 | 1018 | 1948 | 2 | 9 | 100 | 515 | 1027 | 2046 |
| 100-200 | 0 | 11 | 101 | 494 | 997 | 1918 | 0 | 13 | 103 | 500 | 995 | 2009 |
| 200-300 | 1 | 7 | 98 | 485 | 976 | 2013 | 1 | 10 | 93 | 467 | 990 | 1989 |
| 300-400 | 0 | 10 | 92 | 490 | 990 | 1972 | 3 | 9 | 94 | 503 | 1004 | 1997 |
| 400-500 | 2 | 11 | 100 | 529 | 1016 | 2048 | 1 | 8 | 88 | 496 | 992 | 1963 |
| 500-600 | 1 | 11 | 108 | 535 | 1071 | 2120 | 0 | 7 | 92 | 512 | 1024 | 2049 |
| 600-700 | 3 | 16 | 105 | 525 | 1027 | 2047 | 0 | 8 | 97 | 494 | 1012 | 1979 |
| 700-800 | 1 | 9 | 116 | 507 | 930 | 1943 | 1 | 12 | 93 | 473 | 941 | 1901 |
| 800-900 | 0 | 7 | 97 | 486 | 994 | 2002 | 0 | 14 | 123 | 508 | 1009 | 2059 |
| 900-1000 | 0 | 10 | 91 | 477 | 979 | 1989 | 2 | 10 | 117 | 532 | 1006 | 2008 |

Таблица 2

Характеристики генераторов случайных величин с экспоненциальным распределением

| Хар-ки и интервалы | RN __155__ | RN __945__ |
| --- | --- | --- |
|  | 10 | 100 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 | 10 | 100 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| Мат.ож.= =500 | 508.096 | 573.166 | 512.250 | 501.722 | 494.484 | 493.808 | 598.269 | 528.194 | 503.899 | 491.849 | 499.513 | 495.582 |
| С.к.о.= =500 | 486.629 | 593.621 | 498.148 | 503.430 | 490.631 | 493.825 | 512.013 | 488.352 | 481.943 | 491.138 | 502.812 | 499.087 |
| К-т вар.= = 1 | 0.9636 | 1.0356 | 0.9724 | 1.0034 | 0.9922 | 1.000 | 0.8856 | 0.924 | 0.956 | 0.998 | 1.006 | 1.007 |
| 0-100 | 2 | 12 | 162 | 901 | 1803 | 3678 | 3 | 12 | 179 | 918 | 1856 | 3752 |
| 100-200 | 1 | 14 | 154 | 754 | 1511 | 2994 | 1 | 13 | 140 | 764 | 1538 | 2954 |
| 200-300 | 0 | 16 | 124 | 610 | 124 | 2441 | 0 | 17 | 122 | 620 | 1160 | 2391 |
| 300-400 | 2 | 11 | 94 | 487 | 941 | 1984 | 1 | 11 | 102 | 501 | 970 | 1983 |
| 400-500 | 1 | 6 | 83 | 400 | 819 | 1610 | 0 | 12 | 82 | 385 | 809 | 1677 |
| 500-600 | 1 | 6 | 62 | 337 | 714 | 1387 | 1 | 4 | 60 | 326 | 648 | 1291 |
| 600-700 | 1 | 7 | 56 | 271 | 530 | 1053 | 1 | 4 | 56 | 267 | 547 | 1088 |
| 700-800 | 0 | 5 | 50 | 215 | 443 | 876 | 2 | 6 | 55 | 233 | 442 | 878 |
| 800-900 | 1 | 5 | 43 | 189 | 362 | 728 | 0 | 4 | 40 | 194 | 372 | 709 |
| 900-1000 | 0 | 3 | 32 | 162 | 314 | 591 | 0 | 2 | 17 | 126 | 280 | 593 |
| 1000-1100 | 0 | 2 | 37 | 146 | 273 | 519 | 0 | 1 | 26 | 118 | 235 | 488 |
| 1100-1200 | 0 | 2 | 20 | 95 | 198 | 393 | 0 | 3 | 22 | 118 | 226 | 426 |
| 1200-1300 | 0 | 1 | 12 | 75 | 165 | 327 | 0 | 2 | 28 | 77 | 174 | 328 |
| 1300-1400 | 0 | 0 | 11 | 49 | 1166 | 252 | 0 | 3 | 21 | 69 | 146 | 264 |
| 1400-1500 | 0 | 1 | 7 | 51 | 94 | 211 | 0 | 1 | 4 | 50 | 103 | 211 |
| 1500-1600 | 0 | 2 | 10 | 43 | 98 | 184 | 0 | 0 | 9 | 46 | 89 | 160 |
| 1600-1700 | 1 | 1 | 8 | 31 | 65 | 149 | 0 | 1 | 12 | 43 | 79 | 150 |
| 1700-1800 | 0 | 1 | 6 | 33 | 55 | 110 | 1 | 2 | 8 | 23 | 62 | 124 |
| 1800-1900 | 0 | 1 | 4 | 23 | 40 | 83 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40 | 83 |
| 1900-2000 | 0 | 4 | 25 | 128 | 218 | 430 | 0 | 2 | 16 | 102 | 224 | 450 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Характеристики генераторов случайных величин с распределением Эрланга

| Хар-ки и интервалы | RN ________ | RN ________ |
| --- | --- | --- |
|  | 10 | 100 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 | 10 | 100 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| k=__ | Мат.ож= = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.к.о.= = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К-т вар.= = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k=__ | Мат.ож= = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.к.о.= = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К-т вар.= = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k=__ | Мат.ож= = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.к.о.= = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К-т вар.= = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: в графы "Мат.ож.", "С.к.о.", "К-т вар." для каждого эксперимента заносятся два значения: значение соответствующей характеристики, полученное в результате моделирования, а ниже под этим значением - относительное отклонение полученного значения от расчетного значения указанной характеристики (см. пункт 5 раздела СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА).