I Перевод целых чисел

Программа на С

#include <reg51.h>

void main()

{

//Преобразование из двоично-десятичной системы в двоичную

P2 = (P1>>4)*10 + (P1&0x0f);

//Преобразование из двоичной системы в десятично-двоичную

P3 = ((P2/10)<<4) + (P2%10);

}

Листинг программы

0000 E590              MOV     A,P1

0002 C4                SWAP    A

0003 540F              ANL     A,#0FH

0005 75F00A            MOV     B,#0AH

0008 A4                MUL     AB

0009 FF                MOV     R7,A

000A E590              MOV     A,P1

000C 540F              ANL     A,#0FH

000E 2F                ADD     A,R7

000F F5A0              MOV     P2,A

0011 E5A0              MOV     A,P2

0013 75F00A            MOV     B,#0AH

0016 84                DIV     AB

0017 C4                SWAP    A

0018 54F0              ANL     A,#0F0H

001A FF                MOV     R7,A

001B E5A0              MOV     A,P2

001D 75F00A            MOV     B,#0AH

0020 84                DIV     AB

0021 E5F0              MOV     A,B

0023 2F                ADD     A,R7

0024 F5B0              MOV     P3,A

Собственная программа на ассемблере

cseg at 0  	; абсолютный сегмент кода размещается с адреса 0

; в программной памяти

mov a,P1    	; ввод байта данных с порта Р1 в аккумулятор

anl a,#0f0h 	; выделение старшей тетрады А1

swap a    	; тетрада перемещается в младшие разряды

mov b,#10   ; 10 в регистре множителя

mul ab  	; a=A1*10, b=0

mov b,a     	; сохранить младшие разряды произведения

mov a,P1   	; ввод байта данных с порта Р1 в аккумулятор

anl a,#0fh  	; выделение младшей тетрады А0

add a,b      	; a=(A1*(10)2 + A0)2

mov P2,a   	; вывод результата в порт Р2

mov a, P2

mov b, #10

div ab

swap a

add a, b

mov P3, a

end		; псевдокоманда ассемблера- завершение текста

II Перевод дробных чисел

Программа на С

#include <reg51.h>

unsigned int y;

main()

{   while(1)

{y=(((P1&0xf0)>>4)*10 + (P1&0xf)<<8); //äðîáíîå â ìàñøòàáå M=100*28

y=y/100; //ïåðåâîä â äâîè÷íîå äðîáíîå â ìàñøòàáå 28

P2=y;

y=y*10;

P3=((y&0xf00)>>4);

P3+=(((y&0xff)*10)&0xf00)>>8;  //À2-âòîðàÿ  äâîè÷íî-äåñÿòè÷íàÿ öèôðà

}

}

Листинг программы

0000 E590              MOV     A,P1

0002 54F0              ANL     A,#0F0H

0004 C4                SWAP    A

0005 540F              ANL     A,#0FH

0007 75F00A            MOV     B,#0AH

000A A4                MUL     AB

000B FF                MOV     R7,A

000C E590              MOV     A,P1

000E 540F              ANL     A,#0FH

0010 7C00              MOV     R4,#00H

0012 2F                ADD     A,R7

0013 FF                MOV     R7,A

0014 EF                MOV     A,R7

0015 750000      R     MOV     y+01H,#00H

0018 F500        R     MOV     y,A

001A FE                MOV     R6,A

001B AF00        R     MOV     R7,y+01H

001D 7D64              MOV     R5,#064H

001F 120000      E     LCALL   ?C?UIDIV

0022 8E00        R     MOV     y,R6

0024 8F00        R     MOV     y+01H,R7

0026 8500A0      R     MOV     P2,y+01H

0029 AE00        R     MOV     R6,y

002B AF00        R     MOV     R7,y+01H

002D 7C00              MOV     R4,#00H

002F 7D0A              MOV     R5,#0AH

0031 120000      E     LCALL   ?C?IMUL

0034 8E00        R     MOV     y,R6

0036 8F00        R     MOV     y+01H,R7

0038 E500        R     MOV     A,y

003A 540F              ANL     A,#0FH

003C C4                SWAP    A

003D F8                MOV     R0,A

003E 54F0              ANL     A,#0F0H

0040 C8                XCH     A,R0

0041 E4                CLR     A

0042 C4                SWAP    A

0043 540F              ANL     A,#0FH

0045 48                ORL     A,R0

0046 F5B0              MOV     P3,A

0048 7E00              MOV     R6,#00H

004A AF00        R     MOV     R7,y+01H

004C 120000      E     LCALL   ?C?IMUL

004F EE                MOV     A,R6

0050 540F              ANL     A,#0FH

0052 25B0              ADD     A,P3

0054 F5B0              MOV     P3,A