Санкт-Петербургский государственный университет

информационных технологий, механики и оптики

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе 4

Организация ЭВМ и систем

Вычисление функции

Группа 2106.

Работу выполнили: студ. Кундышев Д.

студ. Антонов А.

Санкт-Петербург

– 2011–

Программа вычисления функции тангенса с плавающей точкой на С51:

#include <reg51.h>

#include <math.h>

float x;

unsigned char xdata y[100],i;

main()

{

i=0;

for(x=0;x<1;x+=0.01)

y[i++]=P3=tan(x)*100+100;

while(1)

{

i=0;

for(x=0; x<1; x+=0.01)

{tan(x);P3=y[i++];}

}

}

Окно анализатора:

Объём программы: 210

Время вычисления одного значения: (0,640047 – 0,460797)/50 = 0,003585 с = 3,59 мс

Листинг программы:

0000 E4                CLR     A

0001 900000      R     MOV     DPTR,#i

0004 F0                MOVX    @DPTR,A

; SOURCE LINE # 8

0005 F500        R     MOV     x+03H,A

0007 F500        R     MOV     x+02H,A

0009 F500        R     MOV     x+01H,A

000B F500        R     MOV     x,A

000D E4                CLR     A

000E FF                MOV     R7,A

000F FE                MOV     R6,A

0010 7D80              MOV     R5,#080H

0012 7C3F              MOV     R4,#03FH

0014 AB00        R     MOV     R3,x+03H

0016 AA00        R     MOV     R2,x+02H

0018 A900        R     MOV     R1,x+01H

001A A800        R     MOV     R0,x

001C 120000      E     LCALL   ?C?FPCMP3

; SOURCE LINE # 9

0021 AF00        R     MOV     R7,x+03H

0023 AE00        R     MOV     R6,x+02H

0025 AD00        R     MOV     R5,x+01H

0027 AC00        R     MOV     R4,x

0029 120000      E     LCALL   _tan

002C E4                CLR     A

002D FB                MOV     R3,A

002E FA                MOV     R2,A

002F 79C8              MOV     R1,#0C8H

0031 7842              MOV     R0,#042H

0033 120000      E     LCALL   ?C?FPMUL

0036 E4                CLR     A

0037 FB                MOV     R3,A

0038 FA                MOV     R2,A

0039 79C8              MOV     R1,#0C8H

003B 7842              MOV     R0,#042H

003D 120000      E     LCALL   ?C?FPADD

0040 120000      E     LCALL   ?C?CASTF

0043 8FB0              MOV     P3,R7

0045 900000      R     MOV     DPTR,#i

0048 E0                MOVX    A,@DPTR

0049 FE                MOV     R6,A

004A 04                INC     A

004B F0                MOVX    @DPTR,A

004C 7400        R     MOV     A,#LOW y

004E 2E                ADD     A,R6

004F F582              MOV     DPL,A

0051 E4                CLR     A

0052 3400        R     ADDC    A,#HIGH y

0054 F583              MOV     DPH,A

0056 EF                MOV     A,R7

0057 F0                MOVX    @DPTR,A

0058 AF00        R     MOV     R7,x+03H

005A AE00        R     MOV     R6,x+02H

005C AD00        R     MOV     R5,x+01H

005E AC00        R     MOV     R4,x

0060 7B0A              MOV     R3,#0AH

0062 7AD7              MOV     R2,#0D7H

0064 7923              MOV     R1,#023H

0066 783C              MOV     R0,#03CH

0068 120000      E     LCALL   ?C?FPADD

006B 8F00        R     MOV     x+03H,R7

006D 8E00        R     MOV     x+02H,R6

006F 8D00        R     MOV     x+01H,R5

0071 8C00        R     MOV     x,R4

0073 8098              SJMP    ?C0001

; SOURCE LINE # 10-12

0075 E4                CLR     A

0076 900000      R     MOV     DPTR,#i

0079 F0                MOVX    @DPTR,A

; SOURCE LINE # 13

007A F500        R     MOV     x+03H,A

007C F500        R     MOV     x+02H,A

007E F500        R     MOV     x+01H,A

0080 F500        R     MOV     x,A

0082 E4                CLR     A

0083 FF                MOV     R7,A

0084 FE                MOV     R6,A

0085 7D80              MOV     R5,#080H

0087 7C3F              MOV     R4,#03FH

0089 AB00        R     MOV     R3,x+03H

008B AA00        R     MOV     R2,x+02H

008D A900        R     MOV     R1,x+01H

008F A800        R     MOV     R0,x

0091 120000      E     LCALL   ?C?FPCMP3

0094 50DF              JNC     ?C0004

; SOURCE LINE # 14

0096 AF00        R     MOV     R7,x+03H

0098 AE00        R     MOV     R6,x+02H

009A AD00        R     MOV     R5,x+01H

009C AC00        R     MOV     R4,x

009E 120000      E     LCALL   _tan

00A1 900000      R     MOV     DPTR,#i

00A4 E0                MOVX    A,@DPTR

00A5 FF                MOV     R7,A

00A6 04                INC     A

00A7 F0                MOVX    @DPTR,A

00A8 7400        R     MOV     A,#LOW y

00AA 2F                ADD     A,R7

00AB F582              MOV     DPL,A

00AD E4                CLR     A

00AE 3400        R     ADDC    A,#HIGH y

00B0 F583              MOV     DPH,A

00B2 E0                MOVX    A,@DPTR

00B3 F5B0              MOV     P3,A

00B5 AF00        R     MOV     R7,x+03H

00B7 AE00        R     MOV     R6,x+02H

00B9 AD00        R     MOV     R5,x+01H

00BB AC00        R     MOV     R4,x

00BD 7B0A              MOV     R3,#0AH

00BF 7AD7              MOV     R2,#0D7H

00C1 7923              MOV     R1,#023H

00C3 783C              MOV     R0,#03CH

00C5 120000      E     LCALL   ?C?FPADD

00C8 8F00        R     MOV     x+03H,R7

00CA 8E00        R     MOV     x+02H,R6

00CC 8D00        R     MOV     x+01H,R5

00CE 8C00        R     MOV     x,R4

00D0 80B0              SJMP    ?C0006             ; FUNCTION main (END)

CODE SIZE        =    210

Программа вычисления функции тангенса с фиксированной точкой на С51 (от 0 до 1):

#include <reg51.h>

char x;

unsigned char xdata y[100],i;

main()

{

while(1)

{

i=0;

for(x=0; x<100; x+=1)

{

y[i]=x*(100+(x*x*((100/3)+(x*x*(2*100/15)/100/100))/100/100))/100;

P3=y[i++];

}

}

}

Окно анализатора:

Объём программы: 167

Время вычисления: 0,0015399 с = 1,54 мс

Листинг программы:

; SOURCE LINE # 8

0000 E4                CLR     A

0001 900000      R     MOV     DPTR,#i

0004 F0                MOVX    @DPTR,A

; SOURCE LINE # 9

0005 F500        R     MOV     x,A

; SOURCE LINE # 10

; SOURCE LINE # 11

0007 E500        R     MOV     A,x

0009 FD                MOV     R5,A

000A 33                RLC     A

000B 95E0              SUBB    A,ACC

000D FC                MOV     R4,A

000E AF05              MOV     R7,AR5

0010 FE                MOV     R6,A

0011 120000      E     LCALL   ?C?IMUL

0014 7C00              MOV     R4,#00H

0016 7D0D              MOV     R5,#0DH

0018 120000      E     LCALL   ?C?IMUL

001B 7D64              MOV     R5,#064H

001D 120000      E     LCALL   ?C?SIDIV

0020 EF                MOV     A,R7

0021 75F064            MOV     B,#064H

0024 120000      E     LCALL   ?C?SCDIV

0027 FF                MOV     R7,A

0028 33                RLC     A

0029 95E0              SUBB    A,ACC

002B FE                MOV     R6,A

002C EF                MOV     A,R7

002D 2421              ADD     A,#021H

002F FB                MOV     R3,A

0030 E4                CLR     A

0031 3E                ADDC    A,R6

0032 FA                MOV     R2,A

0033 E500        R     MOV     A,x

0035 FD                MOV     R5,A

0036 33                RLC     A

0037 95E0              SUBB    A,ACC

0039 FC                MOV     R4,A

003A AF00        R     MOV     R7,x

003C EF                MOV     A,R7

003D 33                RLC     A

003E 95E0              SUBB    A,ACC

0040 FE                MOV     R6,A

0041 120000      E     LCALL   ?C?IMUL

0044 AD03              MOV     R5,AR3

0046 AC02              MOV     R4,AR2

0048 120000      E     LCALL   ?C?IMUL

004B 7C00              MOV     R4,#00H

004D 7D64              MOV     R5,#064H

004F 120000      E     LCALL   ?C?SIDIV

0052 EF                MOV     A,R7

0053 75F064            MOV     B,#064H

0056 120000      E     LCALL   ?C?SCDIV

0059 FF                MOV     R7,A

005A 33                RLC     A

005B 95E0              SUBB    A,ACC

005D FE                MOV     R6,A

005E EF                MOV     A,R7

005F 2464              ADD     A,#064H

0061 FF                MOV     R7,A

0062 E4                CLR     A

0063 3E                ADDC    A,R6

0064 FE                MOV     R6,A

0065 AD00        R     MOV     R5,x

0067 ED                MOV     A,R5

0068 33                RLC     A

0069 95E0              SUBB    A,ACC

006B FC                MOV     R4,A

006C 120000      E     LCALL   ?C?IMUL

006F 7C00              MOV     R4,#00H

0071 7D64              MOV     R5,#064H

0073 120000      E     LCALL   ?C?SIDIV

0076 900000      R     MOV     DPTR,#i

0079 E0                MOVX    A,@DPTR

007A 2400        R     ADD     A,#LOW y

007C F582              MOV     DPL,A

007E E4                CLR     A

007F 3400        R     ADDC    A,#HIGH y

0081 F583              MOV     DPH,A

0083 EF                MOV     A,R7

0084 F0                MOVX    @DPTR,A

; SOURCE LINE # 12

0085 900000      R     MOV     DPTR,#i

0088 E0                MOVX    A,@DPTR

0089 FF                MOV     R7,A

008A 04                INC     A

008B F0                MOVX    @DPTR,A

008C 7400        R     MOV     A,#LOW y

008E 2F                ADD     A,R7

008F F582              MOV     DPL,A

0091 E4                CLR     A

0092 3400        R     ADDC    A,#HIGH y

0094 F583              MOV     DPH,A

0096 E0                MOVX    A,@DPTR

0097 F5B0              MOV     P3,A

; SOURCE LINE # 13

0099 0500        R     INC     x

009B E500        R     MOV     A,x

009D 6464              XRL     A,#064H

009F 6003              JZ      $ + 5H

00A1 020000      R     LJMP    ?C0003

00A4 020000      R     LJMP    ?C0001

; FUNCTION main (END)

Программа на А51 (с фиксированной точкой)

Окно анализатора:

Объём программы: 403

Время вычисления одного значения: 0,339/100=0,00339 с = 3,35 мс

Dseg at 100

Xseg at 0

Cseg at 0

//macro multiplying

multi MACRO

Mov a,r1

Mov b,r4

Mul ab

Mov r1,a		//r1 - Low

Mov r5,b		//r5 - buffer

Mov a,r2

Mov b,r4

Mul ab

clr c

Add a,r5		//r2 <- r1 (perenos)

Mov r2,a		//r2 - Medium

Mov a,r3

Addc a,b

Mov r3,a		//r3 - High

ENDM

//macro summing

sum macro

clr c

Mov a,r1

Add a,r4

Mov r1,a

Mov a,r2

Addc a,#0

Mov r2,a

Mov a,r3

Addc a,#0

Mov r3,a

ENDM

Jmp start

//dividing podprogramma

division:

Mov r6,#16

Cikl:

clr c

Mov b,r3		//r3 - High delimoe

Mov a,r4

Rr a			//делитель делится на 2 для срвнения

Anl a,#0x7f

Xch a,b

Subb a,b

Jc belzero

Abovezero:		//((S<<1)-A)>0

clr c

Mov a,r1

Rl a

Mov b,a			//Saving C (r2 <- r1)

Anl a,#0xfe

Mov r1,a

Mov a,b

Anl a,#0x01

Mov b,a

Mov a,r2

Rl a

Mov r7,a		//Saving C (r3 <- r2)

Anl a,#0xfe

Add a,b

Mov r2,a

Mov a,r7

Anl a,#0x01

Mov b,a

Mov a,r3

Rl a

Anl a,#0xfe

Add a,b

Mov r3,a		//Number doubled

Mov b,r4		//Doing [(S<<1)]-A+1

Subb a,b

Mov r3,a

Mov a,r1

Inc a

Mov r1,a

jmp fincikl

belzero:		//((S<<1)-A)<0

clr c

Mov a,r1

Rl a

Mov b,a			//Saving C (r2 <- r1)

Anl a,#0xfe

Mov r1,a

Mov a,b

Anl a,#0x01

Mov b,a

Mov a,r2

Rl a

Mov r7,a		//Saving C (r3 <- r2)

Anl a,#0xfe

Add a,b

Mov r2,a

Mov a,r7

Anl a,#0x01

Mov b,a

Mov a,r3

Rl a

Anl a,#0xfe

Add a,b

Mov r3,a		//Number doubled

fincikl:

Djnz r6,cikl

clr a

Mov r3,a

ret

//Program body

start:clr a

clr c

Mov b,a

Mov r1,a

Mov r2,a

Mov r3,a

Mov r4,a

Mov r5,a

Mov r6,a

Mov r7,a

Mov p3,#0

Mov r0,#0		//maincikl counter

maincycle:

Mov r1,#62		//r1, r2, r3 - mnogimoe

Mov a,r0

Mov r4,a		//r4 - mnogitel'

multi

multi

Mov r4,#100

lcall division	//62*x*x/100

Mov a,r2

Mov r1,a

Mov a,r3

Mov r2,a

clr a

Mov r3,a

mov r4,#11

lcall division	//62*x*x/100/2835

Mov r4,#6

sum				//(1700/315)[~6] + 	(62*x*x/100/2835)

Mov a,r0

Mov r4,a

multi

multi

Mov r4,#100

lcall division

lcall division

Mov r4,#13

sum

Movx a,@dptr

Mov r4,a

multi

multi

Mov r4,#100

lcall division

lcall division				//((2*100/15)+(x*x*((17*100/315)+62*x*x/100/2835))/100/100)

Mov r4,#34

sum

Mov a,r0

Mov r4,a

multi

multi

Mov r4,#100

lcall division

lcall division

Mov r4,#100

sum

Mov a,r0

Mov r4,a

multi

Mov r4,#100

lcall division

Mov P3,r1

Mov a,r0

Inc a

Mov r0,a

clr c

Subb a,#100

jz final

jmp maincycle

final:

jmp start

end