Урок 3. Температура. Способы ее измерения.

Тепловое равновесие – состояние системы, при котором макропараметры не меняются.

(Р, V, Т = const)

Температура – характеризует состояние теплового равновесия.

Для всех тел, находящихся в состоянии теплового равновесия, температура одинакова.

Разность температур указывает направление теплового обмена.

- из истории термометра

1592г – термоскоп Галилея (водяной)

1657г -  на нем появилась шкала

Отто Герике – принял за точку отсчета температуру осеннего дня    (I заморозок) 1660г в г. Мальбурге

Ньютон – температура замерзания воды и температура тела здорового человека

1714г – Фаренгейт; первый ртутный термометр.

0F – температура плавления смеси льда, воды и нашатыря

32F = 0ºС

ºС = (F – 32)∙5/9				  R           F        C

F = ºС∙9/5 + 32

1730г – Реомюр; первый спиртовой термометр      		   80-       212 -    100 -

0R = 0ºС

1R – увеличение объема спирта на 0,1%

100ºС = 80R

R = 4/5 ºС					  0R -      32F -     0ºС-

ºС = 5/4 R

Цельсий 	0ºС -	температура кипения воды

100ºС - температура плавления льда

Штермер	0ºС -	температура плавления льда

100ºС - температура  кипения воды

Современный электронный термометр точность до 10-6 ºС

- некоторые температуры:

пламя свечи 1600ºС

волосок электролампы 2500ºС

сварка 30000ºС

плазма 100млн ºС

жидкий водород  -253ºС

жидкий гелий  -269ºС

Шкала Кельвина (1848)          1ºС = 1К

(лорд У.Томсон)

Состояние каждого газа характеризует Р, Т, V.

Между газами и льдом устанавливается тепловое равновесие

n = N/V = νNA/V = mNA/MV

n = ρ NA/M;

р ~ ρ в тепловом равновесии

р/n = NA/М = const ~ T

р/n = kT

р = n k T

k – постоянная Больцмана.

k = 1,38∙10-23 Дж/К

Если в опыте V= const, то n = const.

Тогда 	р2 / р1= T2 / T1		пусть T1 - температура плавления льда

T2 - температура  кипения воды;    T2= T1+100

Измерения показали: р2 / р1 = 1,3661

(T1+100)/ T1= 1,3661

T1= 273,15К= 0ºС

T=t+273,15

Абсолютный ноль	0 К = - 273,15ºС

На практике была достигнута температура Т=0,0001К

Температура – мера средней кинетической энергии молекул.

Р= n kT = 2/3 Ē n

Ē = 3 kT /2

§16 №1-4,7у; 5,9,10п.   СР3 су №1,3,5

дз §16 №6,8; СР3 ду№1,5