Ядерные реакции

Ядерная реакция – превращение одного атомного ядра в другое при взаимодействии с другим ядром или частицей или в результате каких-либо внутренних процессов.

Энергетический выход ядерной реакции – энергия, освобождающаяся при ядерной реакции.

Например,       714N + 24Не→ 817О + 11Н

Масса 714N   равна 14,003074 а.е.м; 24Не – 4,002603 а.е.м.;

817О – 16,999133 а.е.м; 11Н – 1,007825 а.е.м.

(16,999133+1,007825)-(14,003074+4,002603)=0,001281 а.е.м, что соответствует поглощению энергии 1,19МэВ

Ядерные превращения возникают как вследствие процессов радиоактивного распада ядер, так и вследствие ядерных реакций, сопровождающихся делением или синтезом ядер.

Термоядерная реакция (реакция термоядерного синтеза) - слияние легких ядер при очень высокой температуре, сопровождающееся выделением энергии. Термоядерные реакции являются основным источником энергии звезд.

12Н + 13Н→ 24Н + 01n        (энергетический выход 17,6 МэВ)

Деление атомного ядра – явление распада ядрa на несколько более легких атомных ядер. На основе деления тяжелых элементов (урана и плутония) работают атомные электростанции.

92235U + 01n → 92236U → 55140Cs + 3794Rb + 201n

Деление тяжелых ядер может происходить посредством цепной реакции.

Цепная реакция – реакция, в которой

при распаде ядра выделяется частицы

(нейтроны), способные вызвать реакцию

деления других ядер.

Цепные реакции возможны, если

масса ядерного топлива

превышает минимальную

критическую массу.

Критическая масса –

минимальная масса,

начиная с которой

реакция деления

ядер становится

самоподдерживающейся.

Кинетическая энергия

получившихся осколков

обусловлена кулоновскими

силами отталкивания

(они разлетаются со скоростями ≈с/30)

При цепной ядерной реакции в каждом акте деления освобождаются 2 или 3 нейтрона; т.е. их число непрерывно растет.

Коэффициент размножения нейтронов       k = N2/N1

k>1 скорость реакции возрастает (взрыв)

k<1 реакция затухает

k≈1 реакция протекает с постоянной скоростью

Для осуществления цепной ядерной реакции пригодны лишь ядра 92235U.

92238U делится только на нейтронах с Е=1МэВ, т.е. 60% всех нейтронов; причем 80% всех нейтронов захватываются ураном и только 20% вызывает деление урана.

Естественный уран: 99,7%  92238U и 0,7% 92235U.

Энергетический выход

распада ядра урана 200 МэВ

Применение цепных ядерных реакций

1942г – Энрико Ферми (США)                    1946г – Курчатов (Россия)

Ядерный реактор - это устройство, предназначенное для превращения энергии атомного ядра в электрическую энергию.

- Ядерное горючее - радиоактивное вещество (обычно уран или плутоний).

- Замедлитель нейтронов (вода, тяжелая вода, графит)

- Теплоноситель для вывода образовавшейся энергии (вода, жидкий Na)

Энергия, выделяемая за счет ядерных реакций, нагревает воду. Получающийся водяной пар устремляется в паровую турбину; за счет ее вращения в электрогенераторе вырабатывается электрический ток. Теплая вода после соответствующей очистки выливается в расположенный рядом водоем; оттуда же в реактор поступает холодная вода.

- Устройство для регуляции скорости реакции (стержни, содержащие бор или кадмий, который поглощают нейтроны)

- Специальный герметичный кожух (железобетонная оболочка) защищает окружающую среду от смертоносного излучения.

1954г – Обнинск (первая АЭС)