Урок 1.    Электрический ток в металлах.

Электрический ток в металлах – это направленное движение электронов.

Опыт Рикке (1901г): за год прошел заряд 3,5∙106Кл, но результаты взаимного проникновения металлов не превышают результатов обычной диффузии.

Опыт Мандельштама и Папалекси (1913г); Толмена и Стюарта (1916г): при резком торможении вращающейся катушки в цепи возникал кратковременных ток, обусловленный инерцией носителей заряда.

При торможении вращающейся катушки на каждый носитель заряда e действует тормозящая сила F = -ma, которая играет роль сторонней силы. ЭДС, возникающая в проводнике длиной ℓ,

ξ = Еℓ = Fℓ/q0 = -maℓ/q0 = -m∆υℓ/q0∆t = mυℓ/q0∆t

заряд, протекающий по цепи, Q = I∆t = mυℓ∆t /q0R∆t

q0/m = υℓ /QR = 1,76∙1011Кл/кг

Вывод: носители зарядов - электроны.

Газ свободных электронов в кристаллической решетке металла. Показана траектория одного из электронов.

Как ионы, образующие решетку, так и электроны участвуют в тепловом движении. Ионы совершают тепловые колебания вблизи положений равновесия – узлов кристаллической решетки. Свободные электроны движутся хаотично и при своем движении сталкиваются с ионами решетки.

При комнатной температуре средняя скорость υт теплового движения электронов  оказывается примерно равной 105 м/с.

За интервал времени Δt через поперечное сечение S проводника пройдут все электроны, находившиеся в объеме V = Sυд∆t.

Концентрация свободных электронов, примерно равная числу атомов в единице объема металлического проводника  n=N/V.

Число электронов N = nV,  N = nSυд∆t.  Через сечение проводника за время Δt пройдет заряд ∆q = enSυд∆t;

I = ∆q/∆t = enSυд;    			I = enSυд

Концентрация n атомов в металлах находится в пределах 1028–1029 м–3. Оценка по этой формуле для металлического проводника сечением 1 мм2, по которому течет ток 10 А, дает для средней скорости υд  упорядоченного движения электронов значение в пределах 0,6–6 мм/c.

Вывод закона Ома из электронной теории проводимости металлов.

К концу свободного пробега электрон набирает энергию   .We = mυ²/2;

Кинетическая энергия всех электронов W = Nmυ²/2  =   nSℓmυ²/2   превращается во внутреннюю энергию проводника..

Мощность тока          Р =  W/t =  nSℓ. mυ²/2t;          Р = IU = nSℓ. mυ²/2t

Средняя скорость свободного пробега  (скорость дрейфа электронов υд)  равна половине конечной скорости υ (движение равноускоренное):  υд =1 /2υ;    υ = 2 υд

Т.к  I = enSυд,     υ = 2I/enS

IU = nSℓ. m(2I/enS)² / 2t  =  2nSℓ.m I² / (enS)²t

I = e²nt S/2m ℓ·U               G = e²nt S/2m ℓ

I = G U           (Закон Ома)

G=1/R = e²nt S/2m ℓ; R = 2mℓ /e²nt S;  ρ = 2m/e²nt;  длина свободного пробега электронов                   λ = υтt, где υт – скорость теплового движения электронов.

Тогда ρ = 2mυт/e²n λ

Зависимость сопротивления от температуры

Электрическое сопротивление металлических проводников растет с ростом температуры.

ρ = ρ0(1+αt)

α - температурный коэффициент

сопротивления

У чистых металлов α ≈ 1/273 К

незначительно меняется

с ростом температуры

ρ0 - удельное сопротивление

проводника при 0ºС

Сверхпроводимость

Х. Каммерлинг-Оннес, 1911 г

При некоторой определенной

температуре Tкр, различной

для разных веществ,

удельное сопротивление

скачком уменьшается до нуля

Критическая температура

ртути 		 				4,1 К

аллюминия 					1,2 К

олова 						3,7 К

соединения ниобия с оловом (Ni3Sn)	18 К

Высокотемпературная сверхпроводимость

В 1988 году было создано керамическое соединение на основе элементов Tl-Ca-Ba-Cu-O с критической температурой 125 К.