Урок 3.  Принципы радиосвязи.

Изобретение радио Поповым -7 мая 1895г.

В России одним из первых занялся изучением электромагнитных волн преподаватель офицерских курсов в Кронштадте A. С. Попов.

Начав с воспроизведения опытов Герца, он затем использовал более надежный и чувствительный способ регистрации электромагнитных волн.

Устройство первого радиоприемника

- Батарея (PQ)

- Когерер (АВ) - стеклянная трубка с двумя электродами и металлическими опилками внутри.

В обычных условиях когерер обладает большим сопротивлением, так как опилки имеют плохой контакт друг с другом. Пришедшая электромагнитная волна создает в когерере переменный ток высокой частоты. Между опилками проскакивают мельчайшие искорки, которые спекают опилки.

В результате сопротивление когерера резко падает (в опытах А. С. Попова со 100000 до 1000 Ом). Снова вернуть прибору большое сопротивление можно, если встряхнуть его.

- Электромагнитное реле (С)

- Электрический звонок

- Передатчик – искровой разрядник, возбуждавший электромагнитные колебания в антенне (М)

1896г – первый передатчик  электромагнитных  волн. Расстояние -250м.

1900г – первая регулярная линия беспроводной связи; расстояние - 40 км.

1901г – Г.Маркони – радиосвязь через Атлантический океан.

Сейчас:  радиотелефонная и радиотелеграфная связь; радиовещание; телевидение; радиолокация; радиоуправление

Принципы радиосвязи

Радиопередача

Модулировать можно амплитуду, частоту или фазу колебаний.

Амплитудная модуляция

-изменение амплитуды волны

- колебательный контур

- вторичная обмотка трансформатора

- первичная обмотка трансформатора

- генератор незатухающих

электромагнитных колебаний

на транзисторе

а)    незатухающие высокочастотные

электромагнитные колебания

(вырабатывает генератор на транзисторе)

- несущая частота

б)   модулирующие колебания звуковой частоты

(подаются на микрофон)

в)   модулированные по амплитуде  колебания

Радиоприем

Детектирование

- антенна

- колебательный контур

- детектор (диод)

- конденсатор

- резистор

- громкоговоритель (телефон)

Детектор – выпрямляет переменный ток

Фильтр – сглаживает высокочастотные пульсации

# Text boxes

1

2

3

4

Конденсатор переменной емкости