Урок 4          Распространение радиоволн.

- Сверхдлинные (СДВ) радиоволны -           волны длиной 100—10 км (частотой 3— 30 кГц)

- Длинные (ДВ) волны - волны длиной           10—1 км (частотой 30— 300 кГц)

распространяются в свободном пространстве вдоль поверхности Земли днем и ночью; мало поглощаются водой.

Их используют для связи с подводными лодками.

- Средние волны (СВ)- волны длиной                     1000—100 м (частотой 0,3— 3МГц), днем сильно поглощаются ионосферой и быстро ослабевают, а ночью ионосфера их отражает. Их используют для радиовещания.

- Короткие (KB) волны длиной 100—10 м (частотой 3— 30 МГц) приходят к антенне приемника, многократно отражаясь от ионосферы, причем днем лучше отражаются более короткие, а ночью — более длинные из них.

- Ультракороткие (УКВ) радиоволны длиной 10 м —0,3 мм (частотой 30 МГц — 1 ТГц) не отражаются и не поглощаются ионосферой, а, подобно световым лучам, пронизывают ее и уходят в космос. Связь на УКВ возможна только в зоне прямой видимости антенны передатчика. УКВ используют для радиорелейной связи, телевидения, спутниковой связи, а также в радиолокации.

Сегодня средствами радиосвязи оснащены все виды самолетов, морских и речных судов, научные экспедиции. Все более широкое развитие находит диспетчерская радиосвязь на железных дорогах, на стройках, в шахтах; космическая радиосвязь.

Радиолокация.

Радиолокация – обнаружение и точное определение местонахождения объектов с помощью радиоволн.

Устройство радиолокатора:

- радиопередатчик

- радиоприемник

- антенна

- индикатор (электроннолучевая трубка)

Радиолокаторы работают в диапазоне УКВ

Наилучшее отражение волн происходит тогда, когда длина излучаемой волны λ меньше размеров отражающего их предмета. Поэтому радиолокаторы работают в диапазоне УКВ.

Передатчик излучает волны кратковременными импульсами. Длительность каждого импульса – микросекунды; промежуток между импульсами в 1000 раз больше.

Расстояние определяется измерением времени прохождения сигнала до цели и обратно.

S = c∙t / 2

Радиолокаторы используются для обнаружения самолетов и кораблей, в метеорологической службе, для локации планет