Урок 1     Условия существования электрического тока. Сила тока. Закон Ома.

Если изолированный проводник поместить в электрическое поле Е, то на свободные заряды q в проводнике будет действовать сила F=Еq. В результате в проводнике возникает кратковременное перемещение свободных зарядов.

Однако в проводниках может при определенных условиях возникнуть непрерывное упорядоченное движение свободных носителей электрического заряда. Такое движение называется электрическим током.

Электрический  ток - упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц.

В металлах – электронов. За направление электрического тока принято направление движения положительных свободных зарядов (противоположно движению электронов).

Для возникновения электрического тока необходимо:

- наличие свободных зарядов (проводник)

- создать электрическое поле, которое поддерживается источниками электрического тока.

- замкнутая цепь.

Действия тока: тепловое, химическое, магнитное

Характеристика тока

Сила тока I - заряд q, прошедший через поперечное сечение проводника за 1с:  	I = q/t

Сила тока в СИ измеряется в амперах (А).                                                                                          Сила тока измеряется амперметром.

Напряжение U между двумя точками - работа поля по перемещению заряда между этими точками. U = A/q

Напряжение в СИ измеряется в вольтах (В)

Напряжение измеряется вольтметром.

Закон Ома для участка цепи

Сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению

Вольт-амперная характеристика (ВАХ)

Коэффициент пропорциональности R называется электрическим сопротивлением     [R] = 1Ом.

Причиной электрического сопротивления является взаимодействие электронов при их движении по проводнику с ионами кристаллической решетки.

Электрическое сопротивление металлов прямо пропорционально длине проводника и обратно пропорционально площади его поперечного сечения:

Коэффициент пропорциональности ρ – удельное сопротивление – зависит только от вида металла. [ρ] = 1Ом·м;  1Ом·м = 106Ом·мм2/м

Соединения проводников

При последовательном соединении проводников

Сила тока во всех проводниках одинакова: I1 = I2 = I

Общее напряжение U на обоих проводниках равно сумме напряжений U1 и U2:

U = U1 + U2 = I(R1 + R2) = IR

Полное сопротивление всей цепи R равно сумме сопротивлений отдельных проводников         R = R1 + R2

Общее сопротивление при соединении N одинаковых сопротивлений R равно                Rобщ = NR

При параллельном соединении проводников

Напряжения U1 и U2 на обоих проводниках одинаковы:

U1 = U2 = U

Сумма токов I1 + I2, протекающих в проводникам, равна току в неразветвленной цепи:        I = I1 + I2

Величина, обратная общему сопротивлению цепи, равна сумме величин, обратных сопротивлениям каждого из проводников			1/R = 1/R1 + 1/R2

Общее сопротивление при соединении N одинаковых сопротивлений R равно                Rобщ = R/N

Шунтирование амперметра

Iш = I - Ia

Uш = Ua;		Iш/Ia = Ra/Rш

Rш = Ra Ia/Iш= Ra Ia/(I - Ia)

Если ток в цепи в N раз превышает предел измерения амперметра I = N Iа, то Rш = Ra/(N - 1)

Дополнительное сопротивление к вольтметру

Uд = U - Uв

Uд/Uв = Rд/Rв

Rд = Rв Uд/Uв= Rв (U - Uв)/Uв

Если напряжение в цепи в N раз превышает предел измерения вольтметра U = N Uв, то Rд = Rв(N - 1)

Работа и мощность постоянного тока

Электрическое поле на выделенном учестке совершает работу

A = (φ1 - φ2)Δq = Δφ12IΔt = UIΔt

U=IR

A = I2RΔt

Закон Джоуля–Ленца

Работа A электрического тока I, протекающего по неподвижному проводнику с сопротивлением R, преобразуется в тепло ΔQ, выделяющееся на проводнике.

Q = I2RΔt

Мощность электрического тока

Мощность электрического тока 	Р = А/Δt = UI

Р = I2R			P = U2/R

# Text boxes

I

U