Урок 1                                                                                                         11.07

Тема урока: Производство электроэнергии

При вращении витка с периодом Т магнитный поток Ф, пронизывающий виток, изменяется с течением времени по закону:  Ф = ВSсоs ωt.

Изменения магнитного потока возбуждают в витке ЭДС индукции, равную

ε = -Ф' = BSωsin ωt,

или

ε = εmax sinωt,

где

εmax = BSω  — амплитуда ЭДС.

Если с помощью контактных колец и скользящих по ним щеток соединить концы витка с электрической цепью, то под действием ЭДС индукции, изменяющейся со временем по гармоническому закону, в электрической цепи возникнут вынужденные гармонические колебания силы тока — переменный ток.

Для получения больших значений амплитуды ЭДС и больших значений амплитуды силы тока во внешней цепи используются генераторы переменного тока с большой площадью S витка и большим числом витков в обмотке.

На практике синусоидальная ЭДС возбуждается не путем вращения витка в магнитном поле, а путем вращения магнита или электромагнита (ротора) внутри статора — неподвижной обмотки, навитой на стальной сердечник. Это позволяет избежать снятия напряжения с помощью контактных колец, что невозможно при больших значениях амплитуды напряжения.

Работа   основана   на явлении  электромагнитной   индукции.

Устройство генератора переменного тока

1.  Обмотка статора с большим числом витков, размещенных в его пазах. В ней наводится ЭДС.

2.  Станина,    внутри    которой    размещены статор и ротор.

3.  Ротор (вращающаяся часть генератора) создает магнитное поле от электромашины постоянного тока. Может иметь n пар полюсов.

4.  Статор состоит из отдельных пластин для уменьшения нагрева   от  вихревых  токов.   Пластины — из  электротехнической стали.

5.  Клеммный щиток на корпусе станины для снятия напряжения.

При равномерном вращении ротора в обмотках статора наводится ЭДС:

ε = εmax sinωt = BSωN sin 2πnt,

где εmax = BSωN - максимальное значение ЭДС;

n - число оборотов ротора в секунду;

N — число витков обмотки статора.

Частота ЭДС равна: ν = np, где р — число пар полюсов. На гидроэлектростанциях в генераторе число пар полюсов равно 40—50, а на тепловых—10—16. Вырабатываемое напряжение в промышленных генераторах 103 — 104 В.

Параметры крупнейшего в мире турбогенератора, установленного на Костромской ГРЭС, мощностью 1,2МВт: длина ротора 8м, диаметр 1м, масса 105т. Сила тока питания обмотки электромагнита ротора 8000А.

Производство электроэнергии

Тепловые электростанции (ТЭЦ)

Энергия топлива                 внутренняя                механическая                   электроэнергия

(уголь, газ, мазут)              энергия пара              (кинетическая)

энергия турбин

Гидроэлектростанции (ГЭС)

Механическая                кинетическая               электроэнергия

энергия воды              энергия турбины

Передача электроэнергии

Теплота, выделяемая током на ЛЭП,

Q=I2Rt

Сопротивление ЛЭП      R=ρℓ/S

Q= I2 ρℓt/S

Для уменьшения Q надо либо увеличить S, но это экономически невыгодно, или уменьшить силу тока. Для уменьшения силы тока нужно увеличить напряжение.