Урок 1                                                                                                         11.07

Тема урока: Трансформатор

Преобразует переменный ток: U\I\, II \1\, Р и v не изменяются.

1878 г.—П. Н. Яблочков. 1882 г.—И. Ф. Усагин усовершенствовал.

Устройство

1.  Замкнутый сердечник (магнитопровод):

набор пластин из трансформаторной стали.

2.  Две обмотки: первичная и вторичная.

Принцип действия основан на законе

электромагнитной индукции.

Принцип действия  на холостом  ходу, т. е. без Rн

Ф= Ф0соs ωt,

e = -Ф' =ωBSsin ωt = ε0 sin ωt

Ф и e сдвинуты по фазе на π/2, ε 0 = ωФ0,

e 1= -N1Ф',        e 2= = -N2Ф'

e 1/ e 2= N1Ф'/ N2Ф'= N1/ N2;

ε01/ε02= N1/ N2=k

e  — мгновенное значение ЭДС; ε 0 — амплитудное значение ЭДС;

k — коэффициент трансформации.        U1/U2= N1/ N2=k

Если k > 1, то трансформатор понижает U; если k < 1, трансформатор повышает U.

При холостом ходе трансформатор потребляет из сети небольшую энергию, которая затрачивается на перемагничивание его сердечника.

Принцип действия при нагрузке, те с Rн

Включим во вторичную цепь нагрузку сопротивлением Rн. По вторичной цепи течет переменный ток I2 той же частоты, что и ток I1. Возникает ЭДС индукции ε 2. Во вторичной катушке снижается напряжение U2, так как

U2= ε 2 — I2r2

По правилу Ленца уменьшается эффективное значение магнитного потока Ф.

Уменьшение магнитного потока Ф1 в первичной катушке приводит к уменьшению ε 1

(Ф1 = Ф2), что при постоянстве U1, вызывает увеличение I1 в первичной цепи.

Устанавливаются определенные Ф2, ε 2, I2 во вторичной цепи, а также I1 в первичной цепи.

Так как ε01/ε02= N1/ N2, то U1/ (U2 + I2r) = k

В связи с тем что КПД трансформатора близок к 1, то Р1≈ Р2; следовательно I1U1≈ I2U2

Отсюда I1/I2 =U1/U2

При повышении  U2 токи I1 и I2 уменьшаются.

КПД 97—99%. Чем > P, тем > КПД.

Таким образом,  η = Р2/Р1 ≈ I2U2/I1U1 = I2(ε 2 — I2r2) /I1U1

или η = Р2/Р1= Р2/P+PN+PC

где P — мощность на Rн; PN — потери в медной обмотке; PC — потери в стальном сердечнике.