Урок 4                                                                                                          10.07

Тема урока:     Конденсатор и катушка в цепи переменного тока.

Для расчета цепей на переменном токе, содержащих резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности, вводится понятие реактивного сопротивления.

Реактивное сопротивление - устройство, не преобразующее электрическую энергию во внутреннюю.

Конденсатор в цепи переменного тока.

Найдем, как меняется со временем сила тока в цепи, содержащей только конденсатор, если сопротивлением проводов и обкладок конденсатора можно пренебречь.

Напряжение на конденсаторе u = φ1-φ2 = q/C

будет равно напряжению на концах цепи. Следовательно,

q/C = Um cos ωt.

Заряд конденсатора меняется по гармоническому закону:

q=CUm cos ωt

Сила тока, представляющая собой производную заряда по времени, равна:

i =q' = -UmCωsinωt=UmCωcos (ωt + π/2)

Колебания силы тока опережают колебания напряжения на конденсаторе

на π/2.

Это означает, что i момент, когда конденсатор начинает заряжаться, сила тока макси мальна, а напряжение равно нулю. После того как напряжение да стигает максимума, сила тока становится равной нулю и т.д.

Амплитуда силы тока равна:     Im=UmCω

Если ввести обозначение          1/ωC = Xc

и вместо амплитуд силы тока и напряжения использовать их действующие значения, то получим          I=U/ Xc

Величину Хс, обратную произведению циклической частоты на электрическую емкость конденсатора, называют емкостным сопротивлением.

Катушка индуктивности в цепи переменного тока.

При  изменении силы тока по гармоническому закону:        i =Imsinωt

ЭДС самоиндукции, возникающей в катушке равна              εi = -Li'   = -LImωcosωt

Напряжение u = - εi

U = LImωcosωt = Um sin(ωt+ π/2),           где  Um = LImω – амплитуда напряжения

Колебания напряжения на катушке опережают колебания силы тока на π/2;

или  колебания силы тока отстают  от колебаний напряжения на катушке а π/2.

Амплитуда силы тока в катушке равна       Im = Um/Lω

Если ввести обозначение    ωL= XL

и вместо амплитуд силы тока и напряжения использовать их действующие значения, то получим          I=U/ XL

Величину ХL, равную произведению циклической частоты на индуктивность катушки, называют индуктивным сопротивлением.