СПб НИУ ИТМО

Кафедра Вычислительной Техники

Домашняя работа

Выполнил студент гр. 1125

Ануфриенко Юлия

2013

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | F200 | CLA | 0 → A |
| 15 | 4011 | ADD 011 | (011)+(A) → A |
| 16 | F600 | ROL | А(15) → С, С → А(0) |
| 17 | F300 | CLC | 0 → С |
| 18 | F600 | ROL | А(15) → С, С → А(0) |
| 19 | F300 | CLC | 0 → С |
| 1A | F600 | ROL | А(15) → С, С → А(0) |
| 1B | F300 | CLC | 0 → С |
| 1C | F600 | ROL | А(15) → С, С → А(0) |
| 1D | F300 | CLC | 0 → С |
| 1E | 3012 | MOV 012 | (A) → 012 |
| 1F | F600 | ROL | А(15) → С, С → А(0) |
| 20 | F300 | CLC | 0 → С |
| 21 | F600 | ROL | А(15) → С, С → А(0) |
| 22 | F300 | CLC | 0 → С |
| 23 | 4012 | ADD 012 | (012)+(A) → A |
| 24 | 3012 | MOV 012 | (A) → 012 |
| 25 | F200 | CLA | 0 → A |
| 26 | 4010 | ADD 010 | (010)+(A) → A |
| 27 | F700 | ROR | A(0) → C, C → A(15) |
| 28 | F300 | CLC | 0 → С |
| 29 | F700 | ROR | A(0) → C, C → A(15) |
| 2A | F300 | CLC | 0 → С |
| 2B | F700 | ROR | A(0) → C, C → A(15) |
| 2C | F300 | CLC | 0 → С |
| 2D | F700 | ROR | A(0) → C, C → A(15) |
| 2E | F300 | CLC | 0 → С |
| 2F | F700 | ROR | A(0) → C, C → A(15) |
| 30 | F300 | CLC | 0 → С |
| 31 | F700 | ROR | A(0) → C, C → A(15) |
| 32 | F300 | CLC | 0 → С |
| 33 | F700 | ROR | A(0) → C, C → A(15) |
| 34 | F300 | CLC | 0 → С |
| 35 | 6012 | SUB 012 | (A)-(012) → A |
| 36 | 3013 | MOV 013 | (A) → 013 |
| 37 | F000 | HLT |  |

Программа вычисляет значение по формуле R = X / 128 - 80 * Y

Программа хранится в ячейках памяти 014 - 037

X		010

Y		011

TMP		012

Результат	013

Область допустимых значений: -19916 <Y<19916

016<X<FFFF16

Адрес первой выполняемой команды: 014

Адрес последней выполняемой команды:  037

| Выполняемая команда | Содержимое регистров процессора после выполнения команды | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |
| --- | --- | --- |
| Адрес | Код | СК | РА | РК | РД | А | С | Адрес | Новый код |
| 014 | F200 | 015 | 014 | F200 | F200 | 0000 | 0 |  |  |
| 015 | 4011 | 016 | 011 | 4011 | 004B | 004B | 0 |  |  |
| 016 | F600 | 017 | 016 | F600 | F600 | 0096 | 0 |  |  |
| 017 | F300 | 018 | 017 | F300 | F300 | 0096 | 0 |  |  |
| 018 | F600 | 019 | 018 | F600 | F600 | 012C | 0 |  |  |
| 019 | F300 | 01A | 019 | F300 | F300 | 012C | 0 |  |  |
| 01A | F600 | 01B | 01A | F600 | F600 | 0258 | 0 |  |  |
| 01B | F300 | 01C | 01B | F300 | F300 | 0258 | 0 |  |  |
| 01C | F600 | 01D | 01C | F600 | F600 | 04B0 | 0 |  |  |
| 01D | F300 | 01E | 01D | F300 | F300 | 04B0 | 0 |  |  |
| 01E | 3012 | 01F | 012 | 3012 | 04B0 | 04B0 | 0 |  |  |
| 01F | F600 | 020 | 01F | F600 | F600 | 0960 | 0 |  |  |
| 020 | F300 | 021 | 020 | F300 | F300 | 0960 | 0 |  |  |
| 021 | F600 | 022 | 021 | F600 | F600 | 12C0 | 0 |  |  |
| 022 | F300 | 023 | 022 | F300 | F300 | 12C0 | 0 |  |  |
| 023 | 4012 | 024 | 012 | 4012 | 04B0 | 1770 | 0 |  |  |
| 024 | 3012 | 025 | 012 | 3012 | 1770 | 1770 | 0 | 012 | 1770 |
| 025 | F200 | 026 | 025 | F200 | F200 | 0000 | 0 |  |  |
| 026 | 4010 | 027 | 010 | 4010 | 4DD8 | 4DD8 | 0 |  |  |
| 027 | F700 | 028 | 027 | F700 | F700 | 26EC | 0 |  |  |
| 028 | F300 | 029 | 028 | F300 | F300 | 26EC | 0 |  |  |
| 029 | F700 | 02A | 029 | F700 | F700 | 1376 | 0 |  |  |
| 02A | F300 | 02B | 02A | F300 | F300 | 1376 | 0 |  |  |
| 02B | F700 | 02C | 02B | F700 | F700 | 09BB | 0 |  |  |
| 02C | F300 | 02D | 02C | F300 | F300 | 09BB | 0 |  |  |
| 02D | F700 | 02E | 02D | F700 | F700 | 04DD | 1 |  |  |
| 02E | F300 | 02F | 02E | F300 | F300 | 04DD | 0 |  |  |
| 02F | F700 | 030 | 02F | F700 | F700 | 026E | 1 |  |  |
| 030 | F300 | 031 | 030 | F300 | F300 | 026E | 0 |  |  |
| 031 | F700 | 032 | 031 | F700 | F700 | 0137 | 0 |  |  |
| 032 | F300 | 033 | 032 | F300 | F300 | 0137 | 0 |  |  |
| 033 | F700 | 034 | 033 | F700 | F700 | 009B | 1 |  |  |
| 034 | F300 | 035 | 034 | F300 | F300 | 009B | 0 |  |  |
| 035 | 6012 | 036 | 012 | 6012 | 1770 | E92B | 0 |  |  |
| 036 | 3013 | 037 | 013 | 3013 | E92B | E92B | 0 | 013 | E92B |
| 037 | F000 | 038 | 037 | F000 | F000 | E92B | 0 |  |  |