Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики

Кафедра информатики и прикладной математики

Основы вычислительной техники

Лабораторная работа №3

«Исследование работы ЭВМ при выполнении линейных программ»

Выполнил Кудряшов А.А.

Группа 1121

Проверил Афанасьев Д.Б.

2011 г.

Цель работы – изучение приемов работы на базовой ЭВМ и исследование порядка выполнения арифметических команд и команд пересылки.

- Текст исходной программы:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 019 | F200 | CLA | 0→A |
| 01A | 4023 | ADD 23 | (23)+(A)→A |
| 01B | 6024 | SUB 24 | (A)-(24)→A |
| 01C | 3018 | MOV 18 | (A)→ 18 |
| 01D | F200 | CLA | 0→(A) |
| 01E | 4022 | ADD 22 | (22) + (A)→A |
| 01F | 1018 | AND 18 | (18)&(A)→A |
| 020 | 3018 | MOV 18 | (A)→18 |
| 021 | F000 | HLT | Остановка |

- Описание программы:

А)

Данная программа получает результат следующей формулы:

R = X & (Y - Z)

И сохраняет результат в ячейке памяти под номером 18.

Б)

Область представления исходных данных и результатов:

-214-1<=Y, Z<=214-1

0<=X, Y-Z<=216-1

0<=R<=216-1

(Общие области представления, в частных случаях возможны значения, не входящие в данный диапазон)

В)

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов:

Программа – ячейки памяти 019 – 021;

Исходные данные – ячейки памяти 022 – 024;

Результат – ячейка памяти 018;

Г)

Адрес первой выполняемой команды: 019 (F200);

Адрес последней выполняемой команды: 021 (F000);

- Таблица трассировки

Исходные данные:

X =401710=00001111101100012=0FBI16

Y = -2128410= 10101100110111002 = ACDC16

Z = -133010 = 11111010110011102 = FACE 16

| Выполняемая команда | Содержимое регистров процессора после выполнения команды | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |
| --- | --- | --- |
| Адрес | Код | СК | РА | РК | РД | А | С | Адрес | Новый код |
| - | - | 019 | 000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0 | - | - |
| 019 | F200 | 01A | 019 | F200 | F200 | 0000 | 0 | - | - |
| 01A | 4023 | 01B | 01A | 4023 | ACDC | ACDC | 0 | - | - |
| 01B | 6024 | 01C | 01B | 6024 | FACE | B20E | 0 | - | - |
| 01C | 3018 | 01D | 01C | 3018 | B20E | B20E | 0 | 018 | B20E |
| 01D | F200 | 01E | 01D | F200 | F200 | 0000 | 0 | - | - |
| 01E | 4022 | 01F | 01E | 4022 | 0FBI | 0FBI | 0 | - | - |
| 01F | 1018 | 020 | 01F | 1018 | B20E | 0200 | 0 | - | - |
| 020 | 3018 | 021 | 020 | 3018 | 0200 | 0200 | 0 | 018 | 0200 |
| 021 | F000 |  | 021 | F000 | F000 | 0200 | 0 | - | - |

- Вариант программы с меньшим числом команд:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | F200 | CLA | 0→A |
| 26 | 4023 | ADD 23 | (23)+(A)→A |
| 27 | 6024 | SUB 24 | (A)-(24)→A |
| 31 | 1018 | AND 22 | (22)&(A)→A |
| 32 | 3018 | MOV 18 | (A)→18 |
| 33 | F000 | HLT | Остановка |

Вывод:

В процессе выполнения Лабораторной работы были изучены приемы работы на базовой ЭВМ и исследован порядок выполнения арифметических команд и команд пересылки

1916 = 0000 0000 0001 10012

F20016 = 1111 0010 0000 00002

402316 = 0100 0000 0010 00112

602416 = 0110 0000 0010 01002

301816 = 0011 0000 0001 10002

F20016 = 1111 0010 0000 00002

402216 = 0100 0000 0010 00102

101816 = 0001 0000 0001 10002

301816 = 0011 0000 0001 10002

F00016 = 1111 0000 0000 00002

401710 =00001111101100012=0FBI16

-2128410 = 10101100110111002 = ACDC16

-133010 = 11111010110011102 = FACE 16