Санкт-Петербургский государственный Университет

информационных технологий, механики и оптики

СПб ГУИТМО

Отчет по лабораторной работе №: 12

Определение отношения заряда электрона к массе

методом магнетрона.

Студент:

Группа №: 1704

Преподаватель: Сологуб В.В.

Санкт-Петербург

2004

Лабораторная работа № 12

Определение отношения заряда электрона к массе методом магнетрона.

Цель работы:

Цель работы: Изучение движения электронов во взаимно перпендикулярных электрическом и магнитном полях в магнетроне, определение по параметрам этого движения отношения заряда электрона к его массе.

Приборы и оборудование:

1. Модуль «ФПЭ-03».

2. Постоянное оборудование: источник питания «ИП», два цифровых вольтметра.

Теоретическая часть

1. Качественное описание движения

Если в пространстве одновременно существуют электрическое и магнитное поля, то на движущийся электрон будет действовать результирующая сила, представляющая собой суперпозицию кулоновской и лоренцовой сил:

F=e*E+e*v x B,                    (12.1)

где е –  заряд электрона (е < 0), Е –  напряженность электрического

поля, В –  магнитная индукция, V – скорость электрона.

В зависимости от конфигурации электрического и магнитного полей движение электрона под действием силы F происходит по траектории, которая приводит к эффекту поддержания или отсутствия электрического тока в некоторой цепи. Существуют различные методы определения удельного заряда электрона. Одним из них является метод магнетрона. Название метода происходит от сходства конфигураций электрического и магнитного полей в нем и в магнетронах - генераторах электромагнитных полей сверхвысоких частот.

Сущность метода состоит в следующем. Специальная двухэлектродная лампа с коаксиальными цилиндрическими катодом и анодом помещается в магнитное поле так, что ось симметрии лампы направлена вдоль магнитного поля (вдоль вектора магнитной

индукции. В отсутствие магнитного поля вылетевшие из катода электроны движутся радиально в направлении анода.

При наличии поля на электроны кроме электрической начинает действовать еще и магнитная сила Лоренца, направленная перпендикулярно вектору скорости электрона, вследствии чего траектория электронов искривляется. На рис.12.2 изображено промежуточное положение электрона в декартовой и полярной системах координат. Там же указано направление мгновенной скорости электрона V, а так же радиус-вектор r точки наблюдения.

Если магнитная сила сравнительно мала, то под действием ускоряющего электрического поля в межэлектродном пространстве электрон достигает анода. По мере увеличения

индукции магнитного поля траектория электрона все более

искривляется. При достижении некоторого критического значения поля Вкр электрон, вылетевший вдоль оси х, не попадает на анод, а возвратится на катод по симметричной относительно оси х траектории. При значении индукции поля В > Вкр все электроны вернутся на катод, т.к. их траектории имеют большую кривизну Эта критическая ситуация соответствует сильному ослаблению тока в цепи диода (на рис.12.4 кривая изображена штриховой линией). В случае многоэлектронного приближения качественная картина сохраняется. В связи с тем, что электроны из катода выходят с разными скоростями, часть из них при В > Вкр все-таки достигнет анода.

2. Аналитическое описание движения

Уравнение движения для электрона в декартовых координатах таковы:

Удобнее, однако, рассматривать движение электрона в цилиндрических координатах, где независимыми переменными будут радиус-вектор r и угол поворота O электрона. Для этого используются известные соотношения между координатами:

После подстановки (1.4) в (1.2) и некоторых преобразований,  уравнение движения принимает вид

Интегрирование этого уравнения с учетом начальных условий движения электрона приводит к соотношению

где rk - радиус катода.

Так как напряженность электрического поля вблизи поверхности катода наибольшая, то можно считать, что уже у поверхности катода электрон приобретает максимальную скорость и поэтому в остальной части межэлектродного пространства он движется с почти

постоянной скоростью. Как показывает анализ, в таком случае большая часть траектории электрона будет близка к окружности, и движение по ней будет происходить с угловой скоростью. Период вращения электрона по такой траектории определяется известным соотношением:

и зависит только от величины магнитного поля В.

Еще раз повторим, что в случае многоэлектронного приближения, вследствие разброса начальных скоростей электронов, а также некоторой неэквипотенциальности поверхности катода вдоль его длины и возможной асимметрии расположения электродов лампы,

«отсечка» тока в лампе при UA = const происходит в некотором интервале значений В (рис.12.4).

Рассмотрим движение электрона по критической траектории (B = Вкр). В этом случае радиальная составляющая r скорости электрона в точке поворота при rmax = rA равна нулю. Однако тангенциальная (линейная) составляющая скорости электрона отлична от нуля и приближенно равна

где O - угловая скорость вращательного движения электрона (по окружности).

Так как электрон движется в потенциальном электрическом поле, а сила Лоренца не совершает работы, то полная энергия электрона постоянна. Для критической траектории имеем:

Подставляя в (12.10) выражение для О из соотношения (12.6) получим:

Это и есть основное выражение для экспериментального определения величины е/m.

Величина индукции магнитного поля соленоида, учитывая, что его длина L соизмерима с диаметром D, вычисляется по формуле

Таким образом, по экспериментальному значению Вкр можно вычислить по формуле (12.11) величину е/m.

Описание работы:

Для определения Bкр на анод лампы следует подать ускоряющее напряжение UА и, включив ток Iс в соленоиде, постепенно увеличивать его, тем самым увеличивая магнитное поле в объеме лампы. Измерив зависимость IA =f(Iс) при некотором значении UА = const, адекватную зависимости IA =f(B),на графике определяют точку наиболее крутого спада тока лампы (точку перегиба кривой), которую и считают соответствующей критической ситуации.

Рис.12.5. Электрическая схема экспериментальной установки.

Результаты измерений

| IC | IA |
| --- | --- |
|  | 110 В | 115 В | 120 В |
| 0.4 | 11.945 | 12,486 | 12,986 |
| 0.5 | 11.883 | 12,532 | 12,946 |
| 0.6 | 11.746 | 12,462 | 12,892 |
| 0.7 | 11.467 | 12,354 | 12,731 |
| 0.8 | 11.110 | 12,158 | 12,546 |
| 0.9 | 10.649 | 11,790 | 12,305 |
| 1.0 | 8.342 | 10,241 | 10,777 |
| 1.1 | 6.765 | 8,518 | 8,390 |
| 1.2 | 5.728 | 6,826 | 7,208 |
| 1.3 | 5.004 | 6,031 | 6,391 |
| 1.4 | 4.647 | 5,020 | 5,281 |
| 1.5 | 3.937 | 4,907 | 4,957 |
| 1.6 | 3.540 | 3,661 | 3,824 |
| 1.7 | 3.096 | 3,577 | 3,691 |
| 1.8 | 2.863 | 3,244 | 3,377 |
| 1.9 | 2.536 | 2,931 | 3,108 |
| 2.0 | 2.374 | 2,636 | 2,748 |
| 2.1 | 2.164 | 2,459 | 2,596 |
| 2.2 | 2.042 | 2,336 | 2,422 |
| 2.3 | 1.991 | 2,198 | 2,287 |
| 2.4 | 1.928 | 2,127 | 2,218 |
| 2.5 | 1.859 | 2,084 | 2,187 |

Расчеты

Графики зависимости анодного тока от тока соленоида.

Расчет индукции магнитного поля при критических значениях тока в соленоиде.

Расчетная формула:

Данные подставленные в формулу и результат:

|  | 0,0000004 | 0,0000004 | 0,0000004 |
| --- | --- | --- | --- |
| N | 2550 | 2550 | 2550 |
| Iкр | 5,9 | 7,2 | 7,4 |
| L | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| D | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Результат |
| Вкр | 0,0339 | 0,0413 | 0,0425 |

Вычисление величины е/m для каждого значения критического поля в соленоиде

Расчетная формула:

Данные подставленные в формулу и результат:

| UA | 110 | 115 | 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| rA | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| rR | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Вкр | 0,0339 | 0,0413 | 0,0425 |
| Результат |
| e/m | 31324924781 | 21990455359 | 21722968955 |

е/m среднее

(e/m)ср=25012783031

Расчет погрешностей

| Определение погрешности Iкр: |
| --- |
| U | Iкр | ¦Iкр¦ | ¦Iкр¦^2 | Iкр)^2 | /N(N-1) |  |
| 110 | 5,9 | 0,9 | 0,81 |  |  |  |
| 115 | 7,2 | 0,4 | 0,16 | 1,33 | 0,22167 | 0,4708 |
| 120 | 7,4 | 0,6 | 0,36 |  |  |  |
| Коэффициент Стьюдента для 3 опытов при доверительной вероятности 95% равен 4,30 |
| Iкр= | 2,024504054 |  |  |  |  |  |
| Погрешность измерения U равняется половине цены деления вольтметра: |
| UА= | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Определение погрешности Bкр: |
| Bкр.ср. | 0,0392 |  |  |  |  |  |
| кр.ср. | 6,83 |  |  |  |  |  |
| Bкр= | 0,0116 |  |  |  |  |  |
| Определение погрешности e/m: |
| UAср | 115 |  |  |  |  |  |
|  | 0,419010035 | = 42% |  |  |  |  |
| (e/m)= | 10480607088 |  |  |  |  |  |
|  | (e/m)ср= | 25012783031 |  | 10480607088 |  |  |

ВЫВОД:

В результате эксперимента были получены данные для расчета магнитной индукции и e/m .

Мы получили значение (e/m)ср=25012783031.

Погрешность составила приблизительно 42%, что указывает на неточность проведения измерений или плохое состояние оборудования для опытов.

# Text boxes

IA

IA

IA

IC

IC

IC