1.ТЕОРИЯ РАБОТЫ

## Земля  представляет собой шаровой магнит, и в любой точке на ее поверхности и в окружающем пространстве обнаруживается созданное ею магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля Земли можно разложить на две составляющие: горизонтальную  и вертикальную . Свободно подвешенная магнитная стрелка устанавливается вдоль поля и составляет с горизонтом угол  (магнитное наклонение) и с плоскостью географического меридиана угол  (магнитное склонение).Величины ,, являются основными параметрами магнитного поля Земли в заданной географической точке.Неоходимость измерения магнитного поля в конкретных помещениях возникает также в связи с влиянием окружающих намагниченных тел.

Цель работы - определение ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ индукции ПОЛЯ ЗЕМЛИ

магнитометрическим методом на основе принципа суперпозиции полей.

Измерения проводились вторым способом . В этом случае отсутствует амперметр , но имеется источник с известной величиной ЭДС  и магазин сопротивлений R. Величину  можно определить, измерив два отличающихся друг от друга отклонения магнитной стрелки и  , которые соответствуют разным токам в контуре и  .Так как токи равны

и ,где - сопротивление источника и проводов, а и -точные значения сопротивлений магазина ,то имеем два уравнения:   и        (1)

откуда, исключая величину , получаем расчетную формулу:

(2)

Рис.1 Электрическая схема

Рис.2 Схема сложения векторов

2.Результаты измерений.

| № | (Ом) | (Ом) | (град) | (град) | (Тл) | (Тл) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 15 | 62 | 50 | 1,715 | 0,013 |
| 2 | 10 | 15 | 61 | 49 | 1,758 | 0,055 |
| 3 | 10 | 15 | 60 | 49 | 1,629 | -0,073 |
| 4 | 10 | 15 | 62 | 50 | 1,715 | 0,013 |
| 5 | 10 | 15 | 60 | 51 | 1,694 | 0,082 |

3.Расчет результатов.

,  t =3,2

4.Результат.

# Text boxes

EMBED PBrush