1.ТЕОРИЯ РАБОТЫ

## Земля  представляет собой шаровой магнит, и в любой точке на ее поверхности и в окружающем пространстве обнаруживается созданное ею магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля Земли можно разложить на две составляющие: горизонтальную  и вертикальную . Свободно подвешенная магнитная стрелка устанавливается вдоль поля и составляет с горизонтом угол  (магнитное наклонение) и с плоскостью географического меридиана угол  (магнитное склонение). Величины ,, являются основными параметрами магнитного поля Земли в заданной географической точке. Необходимость измерения магнитного поля в конкретных помещениях возникает также в связи с влиянием окружающих намагниченных тел.

Цель работы - определение горизонтальной составляющей индукции поля Земли магнитометрическим методом на основе принципа суперпозиции полей.

Измерения проводились вторым способом . В этом случае отсутствует амперметр , но имеется источник с известной величиной ЭДС  и магазин сопротивлений R. Величину  можно определить, измерив два отличающихся друг от друга отклонения магнитной стрелки и  , которые соответствуют разным токам в контуре и  .Так как токи равны  и ,где - сопротивление источника и проводов, а и -точные значения сопротивлений магазина ,то имеем два уравнения:   и        (1), откуда, исключая величину , получаем расчетную формулу:

(2)

Рис.1 Электрическая схема

Рис.2 Схема сложения векторов

2.Результаты измерений.

| № | (Ом) | (Ом) | (град) | (град) | (Тл) | (Тл) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 15 | 37 | 29 | 1,24 | 0,08 |
| 2 | 10 | 15 | 35 | 28 | 1,03 | -0,13 |
| 3 | 10 | 15 | 36 | 29 | 1,24 | 0,08 |
| 4 | 10 | 15 | 36 | 28 | 1,24 | 0,08 |
| 5 | 10 | 15 | 35 | 28 | 1,03 | -0,13 |

3.Расчет результатов и погрешности.

Методическая погрешность.

Случайная погрешность.

,  t =3,2

Из 2 погрешностей	 выберем наибольшую, в нашем случае – методическую.

4. Вывод.

Измеренная горизонтальная составляющая магнитного поля Земли -

Санкт-Петербургский Государственный Университет Информационных Технологий, Механики и Оптики

кафедра физики

Лабораторная работа № 7

Измерение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли.

Работу выполнил студент

Бирюков Д.С. (группа № 1145)

Преподаватель Зинчик А.А.

# Text boxes

EMBED PBrush