Санкт-Петербургский Университет Информационных

Технологий Механики и Оптики.

Кафедра Физики

Лабораторная работа N 9

“ Измерение коэффициента взаимной индукции в переменном поле“

Выполнил студент: xxxxxxxxxxxxx.

Группа: xxxx

Преподаватель: xxxxxxxx

Санкт-Петербург

2004 год

1 Цель работы:  Измерение коэффициента взаимной индукции коаксиальных катушек на основе закона электромагнитной индукции.

2 Теоретическая часть: Явление взаимной индукции заключается в наведении ЭДС индукции в проводниках , внешних по отношению к цепи ,в которой протекает изменяющийся во времени ток.

Возьмем  два контура  и , ориентированные каким либо образом друг относительно  друга . Если в первой катушке течет ток силой ,он создает пропорциональное току  магнитное поле  ,пронизывающее витки и во второй катушке .

Говорят о наличии магнитного потока  через витки второй катушки, пропорциона - льному  току в первой катушке:

Коэффициент  , называемый взаимной индуктивностью или коэффициент взаимной индукции учитывает форму, размеры обеих катушек , их относительное расположение и магнитные свойства окружающей среды.

При изменении тока  во второй катушке ,в соответствии с законом электромагнитной индукции Фарадея ,индуцируется ЭДС

Аналогично , при протекании во второй катушке тока силы  возникает связанный с первым контуром магнитный поток  . При изменении тока  в катушке  также индуцируется ЭДС.

Таким образом между катушками имеется взаимная электромагнитная связь и любые изменения , происходящие в одной катушке и связанные с изменением магнитного потока, в той или  иной мере отражаются на другой катушке.

3 Электрическая схема установки:

4 Расчетные формулы:

,где   -коэффициент взаимной индукции;

R   -сопротивление;

-частота;

-ЭДС в первой катушке;

-ЭДС во второй катушке;

,где  -число витков во второй катушке;

S   -площадь сечения соленоида;

5 Исходные данные:

| Координата Z (см) | (в) | (в) | (МкГн) | (Тл) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3 | 0.135 | 10.173 | 1.709 |
| 1 | 3 | 0.09 | 6.782 | 1.139 |
| 2 | 3 | 0.39 | 29.389 | 4.937 |
| 3 | 3 | 0.645 | 48.606 | 8.165 |
| 4 | 3 | 0.81 | 61.039 | 10.253 |
| 5 | 3 | 0.93 | 70.083 | 11.772 |
| 6 | 3 | 1.02 | 76.865 | 12.911 |
| 7 | 3 | 1.11 | 83.647 | 14.051 |
| 8 | 3 | 1.095 | 82.517 | 13.861 |
| 9 | 3 | 0.81 | 61.039 | 10.253 |
| 10 | 3 | 0.21 | 15.590 | 2.658 |

6 Вычисления:

Подставляя измеренные значения из таблицы в конечную формулу находим  и     для различных координат z :

МкГн                             МкГн

МкГн                             МкГн

МкГн                             МкГн

МкГн                             МкГн

МкГн                             МкГн

МкГн

Тл                        Тл

Тл                        Тл

Тл                       Тл

Тл                        Тл

Тл                        Тл

Тл

7 Графики: