Университет ИТМО

Кафедра Вычислитльной техники

Курсовая работа

по дисциплине “Информационно-управляющие системы”

“Разработка контроллера кодового замка”

Выполнили:

Фомин Евгений

Фролов Сергей

Кобзарев Дмитрий

Хайруллин Вадим

Халанский Дмитрий

группа Р3415

2016

1. Разработка технического задания

Предмет разработки

Информационно-управляющая система для кодового замка

Представленные на рынке решения

Контроллер для кодового замка представляет собой утройтсво, которое:

1. Обрабатывает сигналы, поступающие с панели управления

2. Управляет закрытием/открытием замка исходя из правильности введенного кода

3. Обеспечивает индикацию правильности введеного кода

Микроконтроллеры PIC

Микроконтроллеры PIC представлены моделями PIC16F628A , PIC12F675, PIC16F84. Производятся компанией Microchip Technology Inc. Отличительные черты контроллеров:

- разрядность 12 бит;

- количество поддерживаемых машинных инструкций: 35;

- количество выводов (контактов): от 6 до 28;

- дешевизна;

- поддержка широкого диапозона напряжений питания ;

- возможность работы при низких напряжениях (например, в батарейных устройствах) ;

- низкое потребление тока;

- малые габаритные размеры корпуса;

- наличие втроеной flash-памяти для программ.

Цена за штуку варьируется в пределах от 60 руб. (PIC12F675) до 240 руб. (PIC16F84)

Микроконтроллеры AVR

Микроконтроллеры AVR представлены моделями ATmega8, ATtiny13, ATtiny2313. Производятся компанией ATMEL. Отличительные осрбенности контроллеров:

tinyAVR:

- Флеш-память до 16 Кб, SRAM до 512 б, EEPROM до 512 б;

- Число линий ввода-вывода 4-18;

- Ограниченный набор переферийных утройств.

megaAVR:

- Флеш-память до 256 Кб, SRAM до 16 Кб, EEPROM до 4 Кб;

- Число линий ввода-вывода 23-86;

- Аппаратный умножитель;

- Расширенная система команд и переферийных устройств.

Цена за штуку составляет от 150 до 170 руб.

Описание разрабатываемой системы.

Функциональность разрабатываемой ИУС.

- Управление замком посредством ввода кода

- Возможность изменить код открытия замка

- Просмотр лога ввода кодов

- Индикация успешного/неудачного ввода кода

Ограничения на применение ИУС.

ИУС разрабатывалось для кодовых замков и область их применения ограничивается только ими.

Ограничения на реализацию ИУС.

- Аппаратное обеспечение:

1. Микроконтроллер ADuC812BS

2. ЖКИ WH1602B-YGK-CP

3. Часы реального времени PCF8583

4. Матричная клавиатура AK1604A-WWB

5. Панель светодиодов

- Программные средства

1. Компилятор SDCC

2. Инструментальная система M3P

Перспективные возможности ИУС.

- Возможность сохранения нескольких кодов

- Подача звуковых сигналов при нажатии клавиш

- Подача звуковых сигналов при открытии/закрытии замка

Режимы работы.

- Режим обслуживания

- Режим ожидания

- Режим ввода кода

Рис. 1: Диаграмма прецедентов использования