Вопросы к работе

- Что такое нейтраль? Какая в этом случае применяется схема соединения обмоток источника питания?

- Какие бывают схемы включения человека в трехфазную сеть? Какое из включений более опасно?

- При какой схеме включения человека в трехфазную сеть утрачивается защитная роль сопротивления пола и обуви? Объяснить.

- Какой фактор является главным при оценке опасности поражения током? От каких факторов зависит его величина?

- Какой минимальной силы ток частотой 50 Гц считается опасным для человека? Чем опасно прохождение такого тока через тело?

- Какой величины принимают сопротивление тела человека в расчетах? Каким образом можно увеличить величину этого сопротивления?

- В случае однофазного включения в сеть с глухозаземленной нейтралью от каких факторов зависит сила тока, проходящего через тело человека?

- При какой схеме трехфазной сети в случае однофазного включения сопротивление изоляции проводов не играет защитной роли?

- В случае однофазного включения в сеть с изолированной нейтралью от каких факторов зависит сила тока, проходящего через тело человека?

- Какой величины должно быть сопротивление изоляции новых электропроводок напряжением до 1000 В?

- При какой схеме трехфазной сети более опасно однофазное включение человека? Укажите путь тока при таком включении в этой сети.

- Какие необходимо применять меры и средства защиты для уменьшения опасности поражения током при работе с электроустановками?

- Какого типа полы в помещениях являются токопроводящями?

- В каком типе трехфазных сетей применяется метод компенсации емкостных токов? В чем суть данного метода?

- С какой целью в помещениях, где есть электроустановки, влажность и температура воздуха должны поддерживаться не выше допустимых норм?

- Объяснить зависимость силы тока, проходящего через тело человека, при однофазном включении в сеть от величины емкости фаз?

Вопросы к работе

- Что такое нейтраль? Какая в этом случае применяется схема соединения обмоток источника питания?

Нейтралью называется нейтральная точка обмотки источника тока, например, генератора или трехфазного трансформатора *. Обмотка многофазного источника энергии в этом случае должна быть соединена в симметричную схему «звезда».

- Какие бывают схемы включения человека в трехфазную сеть? Какое из включений более опасно?

При эксплуатации трехфазных сетей наиболее характерными схемами включения человека в цепь являются две схемы: между двумя фазными проводами - двухфазное включение; между фазным проводом (a, b или с) и землей - однофазное включение. Двухфазное включение более опасно, поскольку к телу человека прикладывается наибольшее в данной сети напряжение - линейное Uл, а ток, про-ходящий через тело человека Iч оказываясь независимым от режима нейтрали, сопротивления обуви и пола, также имеет наибольшее значение

- При какой схеме включения человека в трехфазную сеть утрачивается защитная роль сопротивления пола и обуви? Объяснить.

Двухфазное включение более опасно, поскольку к телу человека прикладывается наибольшее в данной сети напряжение - линейное Uл, а ток, про-ходящий через тело человека Iч оказываясь независимым от режима нейтрали, сопротивления обуви и пола, также имеет наибольшее значение:

Iч=Uл/Rчt	(7)

- Какой фактор является главным при оценке опасности поражения током? От каких факторов зависит его величина?

Опасность поражения током оценивается рядом факторов, среди которых главное место занимает величина тока, проходящего через тело человека. В случае включения человека в электрическую цепь величина тока, проходящего через его тело, зависит от ряда факторов: схемы включения человека в цепь, схемы сети, режима ее нейтрали, напряжения сети, степени изоляции токоведущих частей сети - фазных проводов (фаз) от земли, величины емкости фаз относительно земли и других факторов.

- Какой минимальной силы ток частотой 50 Гц считается опасным для человека? Чем опасно прохождение такого тока через тело?

Опасным неотпускающим считается переменный ток частотой 50 Гц силой 10 - 15 мА и более. При прохождении такого тока через тело возникают судороги мышц, и человек не может самостоятельно разжать руку, в которой зажата токоведущая часть.

- Какой величины принимают сопротивление тела человека в расчетах? Каким образом можно увеличить величину этого сопротивления?

Cопротивление же тела человека Rч, в расчетах принимают равным 1000 Ом. В рассмотренном случае большое значение для уменьшения опасности поражения током будет иметь сопротивление обуви Rоб и сопротивление пола rD, так как они включаются последовательно с сопротивлением тела человека. С учетом этих сопротивлений формула для тока принимает вид.

- В случае однофазного включения в сеть с глухозаземленной нейтралью от каких факторов зависит сила тока, проходящего через тело человека?

Кроме того, на величину этого тока влияют также: режим нейтрали сети, сопротивление изоляции и емкость фазных проводов относительно земли, сопротивление обуви и пола, на котором стоит человек, и другие факторы.

- При какой схеме трехфазной сети в случае однофазного включения сопротивление изоляции проводов не играет защитной роли?

Однако в сетях с большой емкостью(четырехпроводньм трехфазным сетям с глухозаземленной нейтралью) проводов относительно земли защитная роль изоляции в обеспечении безопасности при прикосновении к фазе утрачивается.

- В случае однофазного включения в сеть с изолированной нейтралью от каких факторов зависит сила тока, проходящего через тело человека?

В сетях с изолированной нейтралью опасность для человека, прикоснувшегося к одной из фаз в период нормальной работы сети, зависит от величины сопротивления изоляции проводов r с увеличением сопротивления опасность уменьшается.

- Какой величины должно быть сопротивление изоляции новых электропроводок напряжением до 1000 В?

Согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ) сопротивление изоляции относительно земли новых силовых и осветительных электропроводок напряжением до ,1000 В должно быть не менее 0,5 МОм.

- При какой схеме трехфазной сети более опасно однофазное включение человека? Укажите путь тока при таком включении в этой сети.

При однофазном включении в сеть с изолированной нейтралью величина тока, протекающего через тело человека, гораздо меньше, чем в сеть с глухозаземленной нейтралью, так как величина сопротивления изоляции проводов r достаточно велика по сравнению с величиной сопротивления заземления нейтрали r0.

- Какие необходимо применять меры и средства защиты для уменьшения опасности поражения током при работе с электроустановками?

В целях уменьшения опасности поражения током при обслуживании и эксплуатации электроустановок необходимо: покрывать линолеумом токо-проводящий пол (бетонный, кирпичный, металлический); применять на рабочем месте изолирующие подставки и резиновые коврики; использовать при работе монтерский инструмент с изолированными рукоятками; поддерживать в помещении влажность и температуру воздуха, от которых зависит величина электрического сопротивления тела человека, не выше допустимых значений.

- Какого типа полы в помещениях являются токопроводящями?

токо-проводящий пол (бетонный, кирпичный, металлический)

- В каком типе трехфазных сетей применяется метод компенсации емкостных токов? В чем суть данного метода?

В трехфазной сети с изолированной нейтралью. В целях обеспечения безопасности при случайном прикосновении человека к фазному проводу (например, а), обладающему большой емкостью относительно земли Сa, (рис. 11) величину тока, проходящего через тело, 1Ч уменьшают за счет компенсации емкостной составляющей тока 1с с помощью индуктивной катушки LK, включаемой между нейтральной точкой источника тока и землей.

- С какой целью в помещениях, где есть электроустановки, влажность и температура воздуха должны поддерживаться не выше допустимых норм?

Поддерживать в помещении влажность и температуру воздуха, от которых зависит величина электрического сопротивления тела человека, не выше допустимых значений.

- Объяснить зависимость силы тока, проходящего через тело человека, при однофазном включении в сеть от величины емкости фаз?

В кабельных сетях большой протяженности емкость проводов С относительно земли значительна. В таких сетях, если активное сопротивление изоляции весьма велико r = 8 уравнение (11) примет вид

Iч = Uф / корень из(Rч2 + (1/3wC)2)

Если емкость проводов С велика, и, следовательно, емкостное сопротивление хс, равное Xс = 1/wС, мало, то ток, проходящий через тело человека, может оказаться опасным для жизни.