ОПЫТ ФРАНКА И ГЕРЦА

1913 г.- опыт Дж. Франка и Г. Герца

Установлен факт дискретности энергетических состояний атома. В этом опыте исследовались столкновения электронов с атомами ртути.

В стеклянной трубке - пары ртути. Электроны, вылетевшие из катода К, нагреваемого электрическим током, ускоряются электрическим полем между катодом К и сеткой С. Их кинетическая энергия при достижении сетки равна работе электрического поля eU. Между сеткой С и анодом А электроны тормозятся электрическим полем, создаваемым батареей G2. Напряжение между сеткой С и анодом А равно 0,5 В.

Зависимость силы тока в цепи анода от напряжения между катодом и сеткой представлена на рис. Оказалось, что, пока напряжение между сеткой и катодом не превосходит 4,9 В, возрастание напряжения сопровождается увеличением силы тока в цепи. Объясняется это тем, что с увеличением напряженности поля все большая часть электронов, вылетающих из катода, преодолевает область, где электрическое поле объемного заряда, создаваемого электронным облаком вблизи катода, препятствует движению вновь вылетающих электронов от катода к аноду.

Резкое уменьшение силы тока в цепи анода при достижении напряжения 4,9 В между катодом и сеткой заставляет сделать вывод о том, что электроны, обладающие кинетической энергией 4,9 эВ, полностью теряют ее в результате столкновений с атомами ртути.

Взаимодействие  атома  с  электроном  или другой  частицей, в результате которого часть кинетической энергии превращается в энергию возбуждения атома, называется неупругим столкновением. Кинетическая энергия электронов после такого соударения оказывается близкой к нулю, поэтому даже слабое встречное поле между сеткой и анодом не пропускает их к аноду и сила тока в цепи анода уменьшается. Таким образом, передача энергии от электронов к атомам ртути наблюдается при достижении энергии 4,9 эВ. При меньших значениях энергии происходят только упругие столкновения электронов с атомами ртути, при которых электроны не передают им энергию.

Исходя из этих результатов можно сделать вывод, что разность энергий первого возбужденного стационарного состояния атома ртути Е2 и основного стационарного состояния Е1 равна 4,9 эВ:    Е2-Е1=4,9 эВ.

Этот вывод подтверждается еще одним эффектом. Атомы ртути, переведенные в результате неупругого столкновения с электронами из основного состояния в первое возбужденное состояние, должны через короткое время самопроизвольно возвратиться в основное состояние с излучением фотона с частотой ν = (Е2-Е1)/h = 1,2·1015Гц. Наблюдения показали, что пока напряжение между катодом и сеткой меньше 4,9В, пары ртути не излучают. При достижении напряжения 4,9 В пары ртути испускают ультрафиолетовое излучение с указанной частотой.

Т.о. опыты Франка и Герца явились экспериментальным подтверждением правильности теории Бора.