Лазеры

Оптический квантовый генератор (ОКГ)

Лазер – “Light Amplification by Stimulated Emission of  Radiation” – усиление света при помощи вынужденного (индуцированного) излучения.

Свойства лазерного излучения:

- Малый угол расхождения (излучение узконаправленно)

- Когерентность (монохроматичность)

- Мощность (до 1014 Дж/см2)

1916г, Эйнштейн: электрон может переходить с верхнего энергетического уровня на нижний под действием внешнего электромагнитного поля, изменяющегося с частотой, равной собственной частоте перехода.

Принцип возникновения индуцированного излучения:

- возбуждение атомов (накачка)

- индуцированное излучение

1954 г – Басов, Прохоров; микроволновой квантовый генератор (мазер).                                       λ=1,27 см (радиоволны)

1960г – Мейман (США); первый ОКГ

Трехуровневая система

Рубин – Al2O3 + Cr (0,05%)

λ = 694 нм

- При облучении рубина сине-зеленым светом (λ = 560нм) ионы хрома переходят из основного состояния Е1 в возбужденное состояние Е3 (накачка).

- Т.к. третий уровень нестабилен, через 10-8с большинство электронов без излучения переходят на метастабильный уровень Е2, время жизни на котором больше в 100000 раз. Создается «перенаселенность» второго уровня – инверсная населенность: число возбужденных атомов во много раз больше невозбужденных.

- Электроны переходят со второго на первый уровень: излучение или генерация. Импульс длится 100мкс.

Устройство рубинового лазера.

1-рубиновый стержень

2-импульсная лампа

3-зеркало

4-полупрозрачное зеркало

Применение лазеров

- обработка материалов (резка, сварка, сверление)

- медицина (хирургия, офтальмология)

- голография; системы связи (кабельная, телефонная, телевизионная)

- лазерная локация