Команды безусловного перехода.

Формат:	JMP  op	; op - метка/(рег./ память)

Команда JMP имеет 5 форм, определяемых типом перехода и способом задания адреса перехода.

Внутрисегментный переход:

1)	JMP SHORT M1	; Внутрисегментный короткий прямой переход,

. . . . . .	; смещение 1 байт ( от -128 до +127)

. . . . . .	; IP = IP + смещение   ( смещение =

М1:  mov ax, bx	;  = OFFSET M1 - OFFSET (JMP + SIZE JMP))

2)	JMP NEAR M2	; Внутрисегментный ближний прямой переход,

. . . . .	; IP/EIP = IP/EIP + смещение 16/32 бита

M2  mov cx, 100

3)	JMP  reg/mem	; Внутрисегментный косвенный переход. Адрес

; перехода в регистре или памяти - 16/32 бита

; ( reg/mem ) --> IP/EIP

Например:

. . . . . .

A DW M3

. . . . . .

MOV DX, ADRM3

JMP DX

. . . . . .

M3:   NOP