Команды условного перехода (передачи управления )

Позволяют проверить любое соотношение между знаковыми ( >, <, >=, <=, =, != ) и беззнаковыми ( "выше" (above) - "ниже" (below) ) числами, а также состояния всех арифметических флажков, кроме флажка AF в регистре EFLAGS(FLAGS).

Все команды условного перехода осуществляют передачу управления только в пределах текущего сегмента кода (т.е. содержимое CS не изменяется). Переход реализуется прибавлением к рег. EIP/IP смещения, находящегося в команде.

# Формат:	Jcc   метка

сс - комбинация символов L (less),G (greater), E (equal), N (no)- для знаковых чисел(результата операции) и

А (above), B (below), E,N - для беззнаковых.

C, O, Z, P, S  c  E и/или N - для флажков.

Для процессоров 8086/80286 переход осуществляется в пределах от -128 до +127 байт от адреса следующей после Jcc команды ( смещение в команде 8 бит )

Для процессоров i386, i486 и выше переход возможен в пределах всего текущего сегмента кода ( т.е. допустимо полное 16- или 32- битовое смещение )