21.

1.1 Почему процессор с большим числом ступеней конвейера имеет большее быстродействие?

- Что понимается под «эффективным адресом»?

- Определите понятие «префикс команды».

4.2

Какие из перечисленных команд написаны без ошибок:

A  DW  1,2,3,4,5

...

MOV  AX,A[2]

MOV  AH,BYTE PTR A+3

MOV  AX,WORD PTR A

MOV  AX,DWORD PTR A

- Чем команда отличается о  директивы?

- Сколько команд вызова процедуры поддерживает РII?

7.1 Что понимается под понятием сегментирования?

- Почему в директиве PUBLIC не указывается тип переменной?

9.6  Что такое макрос и блок повторения? В чем отличие?

10.2  Укажите отличия в организации регистрового стека .FPU от классического стека.

22.

- Для чего предназначены сегментные регистры?

- Чем неявная адресация отличается от непосредственной ?

- Если один из операндов размещается в регистре, то где может находится второй операнд?

4.3 Какие из перечисленных команд изменяют содержимое регистра DX?

MOV  DX,AX

OR   DX,DX

MUL  CX

PUSH DX

DEC  DH

- Определите константное выражение. Пример.

- Как влияют на формирование команды возврата из процедуры служебные слова FAR и  NEAR?

- Для чего используется директива ASSUME?

- Можно ли номер сегмента передать в качестве внешней переменной?

- Определите понятие макрокоманды.

10.5 Приведите форматы чисел устройства FPU.