14

- Как получить доступ к старшим 16-и разрядам «расширенных» регистров (EAX, EBX...)?

- Что значит понятие «индексная адресация с масштабированием»?

- Какие поля(поле) из обобщенного формата команды обязательны(о)?

4.2   Какие из перечисленных команд написаны без ошибок:

A  DW  1,2,3,4,5

...

MOV  AX,A

MOV  AH,BYTE PTR A

MOV  AX,WORD PTR A

MOV  AX,DWORD PTR A

- Чем команда отличается о  директивы?

- Как выделяется память под локальные переменные стек-ориентированных процедур? Пример.

7.2 Как обратится к данным, размещенным в сегменте

data segment para public ‘d1’

a     dw     1

b     dw     2

data ends

без использования директивы ASSUME?

- Почему в директиве PUBLIC не указывается тип переменной?

- Чем блоки повторения отличаются от макросов?

10.4 Какие функции (функцию) выполняет поле TOP SW FPU?

16

1.1Что значит «неупорядоченное выполнение команд»?

- Перечислите типы адресации операндов в памяти (с примерами).

- Если один из операндов размещается в памяти, то где может находится второй операнд?

4.4 Какие из перечисленных команд изменяют содержимое регистра CX?

MOV  AX,CX

LOOP METKA

REP  MOVSB

MUL  CX

SHR  AX,CX

INC  CL

- Определите константное выражение. Пример.

- Как влияют на формирование команды возврата из процедуры служебные слова FAR и  NEAR?

7.1 Что понимается под понятием сегментирования?

- Что понимается под модулем в Языке Ассемблера? Приведите типы модулей.

- Приведите пример микрооператоров (не менее 3-х)

  - Объясните фрагмент программы, если есть ошибки – укажите.

FXCH   ST(4)

FSQRT

FXCH   ST(4)