# Защищенный режим работы процессора

Работа в защищенном режиме позволяет использовать все возможности процессора. Все современные операционные системы работают в этом режиме, используя все доступные ресурсы процессора.

Линейный базовый адрес

# Системные регистры

К системным регистрам относятся внутренние регистры процессора, предназначенные для системных программистов, и помогают реализовать мощные возможности процессора при работе в защищенном режиме (Р – режим).

47                                                                 15                               0

| Линейный базовый адрес | Предел | GDTR |
| --- | --- | --- |
| Линейный базовый адрес | Предел | IDTR |

15                             0

| Селектор | LDTR |
| --- | --- |

| Селектор | TR |
| --- | --- |

# Регистры управления

31                                                                        0

| Регистр признаков | CR4 |
| --- | --- |

| 31 | 15 |  |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физический адрес каталога страниц |  | PSD | PWT |  | CR3 |

| Линейный адрес страничного нарушения | CR2 |
| --- | --- |
| Зарезервирован | CR1 |

31   30               18                                 3         1    0

| PG | CD | NW |  | AM |  | WP |  | NE | ET | TS | EM | MP | PE | CR0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все регистры управления доступны только программам с высшим уровнем привилегий и только с помощью команд MOV.

Регистр CR0 содержит системные флаги, которые управляют режимами работы процессора или показывают состояние, относящееся ко всему процессору, а не к выполнению отдельной задачи. Зарезервированные биты нельзя изменять, их всегда необходимо устанавливать в ранее считанное значение. Младшие 16 бит образуют слово состояния машины (MSW).  Команда LMSW загрузки слова состояния машины модифицирует только младшие 16 бит регистра CR0.

# PE – разрешение защиты на уровне сегментов (1), если бит сброшен в 0 – работа в реальном режиме.

# MP – сопроцессор присутствует (1).

EM – эмуляция. Когда бит ЕМ или TS установлен в 1, выполнение команды WAIT или численной команды генерирует особый случай недоступного сопроцессора. Бит ЕМ можно установить, чтобы вызывать особый случай 7 на любой команде WAIT или численной команде.

TS – переключение задач. Процессор устанавливает этот бит в 1 при каждом переключении на другую задачу. Бит TS позволяет задержать сохранение/восстановление контекста устройства с плавающей точкой до фактического использования численных данных. Команда CLTS сбрасывает этот бит в 0.

ET – тип расширения. Этот бит совместно с другими показывает поддержку команд сопроцессора 80387 ( зарезервирован фирмой Intel ).

NE – численная ошибка. При 1 разрешается стандартный механизм сообщения о численных ошибках. Когда NE = 0 и вход IGNNE# активен, численные ошибки игнорируются.

WP – защита от записи страницы уровня пользователя от обращений режима супервизора (= 1). Если бит = 0, процесс супервизора может записывать только в считываемые страницы уровня пользователя. Такая возможность удобна для реализации метода копирования записью при создании новой задачи, который применяется в некоторых ОС.

AM – маска выравнивания. Этот бит разрешает (1) или запрещает контроль выравнивания. Контроль выравнивания производится, когда АМ = 1, флажок АС = 1 (EFLAGS) и текущий уровень привилегий CPL = 3 (режим пользователя).

NW – несквозная запись. Этот бит в состоянии 0 разрешает сквозную запись и циклы недостоверности кэш – памяти, а при 1 запрещает циклы недостоверности кэш – памяти и сквозные записи. Запрещение сквозной записи может привести к появлению в кэш – памяти устаревших данных.

CD – запрещение кэш – памяти. Этот бит разрешает ( 0 ) или запрещает ( 1 ) использование внутренней кэш – памяти ( кэш – память первого уровня).

PG – страничное преобразование. Этот бит разрешает (1) или запрещает (0) страничное преобразование адреса.

Из регистра CR2 программа может только считывать, а процессор загружает в него последний 32 – битный линейный адрес, который вызвал страничное нарушение (особый случай 14). Обработчик этого особого случая использует этот адрес для выяснения причин особого случая (как правило, это обращение команды по адресу в странице памяти, отсутствующей в данный момент в памяти, обработчик определяет соответствующую страницу и подкачивает её в память и возобновляет нормальную работу программы).

Регистры отладки

| 31 0 |  |
| --- | --- |
| Регистр управления отладкой | DR7 |
| Регистр состояния отладки | DR6 |
| Зарезервировано | DR5 |
| Зарезервировано | DR4 |
| Линейный адрес контрольной точки 3 | DR3 |
| Линейный адрес контрольной точки 2 | DR2 |
| Линейный адрес контрольной точки 1 | DR1 |
| Линейный адрес контрольной точки 0 | DR0 |

Регистры проверки

| 31 0 |  |
| --- | --- |
| Для проверки кэш - буфера TLB | TR7 |
|  | TR6 |
|  | TR5 |
| Для проверки кэш - памяти | TR4 |
|  | TR3 |