МАКРОСРЕДСТВА

Программа на макроассемблере транслируется в два этапа:

- Макрогенерация – макрогенератор преобразует программу к виду без макросредств, т.е. в ассемблерную форму;

- Ассемблирование – транслятор переводит ассемблерную программу в машинные коды.

Макроассемблер (MASM) – реализует чередование работы макрогенератора и ассемблера которые по сути являются его частями.

МАКРОСЫ

Это специальным образом описанный фрагмент программы, имеющий свое имя и подставляемый в места ссылки на макрос в программу.

Описание макроса называется макроопределением, ссылка на макрос – макрокомандой, процесс замены макрокоманды не макрос – макроподстановкой, а результат такой подстановки – макрорасширением.

Описание макроса имеет следующий вид:

Имя  MACRO  [ параметры через запятую]

<тело макроса>

ENDM

Пример:        prints  MACRO  st

mov  ah, 09h

mov  dx, offset st

int 21h

ENDM

…

…

prints  mess1             ;макрокоманда

…

…

prints   mes2              ;макрокоманда

…

Для локализации меток внутри макроса предназначена директива LOCAL  M1, …,Mn

При макроподстановке макрогенератор заменяет метки на специальные имена вида ??хххх  ( ??0001 - ??FFFF).

Макросы могут ссылаться на другие макросы, т.е. иметь макрокоманды в теле макроса.

БЛОКИ ПОВТОРЕНИЯ

REPT  n                 ; вычислив константное выражение n

<тело>                  ; макрогенератор создаёт n копий тела блока

ENDM

Пример:

…                                        …

REPT  4               (           add  ax, 2

add  ax, 2                            add  ax, 2

ENDM                                add  ax, 2

…                                        add  ax, 2

…

IRP имя, <p1, …,pn>             ;имя – формальный параметр, р1,…,рn –

тело                        ; фактические параметры. Макрогенератор ENDM                            ; создаёт n копий, заменяя имя на

; фактические параметры  рi, являющиеся

; текстом ( строками символов).

Пример:

…

IRP  rg, <ax, dx, bp, si >        …

push  rg                          (    push  ax

ENDM                                   push  dx

push  bp

push  si

Формальный параметр локализуется в теле блока. Если он совпадает с именем другого объекта программы, то в теле блока он обозначает именно параметр, а не этот объект. Например:

IRP  cx,  <10, 20>

push  cx                              push  10

ENDM                                push  20    ;т.е. сх – это не регистр а параметр

IRP  D, < add word ptr,  M1: sub >

D   Z,  100                                             add word ptr Z, 100

Jmp  M2                          (                   jmp  M2

ENDM                                           M1:  sub  Z,  100

jmp  M2

IRPC  имя, p1p2p2…pn     где  имя – формальный параметр,  pi - символы(кроме пробела и ; )

Пример:    IRPC  SIM,  24k     (    add  ax,  2

add  ax,  SIM               add  ax,  4

ENDM                          add  ax,  k

МАКРООПЕРАТОРЫ

&,   < >,  !,  %,  ;;