Программная архитектура FPU

Регистровый кольцевой стек расширенного формата

| R | 79 | Е - порядок | 63 Мантисса 0 |  | Тэги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1 |  |  |  | Если поле |  |  |
| 2 |  |  |  | TOP =100, то |  |  |
| 3 |  |  |  | вершина стека |  |  |
| 4 |  |  |  | ( st(0) |  |  |
| 5 |  |  |  | ( логический |  |  |
| 6 |  |  |  | адрес регистра |  |  |
| 7 |  |  |  | R4 15 |  |  |

В любой момент времени трёх битное поле ТОР в слове состояния  SW определяет регистр, являющийся текущей вершиной стека и обозначаемый ST(0)  или просто ST. Последующие регистры стека обозначаются ST(1), …,ST(7) и при изменении положения вершины стека перенумеровываются.

С каждым регистром стека ассоциируется двухбитный тэг (признак) в регистре тэгов –TW. Тэг регистра R0 расположен в младших битах TW, а тэг регистра R7, соответственно, в старших битах. Содержимое тэгов интерпретируется следующим образом:

- 00 – допустимое не нулевое число,

- 01 – нуль,

- 10 – специальное значение (не число, не поддерживаемый формат, бесконечность или денормализованное число),

- 11 – пустой регистр.

При инициализации устройство FPU загружает в тэги всех регистров код 11В. Попытка извлечь число из пустого регистра фиксируется как особые случаи нарушения стека и недействительной операции. Попытка загрузить число в не пустой регистр также вызывает регистрацию аналогичных особых случаев.

Слово состояния SW – отражает общее состояние устройства с плавающей точкой.

|  | 15 |  | 13 - 11 |  |  |  | 7 | 6 | 5 | 4 |  |  | 1 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW | B | C3 | TOP | C2 | C1 | C0 | ES | SF | PE | UE | OE | ZE | DE | IE |

В слове состояния  SW младшие 6 бит отведены для регистрации особых случаев, флажки которых обозначаются следующим образом:

IE – недействительная операция;

DE – денормализованный операнд;

ZE – деление на нуль;

OE – переполнение (смещённый порядок слишком велик);

UE – антипереполнение (смещенный порядок слишком мал);

РЕ – ошибка точности, т.е. результат точно не представим в формате получателя и округляется.

При возникновении особого случая (замаскирован или нет) процессор устанавливает соответствующий флажок в 1. Эти флажки должен сбросить сам программист, загружая в регистр состояния новое значение.

Бит суммарной ошибки ES – устанавливается в 1, когда команда порождает незамаскированный особый случай (т.е. сформирован запрос на прерывание).

Биты С0, С1, С2 и С3 – содержат коды условий, являющиеся результатами команд сравнения и анализа (команды нахождения остатка). Интерпретация кода условия зависит от конкретной команды.

ТОР – указатель вершины регистрового стека ( 3 бита).

В – бит занятости, равен 1, если процессор выполняет команду или сигнализирует прерывание, а когда процессор свободен – он сбрасывается в 0.

Регистр управления CW ( слово управления) определяет один из нескольких вариантов обработки численных данных. Его формат:

|  | 15 | 11 10 | 9 8 | 7 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CW | * * * * | RC | PC | * * | PM | UM | OM | ZM | DM | IM |

Программа пользователя может сформировать в зависимости от варианта вычисления ( маскирование особых случаев, требуемой точности вычисления и способа округления) в памяти «образ» необходимого слова управления, а затем загрузить его в регистр управления.

Младшие 6 битов слова управления являются масками особых случаев:

IM – маска недействительной операции,

DM – маска денормализованного операнда;

ZM – маска деления на нуль;

OM – маска переполнения;

UM – маска антипереполнения;

PM – маска точности (неточного результата, ошибка точности), если установлена в 1, то сопроцессор выполняет стандартные действия по округлению результата.

Если бит маски = 0, возникновение соответствующего особого случая вызовет приостановку программы и прерывание. Если бит маски установлен в 1, то соответствующий особый случай замаскирован и прерывание не инициируется, а формируется специальное значение особого случая.

2-х битовое поле РС – управление точностью при загрузке чисел в численные регистры, т.е. округление до указанной точности:

11 – округление до расширенной точности (т.е. до 64 бит мантиссы), принимается по умолчанию;

10 – округление до двойной точности (53 бита мантиссы);

00 – округление до одинарной точности ( 24 бита мантиссы);

Управление точностью влияет только на команды FADD, FSUB, FMUL, FDIV и FSQRT.

2-х битовое поле RC – управление округлением, позволяет задать 4 режима округления:

00 – округление к ближнему (принимается по умолчанию);

01 – округление к отрицательной бесконечности;

10 – округление к положительной бесконечности;

11 – округление к 0.