САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

“Декодирование кодов Хэмминга”

Выполнил:

Кудряшов А.А.

Группа 2121

Санкт-Петербург

2013

1)Двоичное дискретное сообщение с числом информационных символов nи=5 закодировано кодами Хемминга (d=3 и 4) и передано по каналу связи. Известно, что в канале действуют помехи, приводящие к искажению одного или двух передаваемых символов.

2) 	d=3, нет ошибок.

=111000	111

= 10111	=0

=1001=0

=0001=0

=11=0

Синдром ошибки 0000, ошибок нет.

Исходное сообщение 01011.

3)	d=3, одиночная ошибка.

=110010	011

=0 (ошибка)

= 10101	=1

=1000=1

=0100=1

=11=0

Синдром ошибки 0111, одиночная ошибка на 7-й позиции.

Исходное сообщение 01011.

4)	d=4, ошибок нет.

=0011	010111

= 01001	=0

=0110=0

=1010=0

=11=0

Синдром ошибки 0, общая проверка также дает 0. Ошибок нет.

Исходное сообщение 10101.

5)	d=4, двойная ошибка.

=0111	011111

=1(ошибка)

=1 (ошибка)

= 01011	=1

=1111=0

=1011=1

=11=0

Синдром ошибки 0101.

Вывод: имеется двойная ошибка, нельзя исправить

6)	Функциональная схема декодирования кодов Хэмминга с исправлением одиночных и обнаружением двойных ошибок.

7. 	Выводы по работе.

В процессе выполнения лабораторной работы были сделаны следующие выводы:

Код Хэмминга с d=3 позволяет обнаруживать и исправлять одиночные ошибки.

Код Хэмминга с d=4 позволяет обнаруживать и исправлять одиночные ошибки и обнаруживать двойные ошибки.