Лекця 2

Система передачи данных

Рассмотрим структуру простейшей системы передачи данных (СПД). Система одноканальная, передача данных осуществляется в симплексном режиме.

Здесь КПД - канал передачи данных. СПД=КПД + А + ПО.

Под сообщением понимается форма представления информации. Одна и та же информация может быть представлена различными сообщениями, т.е. в различной форме.

Под сигналом понимается материальный переносчик сообщений.

Рассмотрим структуру передающего терминала.

у.вв. - устройство чтения информации с различного рада носителей (клавиатура, НМД, сканер, мышь. CD-ROM и т.д.).

КОДЕР в общем случае выполняет две основные функции:

устранение вредной избыточности из сообщений, т.е. данных не несущих полезной информации (оптимальное или эффективное кодирование);

введение полезной избыточности, т.е. таких дополнительных данных, которые позволяют обнаруживать и исправлять возможные ошибки в процессе передачи сообщений по ЛС (помехоустойчивое кодирование).

МОДУЛЯТОР служит для уплотнения ЛС, а так же для согласования свойств сигнала с параметрами ЛС.

Рассмотрим структуру приемного терминала.

В нем выполняются операции обратные тем, которые выполняются в передающем терминале.

ДЕМОДУЛЯТОР выполняет функции детектирования принимаемого сообщения (функция обратная функции модуляции).

ДЕКОДЕР в общем случае выполняет так же две функции:

восстановление исходного сообщения в вид, пригодный для получателя;

решается задача оптимального приема, т.е. принимаемое сообщение обрабатывается с учетом априорных сведений о сообщении и о помехе (это позволяет обеспечить наиболее высокую степень достоверности принятого сообщения).

У.ВЫВ. - это любое устройство для регистрации сообщения на одном из накопителей.

При реализации ПД и Д режимов работы абоненты снабжаются приемо-передающими терминалами, т.е. такие устройства могут выполнять функции как приемных, так и передающих терминалов.

Рассмотрим структуру приемо-передающего терминала.

В ППТ модулятор и демодулятор выполняются в виде одного конструктивного устройства - модема. Кодирующее и декодирующее устройства оформляются также в одном конструктиве - кодеке.

КОДЕК = КОДЕР + ДЕКОДЕР

МОДЕМ = МОДУЛЯТОР + ДЕМОДУЛЯТОР

Исходя из основных задач теории передачи данных можно выделить следующие проблемы:

Эффективное или оптимальное кодирование.

Помехоустойчивое кодирование.

Теория модуляции и демодуляции.

Теория оптимального приема сообщений.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОПТИМАЛЬНОГО КОДИРОВАНИЯ СООБЩЕНИЙ

Каждое сообщение состоит из элементов, которыми могут быть символы, группы символов, буквы, слова, биты и т.д.

Сущность оптимального кодирования состоит в том, чтобы найти такой способ построения сообщения, при котором каждый элемент этого сообщения несет наибольшее количество информации. Если такой способ найден, то для передачи заданного количества информации потребуется минимальное число элементов.

Количественная мера информации

Количественная мера информации была введена Клодом Шенноном.

Пусть имеется некоторое сообщение X, состоящее из элементов x1, x2,...., xn. Каждому из элементов соответствует вероятность его появления p(x1), p(x2),...., p(xn).

При построении количественной меры Шенноном были использованы предпосылки о том, что количество информации в элементе обратно пропорционально вероятности появления этого элемента, т.е.

I(xi) = 1/p(xi) ,             (1)

где I(xi) - количество информации в элементе xi, а p(xi) - вероятность появления элемента xi.

Однако такому подходу свойственны некоторые недостатки:

При p(xi) =1 , I(xi) = 1, а должно быть I(xi) = 0.

При двух элементах xi и xj , I(xi, xj) = I(xi) I(xj), а должно быть I(xi,xj) = I(xi) + I(xj), т.е. нарушается закон аддитивности количества информации.

От указанных двух недостатков свободна логарифмическая мера. Поэтому

I(xi) = log 1/p(xi).         (2)

При таком подходе

p(xi) =1 , I(xi) = 0.

xi, xj , I(xi,xj)=log 1/p(xi) p(xj)=log 1/p(xi)+log1/p(xj)=I(xi)+I(xj).

Единицы измерения информации в соответствии с (2) зависят от основания логарифма: lg - [дит], ln - [нит], lb - [бит].

Формула (2) определяет количество информации в одном элементе. Для определения среднего количества информации источника нужно определить среднее по всем элементам с учетом вероятностей их появления, т.е.

. (3)

Формула (3)  выражает среднее количество информации, содержащееся в сообщении.

Энтропия как мера неопределенности сообщений

Обязательным условием получения  информации в результате передачи сообщения является неопределенность относительно того, какое сообщение будет передано.

При этом, количество информации, получаемое в результате передачи сообщений, будет тем больше, чем больше неопределенность до передачи.

Рассмотрим механизм получения информации:

ДО ПЕРЕДАЧИ           НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ     ИНФОРМАЦИЯ

И так, неопределенность по Шеннону - это энтропия. Обозначается H.

H(xi) = log 1/p(xi).                (4)

.    (5)

Формулы энтропии и информации идентичны, но смысл разный. Энтропия - априорная характеристика (до передачи), информация - апостериорная характеристика (после передачи).

Если рассмотреть передачу данных без потерь, то имеем

ЭНТРОПИЯ     ИНФОРМАЦИЯ

ДО ПЕРЕДАЧИ              h(x)                   0

ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ          0                I(X)=H(X)

Качество кодирования информации определяется энтропией:

h(x)max - наилучший способ кодирования;

h(x)min - наихудший способ кодирования.

Допустим, информация кодируется двумя способами:

h1(x) = 5 бит/символ;  h2(x) = 2 бит/символ.

Первый способ кодирования лучше.

Оптимальное кодирование должно быть направлено на увеличении энтропии каждого элемента.

Основные свойства энтропии

Рассмотрим, при каких условиях энтропия принимает наименьшее и наибольшее значения.

Предположим, что передаче подлежит двоичное сообщение X из двух элементов x1, x2   с вероятностями появления p (x1) и p (x2).

Рассмотрим случай, когда p (x1) =1, p (x2) =0.

Здесь введено обозначение (=1/p(x2), а неопределенность раскрыта по правилу Лапиталя. Энтропия минимальна и равна 0, если один из элементов имеет вероятность появление равную 1.

Рассмотрим случай, когда p (x1) = p (x2) = 0,5.

Энтропия максимальна и равна 1.

Для двоичных символов Hmax = 1бит/дв.символ.

Полученные результаты обобщаются на сообщение X из  n - элементов x1, x2,..., xn-1, xn.

hmin(X) =0 при p(xi) = 1, p(xj) = 0, i ( j.

при p(x1)= p(x2)= .... =p(xn-1)= p(xn).

Следовательно, для оптимального кодирования необходимо выравнивать вероятности появления элементов.