Лекция 4

Скорость передачи информации и пропускная

способность дискретного канала без помех

Под дискретным каналом передачи информации принято понимать совокупность средств, предназначенных для передачи дискретных сигналов.

Пусть источник сообщения выдает в канал сообщение X из элементов x1, x2, ...., xn, а получатель сообщения принимает некоторое сообщение Y из элементов y1, y2, ...., yn. Если рассматривать канал без помех, то переданное и принятое сообщения совпадают.

Рассмотрим следующую структуру

На рисунке

Hи - средняя энтропия одного символа источника;

Vи - средняя скорость выдачи одного символа источником;

Hк- средняя энтропия одного символа на выходе кодера;

Vк- средняя скорость выдачи одного символа кодером.

Следуя Шеннону, выделим следующие характеристики:

Производительность источника сообщения P = Vи Hи [бит/сек].

Скорость передачи информации по каналу R = Vк Hк [бит/сек].

Пропускная способность канала - максимально возможная скорость передачи информации по данному каналу C = max R [бит/сек] - является характеристикой только канала и не зависит от свойств источника.

Теорема Шеннона о пропускной способности канала без помех

Если производительность источника сообщения P не превышает пропускной способности канала C, то всегда можно найти такой способ кодирования, при котором скорость передачи информации  R будет сколь угодно близко приближаться к С, т.е. С - R = ( - малая величина.

Обратное утверждение.

Если производительность P ( С, то не существует способа кодирования, обеспечивающего передачу сообщения по дискретному каналу.

Из теоремы следует фундаментальная роль характеристики - пропускная способность канала. Она заключается в том, что эта характеристика определяет границу между возможной и невозможной скоростью передачи информации по каналу (R ( C).

В теореме не приводится способ кодирования, но указывается возможность при которой  R приближается к С.

Способы кодирования сообщений, которые позволяют приблизить R к С, носят название способов оптимального кодирования.

Оптимальное кодирование дискретных сообщений по Шеннону - Фано

Предполагается, что кодированию подвергается сообщение X из элементов x1, x2, ...., xn. Эта операция осуществляется в следующем порядке:

1.Элементы исходного сообщения X упорядочиваются по мере убывания вероятности, т.е. p(x1у) ( p(x2у) ( .... ( p(xnу), в результате чего имеем последовательность Xу ( x1у, x2у, ...., xnу (.

2.Элементы упорядоченной последовательности разбиваются на две группы таким образом, чтобы суммарные вероятности групп были по возможности равны. Одной группе присваивается символ 0, другой - 1.

3.Разбиение на группы согласно п.2 продолжается до тех пор, пока в каждой группе не останется по одному элементу.

Пример.

| X | p(xi) | Xу | pу(xi) | Разбиение | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 0,3 | d | 0,4 | 0 |
| 0 |
| b | 0,1 | a | 0,3 | 1 | 0 |  | 10 |
| c | 0,2 | c | 0,2 | 1 | 1 | 0 | 110 |
| d | 0,4 | b | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 111 |

Коды Шеннона - Фано являются неравномерными, т.е. различным символам соответствуют кодовые комбинации различной длины.

Однозначное декодирование на приемной стороне кодов Шеннона - Фано обеспечивается благодаря их свойству неприводимости: ни одна кодовая комбинация меньшей длины не совпадает с началом комбинации большей длины.

Пример принятого сообщения 110 0 111 10 111 0 0 0 10 10

c   d   b   a    b  d d d  a   a

Рассмотрим  пример кодирования сообщения тремя способами

Пусть имеется троичный источник сообщения X с элементами x1,x2,x3.

| Элементы | x1 | x2 | x3 |
| --- | --- | --- | --- |
| p(xi) | 0,2 | 0,7 | 0,1 |

Сообщение передается по двоичному каналу, т.е. элементы xi принимают значение только 1 или 0.

Пусть

Vи = 1000 дв.симв./сек;

Vк = 1000 дв.симв./сек;

С = Vк Hmax = 1000 дв.симв./сек ( 1 бит/ дв.симв. = 1000 бит/сек .

Напомним, что эффективность любого способа кодирования определяется на основании сравнения скорости передачи информации по каналу R и пропускной способности канала С. Чем ближе  R к С, тем лучше закодирована информация.

Закодируем сообщение равномерным двоичным кодом.

Определим значность кода n = ] lb 3 [ = 2.

Пусть x1 = 00, x2 = 01 x3 = 10;

( = 10-3 с - длительность одного двоичного символа;

(* = 2( =2(10-3 с - длительность кодовой комбинации, соответствующей одному элементу. Найдем Rр.обд.

V1 = 1/(* = 500 элем./сек;

Rр.обд = V1 H = 500 элем./c ( 1,16 бит/элем. = 580 бит/c .

Такой способ кодирования не эффективен, т. к. Rр.обд <  C.

Закодируем сообщение по методу Шеннона - Фано без укрупнения.

Эл-ты

| (xi)у | p(xi)у |
| --- | --- |

Разби-

ения

Кодовые

комбин.

| (i, c |
| --- |
| x2 | 0,7 | 0 |
| 0 | 10-3 |
| x1 | 0,2 | 1 | 0 | 10 | 2(10-3 |
| x3 | 0,1 | 1 | 1 | 11 | 2(10-3 |

Найдем RШФБ.

RШФБ =V2 H = H/(2* = (1,16 бит/элем.)/1,3(10-3 c. = 890 бит/c,

где V2 = 1/(2*.

Закодируем сообщение по методу Шеннона - Фано с укрупнением, т.е. кодированию подвергаются не отдельные элементы, а группы соседних элементов (группы из 2-х элементов, из 3-х элементов и т.д.)

Рассмотрим группы из двух соседних элементов.

Группы

xi,xj

Вер-ти

p(xi,xj)

Разбиение

Кодовые

комбинации

| (i, c |
| --- |
| x2,x2 | 0,49 | 0 |
| 0 | 10-3 |
| x1,x2 | 0,14 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | 3(10-3 |
| x2,x1 | 0,14 | 1 | 0 | 1 |
| 101 | 3(10-3 |
| x2,x3 | 0,07 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1100 | 4(10-3 |
| x3,x2 | 0,07 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 1101 | 4(10-3 |
| x1,x1 | 0,04 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 1110 | 4(10-3 |
| x1,x3 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11110 | 5(10-3 |
| x3,x1 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 111110 | 6(10-3 |
| x3,x3 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111111 | 6(10-3 |

Найдем RШФУ.

RШФУ =V3 H = H/(3* = (1,16 бит/элем.)/1,165(10-3 c. = 995 бит/c,

где V3 = 1/(3*.

Оптимальное кодирование дискретных сообщений по методу Хаффмена

Метод заключается в следующем.

Элементы алфавита источника располагаются в порядке убывания их вероятностей.

Затем два нижних элемента объединяются в новый укрупненный элемент, который занимает место в алфавите согласно своей суммарной вероятности.

Выполнение п.2 продолжается до тех пор, пока суммарная вероятность двух последних элементов не станет равной единице.

При каждом объединении условимся присваивать цифру 0 элементу, занимающему верхнюю позицию в паре объединяемых элементов, и цифру 1, если эта позиция нижняя.

Число объединений, в которых участвует данный элемент, равно значности соответствующей ему кодовой комбинации. Построенный таким образом код называется кодом Хаффмена.

Рассмотрим пример построения кода Хаффмена.

| Эл-нт | Вер-ть | Вероятность объединенных символов | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| xi | p(xi) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |
|  | 0,57 |
|  | 0,43 |
|  | x1 | 0,29 |
|  | 00 |
| 0,28 |
| x2 | 0,23 |
|  | 10 |
|  | 0,20 |
|  | 0,15 |
| x3 | 0,13 |
|  | 011 |
| x4 | 0,11 |
|  | 110 |
| x5 | 0,09 |
|  | 111 |
| x6 | 0,08 |
|  | 0100 |
|  | 0,07 |
|  | x7 | 0,04 |
|  | 01010 |
| 0,03 |
| x8 | 0,02 |
|  | 010110 |
| x9 | 0,01 |
|  | 010111 |