Лекция 6

Способы введения избыточности для борьбы с помехами

Помехоустойчивое кодирование.

Групповые методы защиты от ошибок.

Организация систем передачи данных с обратной связью.

Принципы помехоустойчивого кодирования

Различают три типа помехоустойчивых кодов:

с обнаружением ошибок;

с исправлением ошибок;

с обнаружением и исправлением ошибок.

Принцип построения помехоустойчивых кодов заключается в том, что все возможные кодовые комбинации N делятся на две группы: разрешенные Nи (предназначенные для передачи полезной информации) и запрещенные Nк (предназначенные для передачи информации, используемой для целей контроля).

Разрешенные и запрещенные кодовые комбинации подбираются таким образом, чтобы в результате действия любой помехи разрешенные комбинации перешли в запрещенные. Тогда на приемной стороне факт наличия ошибок всегда будет обнаружен.

Рассмотрим основные характеристики помехоустойчивых кодов.

Значность кода  n. Под значностью кода понимается длина кодовой комбинации.

Число информационных символов nи. Информационными символами считаются те, которые непосредственно представляют соответствующую букву алфавита в кодовой комбинации.

Число контрольных символов nк. Дополнительные символы, служащие для целей контроля (исправления) информации

nк = n - nи.

Избыточность кода l. Под избыточностью кода понимается относительное увеличение длины кодового слова за счет введения в него контрольных символов

l = (n - nи) / n = 1 - nи/n.

Кодовое расстояние d. Кодовое расстояние - это минимальное расстояние между двумя любыми разрешенными кодовыми комбинациями. Для двоичных сообщений определяется числом двоичных единиц, получаемых в результате суммирования по модулю два двух разрешенных кодовых комбинаций.

Для выбора кодового расстояния обычно пользуются неравенством

d ( r + s + 1,                 (*)

где r - число ошибок, которые данный код позволяет обнаружить;

s - число ошибок, которые данный код позволяет исправить, причем

r ( s.

Синтез помехоустойчивых кодов

Задача синтеза помехоустойчивого кода может быть сформулирована следующим образом: дано множество передаваемых сообщений Nи, указаны требования по помехоустойчивости кода. Необходимо синтезировать код, обеспечивающий наиболее экономное ( в смысле минимальной избыточности) выполнение указанных требований.

Для этого надо определить:

n - длину кодового слова (разрядность кода);

кодовое расстояние d;

минимально необходимое число контрольных символов nк и их значения;

необходимое для передачи заданного множества сообщений число информационных символов nи;

число и порядок проверок принятого сообщения.

Кроме того, необходимо установить позиции, на которых должны размещаться контрольные и информационные символы, вычислить избыточность синтезированного кода и сравнить ее с теоретической границей, оценить трудности практической реализации кодирующих устройств.

Сначала определяется число информационных символов nи, затем - nк.

Число информационных символов определяется на основании множества передаваемых сообщений

.            (1)

Для определения числа контрольных символов nк рассуждают следующим образом. Из nк контрольных символов можно образовать 2 в степени nк двоичных комбинаций, которые должны дать ответы типа "да" или "нет" на вопросы:

Принято ли данное кодовое слово правильно ?

Если в нем имеется ошибка, то на какой из n позиций, включая и контрольные ? (Для этого надо опросить n позиций, т.е. задать n вопросов.)

Таким образом, двоичных комбинаций должны дать ответы не менее, чем на n + 1 вопрос, т.е.

(2)

Поскольку n = nи + nк , то  , откуда, с учетом (2), следует

(3)

или

(4)

Код с проверкой на четность

Непомехоустойчивый код не имеет избыточности (n = nи и l =0) и  все символы его  являются информационными. Кодовое расстояние d у такого кода равно 1 и он не в состоянии не только корректировать, но и обнаруживать ошибки.

Для повышения помехоустойчивости исходного кода может быть предложен следующий способ (См. табл.)

Исходная

комбин-я

Контр-й

символ

Помех-й

| код |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 000 | 0 | 0000 |
| 001 | 1 | 0011 |
| 010 | 1 | 0101 |
| 011 | 0 | 0110 |
| 100 | 1 | 1001 |
| 101 | 0 | 1010 |
| 110 | 0 | 1100 |
| 111 | 1 | 1111 |

Расположим в таблице все кодовые комбинации исходного безызбыточного кода по порядку (графа 1), а колонку контрольных символов (графа 2) составим по следующему принципу: если в кодовом слове исходного кода число единиц нечетное, контрольный символ должен дополнять его до четного.

Нетрудно видеть, что в результате (графа 3) получился помехоустойчивый код с кодовым расстоянием d =2. Такой код может обнаруживать одну ошибку. Действительно в неравенстве (*) надо положить r = 1, а s = 0, тогда d =2.

Следовательно, непомехоустойчивый исходный код добавлением контрольных символов (одного в каждое слово) превращен в помехоустойчивый, обнаруживающий ошибку. Другими словами, помехоустойчивость кода приобретена ценой избыточности.

Результирующий код имеет избыточность

l = (n - nи) / n = 1 - nи/n =1 - 3/4 = 0,25.

Такой код называют кодом с проверкой на четность (подобным же образом может быть организован код с проверкой на нечетность).

Смысл обнаружения ошибки состоит в том, что на приемной стороне производится контроль принятой комбинации на четное число единиц. Если в ней число единиц оказывается нечетным, то она "бракуется", так как в кодовой комбинации имела место ошибка. Это является основанием для переспроса.

Рассмотренный код является простейшим помехоустойчивым кодом, однако принцип проверки на четность используется во многих достаточно сложных помехоустойчивых кодах.