Команды условного перехода

| Мнем | Альтерн. мнем. | Проверяемое условие | Название: Перейти, если |
| --- | --- | --- | --- |
| JZ | JE | ZF=1 | = 0 или равно |
| JNZ | JNE | ZF=0 | не 0 или не равно |
| JS | - | SF=1 | - (знак установлен) |
| JNS | - | SF=0 | + (знак сброшен) |
| JO | - | OF=1 | переполнение |
| JNO | - | OF-0 | нет переполнения |
| JP | JPE | PF=1 | паритет установлен (четный пар) |
| JNP | JPO | PF=0 | паритет сброшен (нечетный пар) |
| JB | JNAE, JC | CF=1 | ниже (не выше или = ) |
| JNB | JAE, JNC | CF=0 | не ниже (выше или = ) |
| JBE | JNA | CFZF=1 | ниже или равно (не выше) |
| JNBE | JA | CFZF=0 | не ниже или = (выше) |
| JL | JNGE | SFOF=1 | меньше |
| JNL | JGE | SFOF=0 | не меньше () |
| JLE | JNG | (SFOF)ZF=1 | не больше () |
| JNLE | JG | (SF=OF)ZF=0 SF=OF | больше () |