| Мнемоника | Описание | Название |
| --- | --- | --- |
| MOVS op2, op1 MOVSB MOVSW MOVSD | ( op2) (op1) ( [ ES:DI ] ) ( [DS:SI] } SI = SI + 1 (2, 4) если DF = 0 DI = DI + 1 ( 2, 4 ) SI = SI - 1 (2, 4) если DF = 1 DI = DI - 1 ( 2, 4 ) | Переслать цепочку Переслать байт Переслать слово Переслать двойное слово |
| CMPS op1, op2 CMPSB CMPSW CMPSD | (op1) – (op2) FLAGS ( [DS:SI] }- ( [ ES:DI ] ) FLAGS SI, DI изменяются как в MOVS | Сравнить цепочки Сравнить байты Сравнить слова Сравнить DWORD |
| SCAS op2 SCASB SCASW SCASD | { AL, AX, EAX } - (op2) FLAGS ( [ ES:DI ] ) DI = DI + 1 ( 2, 4 ) если DF = 0 DI = DI - 1 ( 2, 4 ) если DF = 1 | Сканировать цепочку Сканировать байт Сканировать слово Сканировать DWORD |

Цепочечные команды

Под цепочкой понимается последовательность байт, слов или двойных слов в оперативной памяти, а цепочечной операцией называется операция, которая выполняется над каждым элементом цепочки. Цепочечные команды не выполняют функций, которые невозможно реализовать другими командами, но значительно сокращают время выполнения цепочечных операций. Сокращение времени обработки достигается благодаря мощному набору примитивных команд, ускоряющих обработку каждого элемента цепочки, и устранению служебных действий, которые обычно требуются между обработкой последовательных элементов.

Цепочечные примитивы имеют длину 1 байт. Любой из базовых примитивов допускает один из 4-х форматов. Независимо от формата примитива фактические адреса операндов в памяти определяются содержимым регистров SI, DS и DI, ES, если только регистр DS в первом формате явно не заменён ( с помощью префикса замены сегмента ) на ES, CS, SS, GS или FS ( MOV ES: [SI], MEM2 ).