Пример2. Табличные преобразования.  Перекодировать текст 256 байт из строки st1 в строку st2 в код Грея.

# D1 segment para public 'data'

st1   db 256(?)

st2   db 256(?)

GRAY db 256(?) ; Таблица кода Грея

D1 ends

C1………………………

pr1:  mov	ax, D1

mov	ds,ax

mov	es,ax

. .	. . .      ; Ввод строки st1

mov	cx,256

mov	si, offset st1

mov	di, offset st2

lea	bx, GRAY

jcxz CON1

MET1:  lods st1	;    lodsb

xlat GRAY

stos st2	;    stosb

loop MET1

. . . . .

CON1:  . . . . .

C1 ends

end pr1