- Адресация операндов

1.1 Неявная адресация

В случае неявной адресации, адрес операнда подразумевается в коде команды. Т.е. команда работает только с однозначно определенным операндом.

Примеры:

AAA – скорректировать регистр AL после

сложения, т.е. подразумевается работа с операндом, который находится в аккумуляторе.

STD – установить в 1 флаг направления, т.е.

подразумевается, что операнд находится в регистре флагов.

1.2 Регистровая адресация

В командах с таким режимом адресации операнд или операнды находятся в регистрах процессора, как правило, в регистрах общего назначения (РОНах – SI,DI и т.д.). Наименование регистра, в котором хранится операнд, явно указывается в коде команды.

Примеры:

INC AX – увеличить содержимое аккумулятора

(регистр AX) на единицу.

XOR EDX,EDX – обнулить регистр EDX.
				SUB EDX,EDX – обнулить регистр EDX.

1.3 Непосредственная адресация

В командах с таким режимом адресации операнд, длиной 8,16 или 32 бита, находится в теле самой команды и является константой.

Примеры:

MOV AX,100 – загрузка в аккумулятор

(регистр AX) числа 100..

AND BH,0Ah – произвести побитовую операцию

«и» содержимого регистра BH с числом 0Ah.

Следует отметить, что в приведенных выше двух примерах первый операнд указан с помощью регистровой адресации, а второй – с помощью непосредственной.

1.4 Адресация операндов в памяти

1.4.1 Прямая адресация

Эффективный адрес задается в теле самой команды.

Эффективный адрес – это смещение от начала

соответствующего сегмента. Адрес сегмента обычно

располагается в регистре DS, но с помощью префикса замены

сегмента можно обратиться к любому другому сегменту.

Примеры:

MOV AX,[1000h] – загрузка в аккумулятор

слова из памяти по адресу DS*16+1000h

ADD AX,mas1 – сложение с содержимым

аккумулятора первого элемента массива, находящегося в памяти по адресу:

DS*16+mas1

INC WORD PTR[24Ch] – увеличение на единицу

слова находящегося в памяти

1.4.2 Косвенная адресация

1.4.2.1 Косвенная регистровая адресация (базовая)

В этом режиме эффективный адрес операнда находится в любом из РОНов, кроме ESP. Использование в качестве базового регистра EBP определяет смещение относительно SS, т.е. в стеке, остальные – в DS.

Пример:

MOV AX,[BX] – загрузка в аккумулятор

слова из памяти эффективный адрес которого хранится в BX.

1.4.2.2 Базовая адресация со смещением (регистровая относительная)

Этот режим отличается от предыдущего тем, что к эффективному адресу операнда, находящемуся в выше указанных регистрах, прибавляется смещение явно указанное в теле команды.

Пример:

MOV AX,[BX+4] – загрузка в аккумулятор

слова из памяти эффективный адрес которого хранится в виде суммы BX+4.