Команда обмена регистров  FXCH reg – обменивает содержимое ST(0) с другим численным регистром. Поле ТОР в слове состояния не модифицируется. Например:

FXCH  st(5)          ; st(0) (  ( st(5).

Команды включения в регистровый стек констант

FLDZ   - Загрузить в стек +0.0

FLD1   - “ -------------------“  1.0

FLDPI  - “ ------------“   число Пи

FLDLG2 – “ ---------“  log10 (2)

FLDLN2 – “ ---------“  ln(2)

FLDL2T – “ ----------“  log2(10)

FLDL2E – “ ----------“  log2(e)

2. Арифметические команды

В мнемонике команд устройства с плавающей точкой приняты соглашения:

- первая буква всегда F (floating) и обозначает плавающую точку (в командах ЦП нет команд с такой начальной буквой)

- вторая буква I (integer) обозначает операцию с двоичным целым числом из памяти, буква В (Binary-coded decimal) – операцию с десятичным операндом из памяти, в других вариантах – операция с вещественными числами

- предпоследняя или последняя буква R указывает обратную операцию (для вычитания и деления)

- последняя буква Р (Рор) идентифицирует команду, заключительным действием которой является извлечение из стека.

Базовые арифметические команды +,  - ,  *,  /  - имеют два операнда (источник и приёмник) и реализуют следующее действие:

приёмник  (  (приёмник)  операция  (источник)

Для некоммуникативных операций вычитания ( - ) и деления ( / ) имеется обратный вариант команд:

приёмник  (  (источник)  операция  (приёмник)

Во всех случаях один из операндов должен быть в регистре ST(0) -  вершине стека. Например:

FADD           ;   st(0) + st(1)  (   st(0)

FADD  qword ptr  [bx]   ; st(0) + квадрослово (64бита) из памяти ( st(0)

FADD   mem1

FADDP         ;  st(1)  +  st(0)  (  st(1) ,    TOP++ ,  st(1)  ( st(0)

Мнемоника базовых арифметических команд

| Вещественное, Стек | Целое | С извлечением | Операция |
| --- | --- | --- | --- |
| FADD | FIADD | FADDP | Сложение ( + ) |
| FSUB | FISUB | FSUBP | Вычитание ( - ) |
| FSUBR | FISUBR | FSUBRP | Обратное вычитание |
| FMUL | FIMUL | FMULP | Умножение ( * ) |
| FDIV | FIDIV | FDIVP | Деление ( / ) |
| FDIVR | FIDIVR | FDIVRP | Обратное деление |

Рассмотрим подробнее команду вычитания.

Безоперандная форма  FSUB   ; [st(0), st(1)]  (  st(0) – st(1)   (  st(0);

FSUB  mem32/64    ;   mem – операнд в памяти одинарной или двойной точности. Действие:        st(0) – [mem]  (  st(0).

FSUB  op1, op2      ; где ор1 – st(0) |st(i) и ор2, соответственно, st(i)|st(0);

- st(0) – st(i) ( st(0)

- st(i) – st  (  st(i)

Пример:

.DATA

x  dd  20.0

y  dd    5.0

.CODE

…

…

FLD x      ;   st = 20.0

FSUB y    ;  st = 15.0

FLD y       ;  st = 5,    st(1) = 15.0

FSUB  st(1), st(0)     ;  st = 5.0,  st(1) = 10.0

FSUBP    ; вычитание с выталкиванием из стека

Действие:  st(1) – st(0)  ( st(1)    ;  TOP++   ( rezultat st(0)

Отметим, что команда FSUB , выполняющая то же ( st(1) – st(0)  (  st(1) ), транслируется в команду FSUBP st(1), st(0)    а не в FSUB st(1), st

FSUBP  st(i)       ;  st(i) -  уменьшаемое, действие:

st(i) – st  ( st(i);  TOP++;  после чего результат в st(i-1);

FSUBP  st(i),  st(0)     ; аналог предыдущей команды.

Пример:

.DATA

x  dd   20.0

y  dd     5.0

.CODE

….

….

FLD  x                     ; st(0)  =  20.0

FLD  y                     ; st(0) = 5;  st(1) = 20.0

FSUBP                    ; st(0)  = 15.0     ;  (st = 5, st(1) = 15, TOP++ , st =15.)

FLD  y                     ; st = 5.0,  st(1) =15.

FSUBP  st(1), st(0)  ;   st(0) =10.0

FSUBR   - обратное вычитание вещественных чисел. Действие:

st(1) – st(0)  (   st(0)

FSUBR  mem32/64     ; [ mem32/64 ] – st   (   st

FSUBR   st(0),  st(i)     ;   st(i)   -  st   (  st

FSUBR   st(i),   st         ;  st – st(i)     (  st(i)

Пример:

.DATA

x  dd  20.0

y  dd   5.0

.CODE

……….

FLD  y                      ;  st(o) = 5.0

FSUBR  x                 ;  st(o)  =  15.0

FLD  x                      ;  st = 20.0;  st(1) = 15.0

FSUB  st(1), st          ; st(1) = -5.0; st = 20.0

FSUBRP          ; обратное вычитание с выталкиванием из стека

st(1)  -  st  (  st(1) ;   TOP ++ ,   st(1) ( st(0).

FSUBRP  st(i),  st      ;  st– st(i)  ( st(i);   TOP++ ;  st(i)  ( st(i-1).

Другие команды преобразования данных:

FABS        ;  | st(0) | (  st(0),

FCHS        ;  изменить знак числа в st(0),

FRNDINT   ; округлить число в вершине стека до целого в соответствии с режимом округления в поле RC слова состояния,

FSCALE    ; масштабировать st(0) по степеням двойки ( в st(1)), т.е. st(0)= st(0) * 2 st(1)  , при этом значение st(1) предварительно округляется в сторону нуля до ближайшего целого.

FXTRACT     ;    приведенный порядок  st(0)   (экспонента) ( st(0) , TOP --, мантисса (  st(0),   экспонента окажется в st(1).

FSQRT             ; корень квадратный из числа в st(0)  ( st(0).

Команды сравнения

Предназначены для анализа числа в вершине стека и формированию кода условия в слове состояния SW ( C0, C2, C3 ).  К ним относятся сравнение, проверка (или сравнение с нулём) и анализ (получение подробной информации о числе). Имеются специальные формы команд, допускающие сравнение с целым или вещественным числом, находящимся в памяти, и извлечение из стека после сравнения. Проверить образованный код условия может только целочисленное устройство (ЦП). После выполнения команд FSTSW ax  и    SAHF  биты  C3, C2  и C0 оказываются во флагах  ZF,  PF,  СF   EFLAGS .

FCOM              ;   st  -  st(1)  (  C3, C2, C0

FCOM  op        ;   op  - st(i)  или операнд в памяти одинарной или двойной точности.

| Условие | С3 | С2 | С0 |
| --- | --- | --- | --- |
| ST(0) > op | 0 | 0 | 0 |
| ST(0) < op | 0 | 0 | 1 |
| ST(0) = op | 1 | 0 | 0 |
| несравнимы | 1 | 1 | 1 |