Дескрипторные таблицы

В системах на базе Рх86 допускается создание практически любого числа сегментов и описывающих их дескрипторов. Область памяти, предназначенная для хранения 8-байтных дескрипторов называется дескрипторной таблицей. Порядок размещения дескрипторов в таблице не играет роли, а максимальное число дескрипторов составляет 8192 ( т. е. максимальный размер дескрипторной таблицы равен 64Кбайт. В процессоре предусмотрено использование дескрипторных таблиц трех типов (Рис. . Выбор таблицы, в которую при создании сегмента помещается его дескриптор, зависит от назначения сегмента.

Глобальная дескрипторная таблица (GDT)  является главной общесистемной таблицей дескрипторов. Все программы (задачи), выполняющиеся в системе, могут использовать её для обращения к сегментам памяти (т.е. GDT разделяют («коллективно используют») все задачи. Для локализации  таблицы в памяти и предназначен регистр GDTR, в котором находятся 32-битное поле линейного базового адреса таблицы и 16-битное поле предела с байтной грануляцией. Значение предела L связано с числом  N дескрипторов в таблице простым соотношением     L=8 * N – 1.

Дескрипторная таблица прерываний (IDT) является также общесистемной и содержит дескрипторы специальных системных объектов, называемых шлюзами (gate), которые определяют точки входа процедур обработки прерываний и особых случаев. Иначе говоря, таблица  IDT служит заменой таблицы векторов прерываний в реальном режиме. Для локализации  таблицы в памяти и предназначен регистр IDTR, формат которого аналогичен формату регистра GDTR.  Для перевода процессора из реального (R) режима в защищённый (P) необходимо создать таблицы GDTR  и IDTR  и соответственно инициализировать регистры GDTR и IDTR.

Локальная дескрипторная таблица (LDT).

В мультизадачной системе для каждой задачи в дополнение к таблице GDT можно построить свою локальную дескрипторную таблицу. Она определяет сегменты, доступные только этой конкретной задаче. Для локализации таблицы LDT предназначен регистр LDTR, который содержит только селектор, указывающий в таблице  GDT нужный дескриптор и атрибуты таблицы LDT, которые становятся доступны процессору.

В процессоре с регистром LDTR ассоциируется так называемый «теневой регистр», в котором и хранится дескриптор текущей задачи. При переключении с одной задачи на другую для замены используемой локальной дескрипторной таблицы  достаточно загрузить в регистр LDTR селектор новой таблицы LDT , а процессор автоматически загрузит дескриптор новой LDT в теневой регистр.

Селектор сегментов

В защищенном режиме, также как и реальном, для доступа к сегментам используются сегментные регистры, однако в защищенном режиме содержимое сегментного регистра, называемое селектором, интерпретируется иначе.  Селектор косвенно через дескрипторную таблицу определяет сегмент памяти.  Новый формат селектора сегмента следующий:

| 15 | 2 | 1 0 |
| --- | --- | --- |
| Index (индекс) | TI | RPL |

Двухбитное поле запрашиваемого уровня привилегий RPL используется для контроля привилегий в механизме защиты процессора.

Бит индикатора  TI показывает из какой дескрипторной таблицы выбирается дескриптор: если TI = 0, обращение производится к глобальной дескрипторной таблице GDT, а при TI = 1 – к локальной дескрипторной таблице  LDT.

Старшие 13 бит селектора, образующие поле индекса Index, определяют нужный дескриптор в дескрипторной таблице.

Процесс формирования линейного адреса памяти с помощью селектора и эффективного адреса показан на рис. 1.

Так как дескриптор содержит 8 байт, поле индекса дополняется в процессоре тремя младшими нулями (умножается на 8). Значение селектора с полем Index = 0 и TI = 0 допустимо, но первый элемент таблицы GDT зарезервирован процессором и должен содержать нули. Такой селектор (Index = 0, TI = 0 и поле RPL произвольно) называется пустым селектором (null selector) или нуль- селектором, а соответствующий дескриптор – пустым дескриптором. Следовательно, пустые селекторы 0000Н – 0003Н не описывают никаких полезных сегментов. Пустой селектор разрешается загружать в сегментный регистр (кроме CS и SS), но любая попытка использовать его в формировании адреса вызывает особый случай.

Рассмотрим процесс выполнения команды

MOV EAX, [EBX][ESI + 8h]

В это команде префикса замены сегмента, поэтому она обращается к текущему сегменту данных, селектор которого находится в регистре DS. Пусть в регистре DS содержится двоичное значение 00000000001010ххB. Бит  TI = 0, следовательно, дескриптор сегмента находится в таблице GDT и имеет номер 5. Выполнение команды включает в себя следующее:

- Образовать эффективный адрес ЕА = (ЕBХ) + (ESI) + 8 h

- Выбрать пятый дескриптор из таблицы GDT. Для этого следует обратиться к полю базы регистра GDTR, прибавить к нему Index *8 из регистра DS и считать в процессор дескриптор по полученному адресу.

- Просуммировать базовый адрес сегмента из дескриптора и эффективный адрес. В результате получится линейный (физический) адрес операнда.

- Обратиться по линейному адресу к памяти и передать двойное слово в регистр ЕАХ.

Описанные выше операции обращения к сегменту данных, требуют считывания из памяти 8-ми байтного дескриптора из таблицы GDT. (Отметим, что при обращении к сегменту через таблицу LDT, потребовалось бы дополнительное считывание из памяти дескриптора этой таблицы из таблицы GDT). Если производить все эти операции при каждом обращении к памяти (в том числе и при выборке каждой команды), производительность процессора будет невысокой. Чтобы не допустить этого в процессоре применяется кэширование (caching) дескрипторов.

Кэширование опирается на тот факт, что обращение к памяти производится гораздо чаще, чем изменение сегментов и переключения задач. Поэтому целесообразно ускорить обращение к памяти за счёт замедления загрузки сегментных регистров. Компромиссное решение заключается  в ассоциировании с каждым сегментным регистром (а также с регистрами LDTR и  TR) «теневого» (shadow) регистра или кэш-регистра (рис.2). Такие кэш-регистры невидимы и явно недоступны программам. Когда программа загружает селектор в сегментный регистр, процессор автоматически считывает («кэширует») нужный дескриптор в соответствующий теневой регистр. Поскольку теперь дескриптор находится внутри процессора, для получения линейного адреса памяти потребуется сформировать эффективный адрес и просуммировать его с базовым адресом сегмента из нужного теневого регистра.

Рис. 2  Теневые регистры дескрипторов сегментов

Если программа редко модифицирует сегментные регистры, то в защищенном Р - режиме она будет выполняться примерно с такой же скоростью, как и в R – режиме.

# Text boxes

Предел

Базовый адрес

+

Дескриптор 0

Дескриптор 1

Дескриптор N

ОП

+

Дескриптор 0

Дескриптор 1

Дескриптор M

Предел

Базовый адрес

…. . . . .

…. . . . .

Регистр  GDTR

Регистр  IDTR

Дескриптор 0

Дескриптор 1

Дескриптор K

Базовый адрес

Предел

+

0

0

0

47

47

47

LDTR

0

15

.. . . . . . . .

G

D

T

I

D

T

L

D

T

Рис. 1 Дескрипторные таблицы и системные регистры

Предел

Эффективный адрес

31

0

15

0

0

Index

База

Права

GDT

63

0

63

Предел

LDT

Права

База

31

0

Базовый адрес сегмента

0

Линейный адрес

31

+

Регистры  дескрипторов

64                                                                                  0

GS

FS

ES

DS

CS

SS

Сегментные регистры

15                0