Команды управления

Ориентированы, в основном, на операции системного уровня.

Мнемоника                                                      Операция

FINIT                         Инициализация сопроцессора

FNINIT                       CW ( 037Fh  (округление к ближайшему, все особые случаи замаскированы, точность максимальная (64 бита мантиссы);

N – no wait	SW ( 0;    TW ( FFFFh , т.е. регистры R0 – R7 – пустые.

Соответствующая     Указатели ошибок (команды и данные) сброшены в 0.

команда не прове-     FIP – регистр 48 бит и FDP – регистр 48 бит  = 0.

ряет незамаскиро-     Эти команды переводят FPU в такое же состояние, что и ап-

ванные особые слу-   паратный сигнал RESET со встроенным самоконтролем.

чаи и выполняется

немедленно, т.е.

ассемблер не вставляет перед ней команду  WAIT или FWAIT (код 9В ).

| FLDCW mem16 | Загрузка слова управления; [mem16] ( CW |
| --- | --- |
| FSTCW mem16/ax | Сохранить текущее слово управления. Перед командой FSTCW транслятор вставляет команду FWAIT/WAIT, заставляя процессор проверить наличие особых случаев. |
| FNSTCW mem16 | Без проверки особых случаев |
| FSTSW mem16/AX FNSTSW mem16/AX | Сохранить слово состояния в памяти или рег. АХ. Команда обычно применяется для определения условного перехода (после команд FCOM, FCOMP, FCOMPP, FPREM, FPREM1, FXAM ). |
| FCLEX | Сброс флажков особых случаев |
| FNCLEX |  |
| FLDENV mem mem 14/28 байт в зависимости от use16 / use32 и режима работы процессора R,V или P | Загрузка рабочей среды сопроцессора из памяти производит запись из памяти в следующие регистры FPU: CW – слово управления SW – слово состояния TW – регистр тэгов FIP – регистр указателя команд FPD – регистр указателя данных |
| FSTENV mem 14/28 байт FNSTENV mem 14/28 байт | Сохранение среды сопроцессора в памяти Mem14 – use16; mem28 – use32 (структура зависит от режима R,V или P – защита FIP, FDP) Операция |
| FSAVE mem 94/108 байт FNSAVE mem 94/108 байт | Сохранение полного состояния FPU после выполнения предыдущей команды. В памяти в следующем порядке CW – слово управления SW – слово состояния TW – регистр тэгов FIP – регистр указателя команд FPD – регистр указателя данных R0 ( R7 – регистры стека FPU |
| FRSTOR mem 94/108 байт | Восстановление полного состояния |
| FINCSTP | Инкремент указателя стека TOP++ |
| FDECSTP | Декремент указателя стека TOP-- |
| FFREE ST(i) | Освобождение регистрa ST(i), т.е. в соответствующий ТЭГ помещается 11 – регистр свободен, т.е. пустой, но содержимое ST(i) и TOP не меняется |
| FNOP | Не выполняет никаких действий, кроме изменения указателя команды |
| FWAIT | Команда ожидания – заставляет процессор перед продолжением проверить ожидающие незамаскированные особые случаи |