|  | Укажите число узлов схемы (3) Укажите число ветвей схемы (5) Укажите число параллельных соединений ветвей схемы (2) Укажите число последовательных соединений элементов (3) Укажите элемент последовательно соединенный с R4 (R6) Укажите элемент последовательно соединенный с R5 (J) Укажите элемент последовательно соединенный с R1 (нет) Укажите элемент последовательно соединенный с E (R3) Число уравнений по I закону Кирхгофа (2) Число уравнений по II закону Кирхгофа (2) |
| --- | --- |
|  | Укажите число узлов схемы (3) Укажите число ветвей схемы (6) Укажите число параллельных соединений на схеме (2) Указать все элементы соед. последовательно с R4 (R6) Укажите элемент последовательно соединенный с R5 (J) Укажите элемент последовательно соединенный с R1 (нет) Укажите элемент последовательно соединенный с E (нет) Укажите элемент параллельно соединенный с E (R1) Указать все элементы соед. параллельно с R2 (R3) Указать все элементы соед. параллельно с J (нет) Указать все элементы соед. последовательно с R6 (R4) Указать все элементы соед. последовательно с R4 (R6) Число уравнений по I закону Кирхгофа (2) Число уравнений по II закону Кирхгофа (3) |
|  | Указать ВАХ соотв. идеальному источнику ЭДС (2) Указать ВАХ соотв. реальному источнику ЭДС (3) Указать ВАХ соотв. источнику энергии с конечным внутренним сопротивлением (нет) Указать ВАХ соотв. идеальному источнику энергии (1) |

| Число уравнений по первому закону Кирхгофа (3) | Число уравнений по первому закону Кирхгофа (3) |
| --- | --- |

В опыте холостого хода на выходе источника тока было напряжение 10 В. Чему равно внутреннее сопротивление источника тока, если при нагрузке 5 Ом падение напряжение на ней 5 В. (R=5 Ом)

В опыте короткого замыкания ток на выходе источника электрической энергии был равен 2 А. Чему равно внутреннее сопротивление источника, если при нагрузке в 10 Ом ток в ней 1 А (Rвн=10 Ом)

Мощность отдаваемая источником энергии нагрузке максимальна при 4 А и падении напряжения 16 В Чему равна ЭДС (E=32 B)

Мощность отдаваемая источником энергии нагрузке максимальна при 6 А и падении напряжения 10 В Чему равно напряжение на выходе источника при отключенной нагрузке (Е=20 В)

Мощность отдаваемая источником нагрузке максимальна при 3 А и падении напряжения 20 В Какой будет ток при замыкании накоротко проводах (I=6 А)

Ток и падение напряжения в двух режимах работы нагрузки были соответственно I1=8 A U1=15 B I2=3 A U2=20 B Чему равно внутренняя проводимость источника ,питающего нагрузку. (G=1 См)

Ток и падение напряжения в двух режимах работы нагрузки были соответственно I1=5 A U1=10 B I2=3 A U2=20 B Чему равно внутреннее сопротивление источника. R=12 Ом

Ток и падение напряжения в двух режимах работы нагрузки были соответственно I1=4 A U1=16 B I2=3 A U2=28 B Чему равно ЭДС (Е=10 В)

Ток и падение напряжения в двух режимах работы нагрузки были соответственно I1=5 A U1=8 B I2=3 A U2=10 B Каким будет напряжение на выходе источника. (Е=18 В)

Ток и падение напряжения в двух режимах работы нагрузки были соответственно I1=5 A U1=10 B I2=3 A U2=20 B Чему равен ток?????????????????????????? (J=E/Rвн)

Мощность отдаваемая нагрузкой максимальна при 2 А и падении напряжения 16 В. Чему равно внутреннее сопротивление источника Rнагр=8 Ом Rвн=8 Ом

Укажите соотнош. для эквивалентного сопр. последовательно соединенных элементов (больше наибольшего)

Укажите соотнош. для эквивалентного сопр. параллельно соединенных элементов (меньше наименьшего)

Укажите соотнош. для эквивалентного сопр. 6 последовательно соединенных резисторов по 4 Ом (R=24 Ом)

Укажите соотнош. для эквивалентного сопр. 4 параллельных соединенных резисторов по 8 Ом (R=2 Ом)

Укажите соотнош. для эквивалентного сопр. параллельных соединенных резисторов по 8 и 5 Ом (R=40/13 Ом)

Укажите соотнош. для эквивалентного сопр. последовательно соединенных резисторов по 3 и 9 Ом (R=12 Ом)

Укажите соотнош. для эквивалентного сопр. параллельных соединенных резисторов по 8 и 5 и 4 Ом (R=40/23 Ом)

Укажите соотнош. для эквивалентной проводимости параллельных соединенных резисторов по 20 и 10 Ом (G=3/20)

Как измениться эквивалентное сопротивление участка цепи если параллельно ему включить некоторое конечное сопротивление (уменьшиться)

Как измениться эквивалентное сопротивление участка цепи если последовательно ему включить некоторое конечное сопротивление (увеличиться)

|  | Укажите соотношение для эквивалентного сопротивления параллельно соединенных элементов (I=4 A) |
| --- | --- |
|  | Чему равен общий ток соединения R1-R2 если R1=5 Ом а ток в R2=2,5 Ом равен 2 А (R=1,5 Ом) |
|  | Чему равно сопротивление R1 если ток в нем 1 А а в R2=20 Ом равен 3 А (R=60 Ом) |
|  | Чему равно сопротивление R1 если общий ток соединения R1-R2 равен 5 А а в R2=20 Ом равен 3 А (R=30 Ом) |
|  | Укажите соотношение сопротивлений R1/R2 если ток в R1 равен 2 А а в R2=20 Ом равен 4 А (I=2 A) |
|  | Чему равно соотношение сопротивление R1/R2, если падение напряжения на R1 равно 10 В, а на R2=20 Ом равно 2 В (5) |

| Укажите правильное выражение для цепи (Uab-E)/R | Укажите правильное выражение для цепи (Uab+E)/R |
| --- | --- |

|  | Указать каким будет ток в электрической цепи если Uab=10B; R=5 Om; E=5B (I=1 A) |
| --- | --- |
|  | При каком R ток в цепи будет 3 А если Uab=25 В; E=10 B (R=5 Ом) |
|  | Какая величина падения напряжения Uab если I=2 A ; E=15 B; R=10 Ом (Uab=35 А) |
|  | Какая будет ЭДС если ток I=4 A; Uab=25 B; R=6 Ом (???) |
|  | При каком R ток в цепи будет 5 А если Uab= 25 В; E=10 B (R=7 Ом) |
|  | Какая величина падения напряжения Uab если I=2 A ; E=15 B; R=10 Ом (Uab=5 B) |
|  | Какая будет ЭДС если ток I=6 A; Uab=25 B; R=5 Ом (E=5 B) |
|  | Каким будет ток если Uab=10 B; R=5 ом; E=5 B (I=3 A) |

Указать все возможные представления цепи === Указать все возможные представления цепи === Указать все возможные представления цепи =

|  | Чему равно сопротивление относительно точки разрыва X R1=20 R2=10 R3=5 R4=10 R5=40 R6=10 E=5 I=3 (R=10 Ом) |
| --- | --- |
|  | Чему равно сопротивление относительно точки разрыва X R1=20 R2=10 R3=10 R4=5 R5=40 R6=8 E=15 I=2 (R=23 Ом) |
|  | Чему равно сопротивление относительно точки разрыва X R1=30 R2=10 R3=5 R4=20 R5=40 R6=10 E=10 I=2 (R=30 Ом) |
|  | Чему равно сопротивление относительно точки разрыва X R1=30 R2=10 R3=5 R4=20 R5=40 R6=10 E=15 I=8 (R=10 Ом) |
|  | Чему равно сопротивление относительно точки разрыва X R1=27 R2=10 R3=5 R4=18 R5=43 R6=10 E=9 I=4 (R=27 Ом) |
|  | Чему равно сопротивление относительно точки разрыва X R1=30 R2=10 R3=5 R4=22 R5=40 R6=10 E=15 I=2 (R=32 Ом, но в ЦДО R=42 Ом) |
|  | Чему равно падение напряжения на R1=3 Ом если падение R2=10 Ом равно 20 В (6 В) |
|  | Чему равно падение напряжения на участке R1-R2 если R1=5 Ом а падение напряжения на R2=2,5 Ом равно 5 В (15 В) |
|  | Чему равно сопротивление R1 если падение напряжения на нем 1 В а на R2=20 Ом равно 10 В (R=2 Ом) |
|  | Чему равно сопротивление R1 если падение напряжения на R1-R2 равно 10 В а на R2=20 Ом равно 4 В (R=30 Ом) |