Лекция 1

Принципы построения систем передачи данных

Роль методов и средств передачи информации в системах обработки данных

В любом живом существе происходит передача информации. Так, в организме человека сбором информации о внешнем мире занимаются органы чувств. Затем нервная система передает эту информацию в головной мозг, который перерабатывает ее и рассылает приказы (выработанные на основе поступившей информации и сами по себе являющиеся информацией) по нервным волокнам в мышцы, и т.д.

Аналогичным образом передается информация на любом предприятии или в организации, где трудится совместно множество людей. Эта информация передается в виде докладных, распоряжений, запросов и т.д. - всего того, без чего невозможна коллективная деятельность. В любом выдающемся достижении современной техники главную роль играют передача, хранение и переработка информации.

Разнообразие источников и потребителей информации привело к существованию различных форм ее представления: символьной, текстовой и графической (рис. 1).

Символьная форма, основанная на использовании символов - букв, цифр, знаков и т.д., является наиболее простой, но она практически применяется только для передачи несложных сигналов о различных событиях.

Более сложной является текстовая форма представления информации. Здесь так же, как и в предыдущей форме, используются символы: буквы, цифры, математические знаки. Однако информация заложена не только в этих символах, но и в их сочетании, порядке следования.

Однако самой емкой и сложной является графическая форма представления информации. К этой форме относятся виды природы, фотографии, чертежи, схемы, рисунки, играющие большое значение в нашей жизни и содержащие большое количество информации.

Таким образом, обмен информацией предполагает использование некоторой системы знаков, например, естественного или искусственного (формального) языка.

Изучение знаковых систем наукой о знаках, словах и языках (симеотикой) проводится по крайней мере на трех уровнях:

на синтактическом уровне рассматриваются внутренние свойства текстов, т.е. отношения между знаками, отражающие структуру данной знаковой системы. Внешние свойства текстов изучают на семантическом и прагматическом уровнях;

на семантическом уровне анализируют отношения между знаками и обозначаемыми ими предметами, действиями, качествами, т.е. смысловое содержание текста, его отношение к источнику информации;

на прагматическом уровне рассматривают отношения между текстом и теми, кто его использует, т.е. потребительское содержание текста, его отношение к получателю.

Учитывая взаимосвязь проблем передачи информации с уровнями изучения знаковых систем, их разделяют на проблемы синтактического, семантического и прагматического уровней.

Проблемы синтактического уровня касаются создания теоретических основ построения систем связи. Это чисто технические проблемы совершенствования методов передачи сообщений и их материального воплощения - сигналов. Иначе говоря, на этом уровне рассматриваются только проблемы доставки получателю сообщений как совокупности знаков, при этом полностью абстрагируются от их смыслового и прагматического содержания.

Основу интересующей нас теории информации составляют результаты решения ряда проблем именно этого уровня. Она опирается на понятие “количество информации”, являющееся мерой частоты употребления знаков, которая никак не отражает ни смысла, ни важности передаваемых сообщений.

Возникновение математической теории информации стало возможным после того, как было осознано, что количество информации можно задать числом так же, как можно выразить числом расстояние, время, массу и т.д.

Информация - это новые сведения, подлежащие передаче, хранению и обработке.

Данные - это цифровая информация с которой оперирует ЭВМ.

Системы передачи данных необходимы для построения различных информационных систем (ИС), например:

1.ИС, работающие в режиме распределенных вычислительных сетей (РВС). Сети ЭВМ включают в себя различное число машин, которые  могут использоваться коллективно. ВС могут быть в рамках кафедры, института, города, страны и всего мира. В данном случае существует система передачи данных как между ЭВМ в пределах локальных ВС, так и между ВС различных уровней.

2.ИС, работающие в режиме измерительно-вычислительных комплексов (ИВК) (Рис. 2).

В данном случае существует система передачи данных между объектом автоматизации (ОА) и ЭВМ.

Основные способы и каналы передачи данных

Пусть имеются два абонента (источник информации и получатель) А1 и А2, которые обмениваются между собой данными.

А1              А2

---------------------------------

ЭВМ         ЭВМ

Польз.      ЭВМ

ЭВМ        Польз.

ОА          ЭВМ

ЭВМ         ОА

Различают три способа передачи данных между абонентами.

1.Данные передаются только в одном направлении   (А1(А2). Такой режим передачи называется симплексным и, соответственно, необходим симплексный канал передачи данных (КПД).

Данные передаются в обоих направлениях, но не одновременно. Такой режим передачи называется полудуплексным и, соответственно, необходим полудуплексный КПД.

Данные передаются в обоих направлениях одновременно. Такой режим передачи называется дуплексным и, соответственно, необходим дуплексный КПД.

Под каналом передачи данных понимается совокупность технических средств и физических сред, обеспечивающих требуемый режим передачи данных.

С точки зрения объема передаваемой информации наиболее важной характеристикой является полоса пропускания канала - та полоса частот, в пределах которой данные могут передаваться с допустимым уровнем искажений.

Различают следующие типы каналов:

1. Низкочастотные (телеграфные) - ПП ( 100 Гц.

2. Каналы тональной частоты (телефонные) - ПП ( 3 кГц.

3. Высокочастотные (радиоканалы и оптические каналы)

- ПП ( 100 ТЧ.

4. Каналы спутниковой связи - ПП ( 15000 ТЧ.

В зависимости от числа абонентов различают одноканальную и многоканальную связь.

При одноканальной связи в сеансе участвуют только два абонента.

Линия связи - это физическая среда по которой передаются данные (витая пара, коаксиальный кабель, световод, атмосфера и т.д.).

При передачи данных на большие расстояния самым дорогостоящим компонентом СПД является линия связи (ЛС). Поэтому, для наиболее рационального использования ресурсов ЛС организуют многоканальный режим передачи данных, при котором ЛС используется несколькими парами абонентов.

Меры, направленные на рациональное использование ресурсов ЛС несколькими парами абонентов называются разделением или уплотнением каналов (при многоканальной связи).

Различают временное и частотное разделение.

При временном разделении каждой паре абонентов отводится определенный интервал времени, в который она монопольно владеет всей ЛС.

Суть частотного разделения заключается в следующем. Пусть полоса пропускания ЛС = F Гц и требуется передать n - сообщений. При этом сообщения занимают полосы частот (f1+(f2+...+(fn. Передача сообщений возможна только при  , т.е. по частотам сообщения должны не перекрываться (Рис. 3).

Но на практике частоты перекрываются и следовательно надо их разнести. При частотном разделении каналов для разнесения частот по каждой паре абонентов используется модуляция.

Суть модуляции в том, что по каналу передается некоторый сигнал, называемый переносчиком, и один или несколько его параметров изменяются в соответствии с законом изменения сообщения. В качестве переносчика чаще всего используется гармонический сигнал x(t)=A sin (( t + ().

Если меняется амплитуда А, то имеет место амплитудная модуляция (АМ), если - (, то - частотная модуляция (ЧМ), а если - (, то - фазовая модуляция (ФМ).

Например, если два различных абонента передают одинаковые сообщения, то благодаря АМ их можно передавать одновременно на разнонесущих частотах (Рис. 4).